## Slide 1
Stammtisch am 28.01.2021 als Videokonferenz Referent: Wolfgang Thiel
Herzlich Willkommen zum Vortrag
Energieverbrauch/-erzeugung 2020

## Slide 2
Agenda
Primärenergieverbrauch 2020 in D - anteilige Energieträger - Änderung 2020 ggü. 2019 - Verlauf von 1995 bis 2020 - Energiefluss 2019
Nettostronerzeugung in D - anteilige Energieträger 2020 - Entwicklung aller Energieträger 2002 - 2020 - Jahresverlauf Wind – PV 2020
Fazit
Stand der Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040
Jährlicher Zubau an installierter Leistung bei den EE
Spezifische Stromerträge 2020 - Wind onshore (Südpfalz) und offshore (Baltic 2) - Solar (Südpfalz)
sozial-ökologisch/ökonomische Transformation

## Slide 3
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2020
anteilige Energieträger
11.691 (12.800) PJ = 3.248 (3.556) TWh
Erneuerbare wuchsen um nur ca. 2% in 2020! In 42 Jahren haben wir‘s geschafft!!!
Quelle: AGEB Bericht für 2019
( ) Werte 2019
76,2% Fossil
6,0% Atom
16,8% Erneuerbare

## Slide 4
Primärenergieverbrauch, Energieträger in Deutschland
Änderungen in 2020 ggü. 2019
Quelle: AGEB Bericht für 2020
Die Grafik ist sehr ermutigend! Hauptgrund: Corona!

## Slide 5
Entwicklung des Primärenergieverbrauch in Deutschland 1995 bis 2020
- 20,2 %
Quelle: AGEB Bericht für 2020
-1,34 %/a seit 2005: Corona lässt grüßen! EU-Richtline: - 1,5 %/a!

## Slide 6
Energiebedarf: Energieflussbild 2019, Deutschland
Quelle: AGEB
Anteile in %
0,1 %
78,6 %
21.3 %
Verbrauchssektoren
28,0 %
30,6 %
26,6 %
14,8 %
Energieeinheit: PJ (TWh)
Mehr als ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(3,1)
(3.682)
(998)
(4.682)
(2.516)
(704)
(770)
(669)
(373)
(158)
(668)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.341)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.550)
(-7)
(216)

## Slide 7
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Verlauf: Plan (soll)
TWh
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Mit dem Öl-/Erdgas-Ausstieg ist die Energiewende abgeschlossen!
Quelle: AGEB

## Slide 8
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (2) zeitlicher Verlauf: P-Energieverbrauch und Erneuerbare soll -ist
Primärenergieverbrauch wg. Corona ok! Trend bei Erneuerbaren nicht ok!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2019
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3341
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 545

## Slide 9
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
 | 1014 | 1234.1667 | 1255.2778 | 1101.3889
 | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 831.9445 | 806.3889 | 640 | 512.2222
 | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 231.3889 | 230.2778 | 227.7778 | 194.7222
 | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
 | 900.5556 | 858.3333 | 888.8889 | 862.5
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (3) zeitlicher Verlauf: P-Energieträger soll -ist
Mineralöl geht in die falsche Richtung!
TWh
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Quelle: AGEB Bericht für 2019

## Slide 10
Öffentliche Nettostromversorgung Jahr 2020 anteilige Energieträger
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Beim Strom erreichen die Erneuerbaren mehr als 50%!

## Slide 11
Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung in D 2002 - 2020
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Die Erneuerbaren müssen weiter gesteigert werden!

## Slide 12
Wöchentliche Wind- und Solarstromerzeugung Jahr 2020
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Es gibt nur wenige Wochen mit „Dunkelflaute“!

## Slide 13
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in D
Wind und Solar
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Der Zubau stagniert! ISE e.V. fordert rund 36 GW/a!

## Slide 14
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz
Wind, Solar und Speicher
Quelle: Energieagentur RLP
MW
Chart: 
 | 3.077 | 4.217 | 3.192 | 5.452 | 1.782 | 1.659
 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019
2020
2019
2020
2019
2020
GER
SÜW
LD
Zubau Wind, PV
Chart: 
 | 379 | 5434 | 389 | 997 | 113 | 296
kW
2019
2020
2019
2020
2019
2020
GER
SÜW
LD
Zubau Speicher
Auch in der Südpfalz ist der Zubau von EE dürftig!

## Slide 15
Energiebedarf: Endenergieverbrauch in D und RLP 2017
Quelle: AGEB
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte | GHD
 | 28.9451 | 29.5347 | 26.0506 | 15.4696
Industrie
Verkehr
GHD
Haushalte
Endenergieverbrauch in D
Anteile in %
2.591 TWh
Quelle:MUEEF-RLP
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte/GHD
 | 32 | 28 | 40
Industrie
Verkehr
Haushalte/ GHD
Endenergieverbrauch in RLP
Anteile in %
132 TWh
RLP hat einen Anteil von 5% am Endenergieverbrauch von D

## Slide 16
Stromerträge in 2020 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ 1x Vestas V90/2000
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 | 
Rotordurchmesser (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2
Energie (GWh) *) | 50,4 (46,8) | 45,5 (42,9) | 37,3 (36,5) | 35,7 (33,7) | 14,7
Volllaststunden (h/a) *) *) Vorjahreswerte | 2544 (2362) | 2297 (2165) | 2460 (2405) | 2382 (2248) | 1.837
Mit 2.421 (2.295 i.VJ) Volllaststunden im  bei den neueren Anlagen ist die Windkraft in der Südpfalz sehr gut unterwegs!

## Slide 17
Stromerträge in 2020 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Volllaststunden (h/m)
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 314.6465 | 411.1111 | 359.596 | 175.2525 | 163.6364 | 130.8081 | 131.8182 | 98.4848 | 122.7273 | 266.6667 | 182.8283 | 186.8687
 | 277.9061 | 346.0398 | 291.3341 | 150.7947 | 152.7723 | 123.8947 | 122.1326 | 107.1807 | 127.6981 | 267.4288 | 157.9652 | 171.5087
 | 296.3867 | 366.392 | 317.8142 | 196.0145 | 156.6067 | 117.0909 | 118.8169 | 118.3327 | 131.448 | 306.4717 | 136.9776 | 197.4816
 | 288.0667 | 395.2667 | 313.8 | 158.7333 | 142.8 | 123.5333 | 123.6 | 103.7333 | 126.7333 | 269.2 | 158.9333 | 177.2
 | 208.3512 | 317.3106 | 269.5786 | 134.2285 | 123.4076 | 98.7115 | 102.1405 | 78.1663 | 99.4741 | 157.6199 | 125.7119 | 122.4401
Freckenfeld
Gollenberg
Offenbach II
Hatzenbühl
Minfeld
Die ersten und letzten 3 Monate im Jahr gibt’s mehr Wind!

## Slide 18
Stromerträge in 2020 des Windparks Baltic 2 (offshore)
Quelle: EnBW
Volllaststunden (h/m)
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 418.75 | 402.2222 | 468.1597 | 289.6528 | 275.5903 | 286.9097 | 283.3681 | 173.9931 | 382.9783 | 341.7361 | 340.625 | 435.6597
Windpark | Baltic 2
Hersteller | 80xSIEMENS SWT 3,6-120
Eigner | EnBW
Baujahr | 2015
Nabenhöhe (m) | 78
Rotordurchmesser (m) | 120
Nennleistung (MW) | 288
Energie (GWh) *) | 1.163 (1.181)
Volllaststunden (h/a) *) *) Vorjahreswerte | 4.040 (4.100)
Auch dieser Offshore-Windpark hat mit 4.040 Volllaststunden ein annehmbares Ergebnis!

## Slide 19
Stromerträge in 2020 für PV-Anlage Süd und Ost/West
Quelle: W.T, M.B.
Volllaststunden
(h/a)
Chart: 
 | 20.5696 | 36.6456 | 80.9494 | 131.7089 | 147.5949 | 126.2025 | 148.5443 | 113.4177 | 84.4304 | 42.7848 | 24.9367 | 12.5316
PV-Anlage | Süd | Ost/West
Nennleistung (kWp) | 14,1 | 15,8
Baujahr | 2011 | 2012
Energie (MWh) *) | 16,044 (16,440) | 15,331 (15,016)
Volllaststunden (h/a) *) | 1.138 (1.166,0) | 970,3 (950,4)
Anteil ggü. Süd (%) *) Vorjahreswerte | - | 85,3
Solarstrom hat in der Südpfalz gute spezifische Erträge!

## Slide 20
Stromerträge in 2020 Volllaststunden für Wind und PV
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co , pfalzwind, W.T, M.B.
Volllaststunden (h/m)
Wind und Sonne ergänzen sich gut, aber es fehlt nach wie vor der Zubau!
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 517.0486 | 503.6111 | 351.5625 | 283.4028 | 289.3403 | 234.1319 | 321.4931 | 143.0556 | 246.0417 | 412.6389 | 389.0972 | 348.2986
 | 314.6465 | 411.1111 | 359.596 | 175.2525 | 163.6364 | 130.8081 | 131.8182 | 98.4848 | 122.7273 | 266.6667 | 182.8283 | 186.8687
 | 277.9061 | 346.0398 | 291.3341 | 150.7947 | 152.7723 | 123.8947 | 122.1326 | 107.1807 | 127.6981 | 267.4288 | 157.9652 | 171.5087
 | 296.3867 | 366.392 | 317.8142 | 196.0145 | 156.6067 | 117.0909 | 118.8169 | 118.3327 | 131.448 | 306.4717 | 136.9776 | 197.4816
 | 288.0667 | 395.2667 | 313.8 | 158.7333 | 142.8 | 123.5333 | 123.6 | 103.7333 | 126.7333 | 269.2 | 158.9333 | 177.2
 | 208.3512 | 317.3106 | 269.5786 | 134.2285 | 123.4076 | 98.7115 | 102.1405 | 78.1663 | 99.4741 | 157.6199 | 125.7119 | 122.4401
 | 20.5696 | 36.6456 | 80.9494 | 131.7089 | 147.5949 | 126.2025 | 148.5443 | 113.4177 | 84.4304 | 42.7848 | 24.9367 | 12.5316
Wind offshore
Wind onshore
Solar

## Slide 21
Fazit
Mit mehr als 50 % Erneuerbare bei der Nettostromerzeugung in 2020 ist die Energiewende beim Strom recht gut unterwegs
Mit knapp 17 % Erneuerbare beim Primärenergieverbrauch stehen wir noch ganz am Anfang der gesamten Energiewende
Mit knapp 1,34 %/a Einsparung (Corona-bedingt) beim Primärenergieverbrauch liegen wir noch weit weg vom „Pfad der Tugend“
Die Zubaurate der installierten Leistung bei Solar und Wind ist um Größenordnungen zu klein
Die spezifischen Energieerträge bei Wind und Sonne in der Südpfalz sind ermutigend. Klimaskeptiker verbreiten nach wie vor eine andere Botschaft. Hier müssen wir weiter aufklären und uns mit den Naturschützern verbünden!
Es ist noch sehr viel zu tun!

## Slide 22
sozial-ökologisch/ökonomische Transformation – vom Widerspruch zur Synergie
soziale Gerechtigkeit
Energiewende:
bezahlbare Energie für Alle
Klimaschutzkosten gerecht aufteilen
Energie-Solidarpakt in Gemeinden
Teilhabe bei Investitionen (z.B. Bürgergenossenschaften)
Erneuerbare:
- sind preiswerter als Fossile
- schaffen viele Arbeitsplätze
- behalten Wertschöpfung in den Regionen
Klimaschutz
Das Treibhausgas-Budget in der Welt und in D ist bis 2040 aufgebraucht!
Wirtschaftlichkeit
Erhaltung der Klimazonen: - Erhaltung der Artenvielfalt - Gesunder Wald - Ökologische Landwirtschaft - sauberes Trinkwasser
„Erneuerbare sind zu teuer“
„Klimaschutzkosten bezahlen die Schwachen“
Naturschutz
„Klimaschutz vs. Naturschutz“
Deshalb:
- Ausstieg aus den Fossilen bis 2040
- Energieeinsparung (1,5%/a)
- Deckung des gesamten Energiebedarfes aus heimischen Erneuerbaren bis 2040 mit ausreichenden Energiespeichern
Klimaschutz im Einklang mit Naturschutz, sozialer Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit

## Slide 23
2040
Vielen Dank für Euere Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de