## Slide 1
ISE e.V.: Energiewende | Vortragsreihe 08.04.2021
Primärenergiebedarf in 2040 vs. EE-Potenziale
für D und RLP – eine Analyse
V11

## Slide 2
Agenda
Ziel und Randbedingung der Analyse
Fazit
Primärenergiebedarf, Energiebilanz in D bis 2040
EE-Potenziale bis 2040 in D - Basisdaten - EE-Potenziale vs. Bestand 2019 - Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2019
Transformation zu 100% Erneuerbare in D bis 2040
Primärenergiebedarf in RLP 2040
EE-Potenziale bis 2040 in RLP - Basisdaten - EE-Potenziale vs. Bestand 2018 - Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2018
Primärenergieverbrauch in Deutschland
Ausblick
Wasserstoff im Energiesystem
Versorgungssicherheit

## Slide 3
Ziel und Randbedingung der Analyse
Ziel der Analyse
An Hand von Datenquellen und konzeptionellen Überlegungen soll überschlägig nachgewiesen werden, dass mit den vorhandenen EE-Potenzialen in D und RLP die Klimaschutzziele - Klimaneutralität bis 2040
- bis 2040 muss der gesamte Energiebedarf zu 100 % von Erneuerbaren, vorrangig aus regionalen Quellen kommen
erreicht werden können.
Wir wollen damit der Politik die Sicherheit für das Gelingen des Energiewende-Transformationsprozesses geben und darüber hinaus Argumente liefern, wie die Politik glaubwürdige Botschaften an die Bürger*innen vermitteln kann.
Randbedingung
Für die Analyse wurden die einschlägigen Datenquellen genutzt und nur in Ausnahmefällen wurden plausible Annahmen getroffen.

## Slide 4
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2020
anteilige Energieträger
11.784 (12.805) PJ = 3.273 (3.556) TWh
Erneuerbare wuchsen um nur ca. 2% in 2020! In 42 Jahren haben wir‘s geschafft!!!
Quelle: AGEB Bericht Nr 1 | 2021
( ) Werte 2019
76,1% Fossil
6,0% Atom
16,6% Erneuerbare
Notes: Ein Schobbe Rieslingschorle (0,5l) = 3/8 Wein +1/8 Wasser= 1.110kJ
Ein m³ Schorle =1.100*2*1000= 2.220 MJ
Chiemsee hat 2.047.840.000 m³
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2010: 15.892 PJ
Der Chiemsee muss 3,5 mal mit Riesling-Schorle gefüllt werden, um den Energiebedarf von Deutschland (2011) zu befriedigen!
Eine „Halbe Bier“ hat 880 kJ
Der Chiemsee muss 3,5 x 1,11/0,88 = 4,4  4,5 mal gefüllt werden.
0,5 l Cola hat 900 kJ
Der Chiemsee muss 3,5 x 1,11/0,9 = 4,3 mal gefüllt werden.

## Slide 5
Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in Deutschland 1995 - 2020 1995 bis 2020
- 20,6 %
-1,47 %/a seit 2006: Corona lässt grüßen! EU-Richtline: - 1,5 %/a!
Quelle: AGEB Bericht Nr 1 | 2021

## Slide 6
Ermittlung Primärenergiebedarf bis 2040 in Deutschland (1) Energieflussbild 2017
Quelle: AGEB
Anteile in %
0,5 %
74,8 %
24,7 %
Verbrauchssektoren
28,9 %
29,5 %
26,1 %
15,5 %
darin sind 47 % (Prozess-)Wärme
enthalten
Energieeinheit: PJ (TWh)
Fast ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(21)
(3.389)
(1.118)
(4.528)
(2.591)
(750)
(765)
(675)
(401)
(162)
(731)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.485)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.776)
(15)
(276)
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 7
Ermittlung Primärenergiebedarf bis 2040 in Deutschland (2) Energiebilanz von 2017 zu 2040
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Endenergie- verbrauch
2017
TWh/a
2.591
28,9 %
29,5 %
26,1 %
15,5 %
Verluste fossil
2017
894
P-Energie-
verbrauch
2017
3.485
Sonstige
Erneuerbare Bestand
2017
496
Biomasse
Wasser
PV
Wind
Verluste fossil
2040
894
Verluste P2X
2040
100
Zubau
bis
2040
1.418
Quelle: AGEB
Ein- sparung *)
2040
777
*)
EU-Energie-
Effizienz-
Richtlinie
- 1,5%/a
Aufgabe 1: 30 % des Endenergieverbrauchs von 2017 muss eingespart werden!
Aufgabe 2: Fast das Dreifache des EE-Bestandes von 2017 muss zugebaut werden!

## Slide 8
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Die Studie von Fraunhofer-ISE 2/2020 1) stützt ISE e.V.-Berechnungen!

## Slide 9
Chart: 
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3248
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 562.1389 | 574.9639 | 587.7889 | 600.6139 | 613.4389 | 626.2639 | 639.0889 | 651.9139 | 664.7389 | 677.5639 | 690.3889 | 703.2139 | 716.0389 | 728.8639 | 741.6889 | 754.5139 | 767.3389 | 780.1639 | 792.9889 | 805.8139 | 818.6389
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 562.1389 | 575.839 | 603.2391 | 630.6392 | 658.0394 | 685.4395 | 712.8397 | 740.2398 | 767.6399 | 795.0401 | 822.4402
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (2) Stand 2020: EEG 2017, EEG 2021 vs. Forderung ISE e.V.
TWh
Primärenergieverbrauch (PEV) inkl. Verluste und Einsparung
EE-Ausbaupfad ISE e.V.
Auch mit dem EEG 2021 wird das 2040-Ziel nicht erreicht !
EE-Ausbaupfad EEG 2017
EE-Ausbaupfad EEG 2021
?
2017
2020
2030
2040
PEV 2019

## Slide 10
EE-Potenziale bis 2040 in D (1) Basisdaten: Geothermie, Wasserkraft
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Geothermie und Wasserkraft sind die Grundlastsäulen!
Primärenergie | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | h | GW | TWh/a |  | TWh
Geothermie/ Umweltwärme |  |  | 200 |  | 18,3
Geothermie |  |  | 200 |  | 3,6
Umweltwärme |  |  | 100 | Der Anteil Umweltwärme ist als Einsparung im Endenergieverbrauch bei den Wärmepumpen enthalten | 14,7
Szenario 1: BWK |  |  | 52 | BWK 01.10.2017: | 
Strom |  |  | 9 |  | 
Wärme |  |  | 44 |  | 
Szenario 2: TAB |  |  | 200 | TAB 2003: | 
Strom |  |  | 10 |  | 
Wärme |  |  | 190 |  | 
Szenario 3: Umweltwärme |  |  | 100 | Fraunhofer-ISE, 2018: | 
Szenario 4: ISE e.V.-Annahme |  |  | 200 | ISE e.V. schließt sich der hochgerechneten Energie vom TAB an | 
Wasserkraft |  |  | 25 |  | 20,0
Szenario 1: |  |  | 25 | Ing.Büro Floeksmühle, Uni Stuttgart, etc. 2010: | 
Szenario 2: ISE e.V.-Annahme |  |  | 25 | ISE e.V. schließt sich dem Ing.Büro Floeksmühle und Uni Stuttgart an | 
2)
3)
4)
5)
Gesamtenergiebedarf in 2019 |  |  | 3.550 | AG Energiebilanzen 2019 | 511,9
Gesamtenergiebedarf in 2040 |  |  | 2.000 | ISE e.V.-Ausarbeitung | 

## Slide 11
EE-Potenziale bis 2040 in D (2) Basisdaten: Wind, Biomasse
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | km² | h | GW | TWh/a |  | TWh
Wind |  |  |  | 700 |  | 125,8
Wind onshore |  |  |  | 500 |  | 101,8
Szenario 1: BWE | 7.154 | 2.440 | 200 | 488 | BWE, 2. Auflage März 2012: | 
 |  |  |  |  | Umweltbundesamt, 2013: | 
Szenario 2: ISE e.V. -Annahme |  |  |  | 500 | ISE e.V. schließt sich der BWE-Studie an | 
Wind offshore | 33.000 |  |  | 200 |  | 24,0
Szenario 1: WindEurope |  | 4.300 | 35,5 | 152 | WindEurope, Nov. 2019: | 
Szenario 2: Frauhofer IWES |  | 4.700 | 54 | 258 | Fraunhofer IWES, 2017: | 
Szenario 3: WindEurop |  |  |  |  | WindEurope, Floating-offshore 2017: | 
Szenario 4: ISE e.V. -Annahme |  | 4.000 | 50 | 200 | Mittelwert aus den beiden Studien | 
Biomasse |  |  |  | 300 |  | 307,5
Strom |  |  |  |  |  | 46,3
Wärme |  |  |  |  |  | 261,2
Szenario 1: FRN:Biomasse |  |  |  | 505 | FNR: Einheimische Bioenergiepotenziale 2050: | 
 |  |  |  | 274 | Landwirtschaft | 
 |  |  |  | 194 | Holz | 
 |  |  |  | 37 | Siedlungsabfall | 
Szenario 2: DVGW: EE-Gase |  |  |  | 305 | DVGW-Forschungsprojekt G201710, 2019: | 
Szenario 3: ISE e.V.-Annahme |  |  |  | 300 | Eine Steigerung ggü. dem Bestand ist nur im EE-Gas zu erwarten. Bei Holz und NaWaRo wird aus Umwelt- und Akzeptanzgründen eher eine Reduzierung erwartet. | 
Wind und Biomasse bilden 2 wichtige Hauptsäulen!
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

## Slide 12
EE-Potenziale bis 2040 in D (3) Basisdaten: Solar
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Solar, die 3. Hauptsäule, schließt die Lücke zur Deckung des Energiebedarfs in 2040
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Prio | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | km² | h | GW | TWh/a |  |  | TWh
Solar |  |  |  | 775 |  |  | 
Photovoltaik |  |  |  | 725 |  |  | 
Szenario 1: Dächer und Freifläche |  |  |  | 248 |  | Fraunhofer IWES, 2017: | 
Szenario 2: Dächer und Fassaden | 4.973 | 975 | 3095 bis 4325 | 3015 bis 4210 | 1 | Fath Karoline, 2018, KIT Band 25: | 
Szenario 3: Fassadenpotenzial | theoretisch 12.000 |  |  |  | 1 | Leibniz-Institut IÖR, 1/2021: | 
Szenario 4: ISE e.V.-Annahme |  | 990 | 732 | 725 |  | PV schließt die Lücke zur vollständigen Deckung des Energiebedarfs in 2040 | 46,4
Erläuterung Freiflächen |  |  |  |  |  |  | 
 versiegelte Flächen: - Parkplätze, Industrie-brachen, etc. |  |  |  |  | 1 |  | 
- Autobahnen Überdachung | 403 | 990 | 97 | 96 | 1 |  | 
 Ertragsschw. landw. Flächen |  |  |  |  | 3 |  | 
- Autobahnen Randstreifen |  |  | 72 | 0 | 1 | energie zukunft, Fraunhofer ISE 2020: | 
 Floating PV |  |  |  |  | 3 |  | 
 AGRI-PV |  | 990 | 1.700 | 1.683 | 2 | Fraunhofer ISE, 2020: | 
Solarthermie |  |  |  | 50 |  |  | 8,6
Szenario 1: Wüstenrot-Stiftung |  |  |  | 48 |  | Wüstenrot Siftung, 2014: | 
Szenario 2: ISE e.V. -Annahme |  |  |  | 50 |  | ISE e.V. schließt sich der Wüstenrot Siftung an | 
13)
14)
15)
16)
17)
18)

## Slide 13
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Zwischen Potenzialen und Beständen klafft jeweils noch eine sehr große Lücke!
EE-Potenziale bis 2040 in D (4) Potenziale vs. Bestand 2019
Solar
Wind
Biomasse
Wasserkraft
PV
Solarthermie
onshore
offshore
Potenzial
Bestand
TWh
300
307,5
25
20
125,8
700
55
>>725
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 50 | 8.6111 | 200 | 24
 | 725 | 46.3889 | 500 | 101.8333 | 300 | 307.5 | 200 | 3.6111 | 25 | 20
Geothermie
200
3,6

## Slide 14
Mit dem PV-Potenzial kann der Primärenergiebedarf flexibel ausgeglichen werden!
EE-Potenziale bis 2040 in D (5) Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2019
Primärenergiebedarf
EE-Potenziale
Bestand 2019
TWh
2000 TWh/a
>>2000 TWh/a
511,9 TWh
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 2000 | 25 | 20
 | 200 | 3.6111
 | 300 | 307.5
 | 200 | 24
 | 500 | 101.8333
 | 50 | 8.6111
 | 725 | 46.3889
PV
Solarthermie
Wind onshore
Wind offshore
Biomasse
Wasserkraft
Geothermie
EE-Potenziale, leicht
zu merken (TWh/a):
775 Solar
700 Wind
300 Biomasse
200 Geothermie
25 Wasserkraft

## Slide 15
Primärenergiebedarf in RLP 2040 (1)
Annahme
In Ermangelung von Primärenergiebedarfsprognosen 2040 für RLP wird folgende Annahme getroffen: Der Primärenergiebedarf von RLP für 2040 kann vom bundesweiten Wert abgeleitet werden:
Primärenergiebedarf RLP = 5% vom Primärenergiebedarf D 1)
= ca. 2.000 TWh * 0,05 = 100 TWh
1) Der Endenergieverbrauch von RLP 2017 entspricht 5% des Endenergieverbrauch von D 2017 Übrigens. sowohl der %-tuale Anteil der Einwohner als auch der Landesfläche von RLP entspricht ca. 5% von D. Auch der Königsteiner-Schlüssel beträgt ca. 5%

## Slide 16
Primärenergiebedarf in RLP 2040 (2)
Quelle: AGEB
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte | GHD
 | 28.9451 | 29.5347 | 26.0506 | 15.4696
Industrie
Verkehr
GHD
Haushalte
Endenergieverbrauch 2017 in D
Anteile in %
2.591 TWh
Quelle:MUEEF-RLP, Energiebericht 2017
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte/GHD
 | 32 | 28 | 40
Industrie
Verkehr
Haushalte/ GHD
Endenergieverbrauch 2017 in RLP
Anteile in %
132 TWh
Auch der Istwert des Endenergieverbrauchs von RLP hat einen Anteil von 5% von D
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 17
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (1) Basisdaten (1)
Annahme
In Ermangelung von Studien bei einigen EE-Potenzialen 2040 für RLP werden folgende Annahmen getroffen: Die EE-Potenziale 2040 für RLP können von den bundesweiten Werten abgeleitet werden (siehe Primärenergiebedarf in RLP 2040 (1,2):
EE-Potenziale RLP = 5% vom EE-Potenziale von D

## Slide 18
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (2) Basisdaten (2)
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (LAK EB 2018)
 | km² | h | GW | TWh |  | TWh
Solar |  |  |  | 59 |  | 
Photovoltaik |  |  |  |  |  | 
ISE e.V.-Annahme |  | 990 | 58 | 57 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 2,5
Solarthermie |  |  |  | 2 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 
Wind onshore (1,9% Fläche von RLP) | 377 | 2.440 | 10 | 24 |  | 6,2
Biomasse etc. |  |  |  | 15 |  | 13,1
Szenario 1 |  |  |  | 25 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 
Szenario 2 Biomasse-Potzeniale RLP |  |  |  | 8 | IfaS 2004: | 
Szenario 3 ISE e.V.-Annahme |  |  |  | 15 |  | 
Wasserkraft |  |  |  | 1 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 0,8
Gesamtenergiebedarf in 2018 |  |  |  | 179 | LAK Energiebilanzen 2018 | 23,7
Gesamtenergiebedarf in 2040 |  |  |  | 100 | Gesamtenergiebedarf = 5% von Wert D, ISE e.V.-Ausarbeitung | 
19)

## Slide 19
Chart: 
 | 2.4167 | 0
 | 56.9333 | 2.4681 | 24.4 | 6.1917 | 15 | 13.1211 | 1.25 | 0.82111
Auch in RLP klafft noch eine sehr große Lücke zwischen Potenzial und Bestand!
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (3) Potenziale vs. Bestand 2018
Solar
Wind onshore
Biomasse
Wasserkraft
PV
Solarthermie
Potenzial
Bestand
TWh
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
15
13,1
1
0,8
6,2
24
2,5
>> 59
Quelle: LAK EB, ISE e.V.

## Slide 20
Chart: 
 | 100 | 1.25 | 0.82111
 | 15 | 13.1211
 | 24.4 | 6.1917
 | 2.4167 | 0
 | 56.9333 | 2.4681

Auch in RLP kann der Primärenergiebedarf mit dem PV-Potenzial flexibel
ausgeglichen werden!
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (4) Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2018
Primärenergiebedarf
EE-Potenziale
Bestand 2018
TWh
100 TWh/a
>> 100 TWh/a
22,6 TWh
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
PV
Solarthermie
Wind onshore
Biomasse
Wasserkraft
EE-Potenziale, leicht
zu merken (TWh):
60 Solar
25 Wind
15 Biomasse
1 Wasserkraft

## Slide 21
Wasserstoff muss emissionsfrei, klimaneutral und wirtschaftlich eingesetzt werden
Wasserstoff im Energiesystem
Wasserstoff ist in allen Sektoren einsetzbar.
Wasserstoff ist vorrangig im stofflichen Bereich einzusetzen.
Wasserstoff ist im Energiesystem der Lückenfüller, soweit Einsparung, Effizienz und EE im Direktverbrauch die Funktion nicht wirtschaftlicher leisten können.
Voraussetzungen:
Wasserstoff muss emissionsfrei nur aus regenerativen Quellen erzeugt werden
Wasserstoff darf nur aus Überschussstrom erzeugt werden
Wasserstoff ist nur bei positivem Klimaschutzbeitrag einzusetzen

## Slide 22
Versorgungssicherheit ist mit Energiemanagement- und Speichersystemen gewährleistet!
Versorgungssicherheit
Es ist allseits bekannt, dass einige Erneuerbare sogenannte volatile Energieträger sind. Es gibt deshalb nicht nur sogenannte „Dunkelflauten“, sondern auch Zeiträume, wo (viel) mehr erneuerbare Energie zur Verfügung steht, als für den aktuellen Verbrauch notwendig wäre. Folgende Maßnahmen sehen wir für diese Zeiträume vor:
Mangel an EE - Energiemanagement, (Anpassung Verbrauch an Erzeugung): Abschaltung bzw. zeitliche Verschiebung von Verbrauchern, Beispiel: Alu, (Smart –Meter-Gateway)
- Speicherung: Ausspeicherung von gespeicherter Energie P2X: Biomasse-Anlagen  Akkus  Pumpspeicher  Wärmespeicher  gespeicherter grüner Wasserstoff (methanisierter grüner Wasserstoff)  etc.
Überschuss an EE - Energiemanagement: Einschaltung bzw. zeitliche Vorverlegung von Verbrauchern (Smart –Meter-Gateway)
- Speicherung: Einspeicherung von überschüssiger Energie P2X: Akkus  Pumpspeicher-kraftwerke  Wärmespeicher  Produktion von grünem Wasserstoff (methanisierter grüner Wasserstoff)  etc.
In unserem Konzept haben wir für die saisonale Speicherung P2X mit 100 TWh Verluste einkalkuliert.

## Slide 23
Die Gesellschaft, insbesondere die Politik, müssen es „nur noch“ anpacken!
Fazit
Die EE-Potenziale reichen sehr gut aus, um den Primärenergiebedarf in 2040 für D und RLP zu decken
Die Energie der Biomasse sollte vorzugsweise eingespeichert werden und bei „Dunkelfllauten“ zum Einsatz kommen, d.h. keine Grundlastnutzung
Einfach erreichbare Ziele müssen schnell und wirtschaftlich umgesetzt werden: z.B. Wind offshore (low hanging fruits)
Die Gesellschaft muss aufgeklärt werden, dass die ambitionierten Ziele erreichbar sind!
Alle EE werden gebraucht um die Klimaschutzziele zu erreichen
Mit den großen PV-Potenzialen sind flexible Anpassungen an den Primärenergie- bedarf möglich
Die geplanten Einsparungen (Suffizienz und Effizienz) müssen vorranging erschlossen werden.
Umsetzungskriterien: Klimaneutralität – möglichst emissionsfrei Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit
Alle Maßnahmen müssen im Einklang mit dem Naturschutz stehen!

## Slide 24
Wir wollen Transparenz und Berechenbarkeit für die Energiewende-Transformation schaffen!
Ausblick
An Hand der identifizierten EE-Potenziale wird der bereits 2018 von ISE e.V. ermittelte Ausbaupfad von D und RLP für die notwendige installierte Leistung, die erforderlichen Kosten und die benötigten Flächen der unterschiedlichen EE überabeitet mit
Meilenstein 2030 für die Gesamtprimärenergie und die Energieträger Strom, Biomasse und Wärme
Meilenstein 2040 für die Gesamtprimärenergie und die Energieträger Strom, Biomasse und Wärme

## Slide 25
Quellen (1)
1 | Frauhofer ISE, 2/2020 und Update 12/2020: Studie: "Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem"
2 | BWK 01.10.2017: "Potenzial der Geothermie im deutschen Energiesystem"
3 | TAB 2003: Sachstandsbericht: "Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland" "nur" Versorgung der bestehenden Fernwärmenetze
4 | Fraunhofer-ISE 2018: Technologiebericht: "1.7 Umweltwärme" Zusammenfassung: B) Multikriterielle Bewertung: Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz: 540-570 PJ/a in 2050
5 | Ing.Büro Floeksmühle, Uni Stuttgart, etc. 2010: Studie: "Potentialermittlung für den Ausbau der Wasserkraftnutzung in Deutschland als Grundlage für die Entwicklung einer geeigneten Ausbaustrategie"
6 | BWE, 2. Auflage März 2012: Kurzstudie: "Potenzial der Windenergienutzung an Land"
7 | Umweltbundesamt, 2013: Studie: "Potenzial der Windenergie an Land"
8 | WindEurope, Nov. 2019: „Our energy, our future“
9 | Fraunhofer IWES, 2017: „Energiewirtschaftliche Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende"
10 | WindEurope 2017: FLOATING OFFSHORE WIND ENERGY -A POLICY BLUEPRINT FOR EUROPEFLOATING OFFSHORE WIND ENERGYA POLICY BLUEPRINT FOR EUROPE

## Slide 26
Quellen (2)
11 | FNR, Einheimische Bioenergiepotenziale 2050: "Was kann Bioenergie 2050 leisten?"
12 | DVGW-Forschungsprojekt G201710, 2019: "Ermittlung des Gesamtpotentials erneuerbarer Gase zur Einspeisung ins deutsche Erdgasnetz"
13 | Fraunhofer IWES, 2017: Studie: „Energiewirtschaftliche Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende"
14 | Fath Karoline, 2018, KIT Band 25: PRODUKTION UND ENERGIE, Diss.: „Technical and economic potential for photovoltaic systems on buildings"
15 | Leibniz-Institut IÖR, 1/2021: PM: Strom von der Hauswand – Gebäudefassaden bieten großes Potenzial für die Gewinnung von Solarenergie
17 | Fraunhofer ISE, 2020: Leitfaden: "AGRI-PV, Chance für Landwirtschaft und Energiewende"
18 | Wüstenrot Siftung, 2014, Studie: "Solarthermie: Technik, Potenziale, Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz für solarthermische Systeme in Einfamilienhäusern"
19 | IfaS 2004: Studie: "Weiterentwicklung der energetischen Verwertungvon Biomasse in Rheinland-Pfalz

## Slide 27
ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel (Vorsitzender ISE e.V.)
Michael Linder (Stellvertreter) Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer

## Slide 28
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Prof. Karl Keilen
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de