## Slide 1
Stammtisch am 27.01.2022 als Videokonferenz Referent: Wolfgang Thiel
Herzlich Willkommen zum Vortrag
Energieverbrauch/-erzeugung 2021

## Slide 2
Agenda
Primärenergieverbrauch 2021 in D
Nettostromerzeugung 2021 in D
Fazit
Stand der Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in 2021
Jährlicher Zubau an installierter Leistung bei den EE in D, RLP und Südpfalz in 2021
Spezifische Stromerträge 2021 - Wind onshore (Südpfalz) und offshore (Baltic 2) - Solar (Südpfalz)

## Slide 3
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2021
anteilige Energieträger
12.193 (11.890) PJ = 3.387 (3.303) TWh
Die Erneuerbaren sind wetterbedingt kleiner geworden!
Quelle: AGEB Bericht für 2021
( ) Werte 2020
76,4% Fossil
6,2% Atom
16,1% Erneuerbare

## Slide 4
Primärenergieverbrauch, Energieträger in Deutschland
Änderungen in 2021 ggü. 2020
Quelle: AGEB Bericht für 2021
Wind und Sonne haben uns etwas im Stich gelassen!

## Slide 5
Entwicklung des Primärenergieverbrauch in Deutschland 2000 bis 2021
- 16,3 %
Quelle: AGEB Bericht für 2021
-1,02 %/a seit 2005; EU-Richtline: - 1,5 %/a!

## Slide 6
Energiebedarf: Energieflussbild 2020, Deutschland
Quelle: AGEB 2020
Anteile in %
1,8 %
77,0 %
21.2 %
Verbrauchssektoren
28,3 %
27,5 %
28,9 %
15,3 %
Energieeinheit: PJ (TWh)
Mehr als ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(79)
(3.428)
(943)
(4.450)
(2.318)
(657)
(637)
(670)
(354)
(137)
(552)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.006)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.305)
(262)

## Slide 7
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung: -1,5%/a des Endenergieverbrauchs
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Einsparung und Ausbau sind die Aufgaben der Zukunft für die Energiewende!
IPCC Budget aufgebraucht!

## Slide 8
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (2) zeitlicher Verlauf: P-Energieverbrauch und Erneuerbare soll -ist
Primärenergieverbrauch wg. Corona ok! Trend bei Erneuerbaren nicht ok!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2021
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3341 | 3006
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 544.7608 | 545.2981

## Slide 9
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (3) zeitlicher Verlauf: P-Energieträger soll -ist
Ende 2022 ist Kernkraft NULL!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2021
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
 | 1014 | 1234.1667 | 1255.2778 | 1135.2267 | 1077.0483
 | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
 | 831.9445 | 806.3889 | 640 | 515.3206 | 606.2631
 | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
 | 231.3889 | 230.2778 | 227.7778 | 195.0981 | 209.9906
 | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
 | 900.5556 | 858.3333 | 888.8889 | 874.2964 | 904.3142
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft

## Slide 10
Öffentliche Nettostromerzeugung in D Jahr 2021 anteilige Energieträger
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Die Erneuerbaren sind ggü. 2020 von 50,3% um 4,5% auf 45,8% gesunken!

## Slide 11
Entwicklung der Stromerzeugung in D von 2017 bis 2040
Strom wird mit mehr als 80% in 2040 der Hauptenergieträger sein !
Chart: 
 | 3485 | 2000

 | 283.24 | 0
 | 20.09 | 25
 | 44.7 | 100
 | 105.69 | 700
 | 39.43 | 825
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
2040
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
TWh
3.485
493
2.000
1.650
(82,5 %)
(14,1 %)
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Quelle: x) Quellenliste
atomar- fossil
21)
22)
23)
23)

## Slide 12
Wöchentliche Stromerzeugung durch Erneuerbare Jahr 2021
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Es gibt nur wenige Wochen mit „Dunkelflaute“!

## Slide 13
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in D 2002 - 2021
Solar, Wind, Biomasse
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Um die Klimaneutralität in 2040 zu erreichen müssten rund 36 GW/a installiert werden!

## Slide 14
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in RLP 2002 - 2021
für Solar, Wind und Bioenergie
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de, Bioenergie-Branche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind
PV
Bio
Chart: 
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 2.7 | 4.8 | 22.9 | 46.2 | 56 | 73.6 | 123.8 | 188.3 | 359.3 | 355.8 | 306.2 | 173.4 | 98.3 | 75.9 | 96.9 | 73.8 | 104.5 | 142.2 | 185.4 | 271
 | 122.9 | 93.8 | 103.2 | 105 | 187.8 | 100.1 | 56 | 127 | 120.7 | 243.9 | 294.3 | 429.4 | 459 | 219.5 | 209.3 | 270 | 177.1 | 124.2 | 88.3 | 68.6
 | 3.1 | 9.1 | 12.4 | 12.3 | 29.8 | 10.4 | 6.5 | 12.6 | 6.4 | 14.1 | 6 | 7.7 | 7.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 4.4 | 6.7 | 2.1
Die Zubauzahlen haben sich nach der EEG-Novellierung 2014 auch in RLP nicht mehr erholt!

## Slide 15
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in RLP 2002 - 2021
für Solar, Wind und Bioenergie vs. Kolationsvertrag 2021 bzw. Meta-Studie
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de, Bioenergie-Branche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind
PV
Bio
Chart: 
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | KOA | M-Stud
 | 2.7 | 4.8 | 22.9 | 46.2 | 56 | 73.6 | 123.8 | 188.3 | 359.3 | 355.8 | 306.2 | 173.4 | 98.3 | 75.9 | 96.9 | 73.8 | 104.5 | 142.2 | 185.4 | 271 | 500 | 3400
 | 122.9 | 93.8 | 103.2 | 105 | 187.8 | 100.1 | 56 | 127 | 120.7 | 243.9 | 294.3 | 429.4 | 459 | 219.5 | 209.3 | 270 | 177.1 | 124.2 | 88.3 | 68.6 | 500 | 380
 | 3.1 | 9.1 | 12.4 | 12.3 | 29.8 | 10.4 | 6.5 | 12.6 | 6.4 | 14.1 | 6 | 7.7 | 7.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 4.4 | 6.7 | 2.1
Bisherige Zubauraten und auch die des Koalitonsvertrages reichen bei weitem nicht aus!
Klimaneutralität in RLP benötigt bis 2040 : PV: 3.400 MW/a; Wind: 380 MW/a

## Slide 16
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 170
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 24.8822 | 25.3049
 | 25.3049 | 26.9249 | 28.5449 | 30.1649 | 31.7849 | 33.4049 | 35.0249 | 36.6449 | 38.2649 | 39.8849 | 41.5049 | 43.1249 | 44.7449 | 46.3649 | 47.9849 | 49.6049 | 51.2249 | 52.8449 | 54.4649 | 56.0849
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2169!
2169
. .
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
Woher kommt die fehlende Energie in 2040 (44%)? Von den Fossilen?
44
Quelle: ISE e.V., LAK EB
Der Ausbaupfad des Koalitionsvertrages erreicht erst 2054 das versprochene Ziel!
2054
. . .
Planwerte
Istwerte

## Slide 17
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz
Wind, Solar und Speicher
Auch in der Südpfalz ist der Zubau von EE dürftig!
Quelle: Energieagentur RLP
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | GER | SÜW | LD
PV | 3.077 | 4.217 | 7.453 | 3.192 | 5.452 | 7.113 | 1.782 | 1.659 | 1.333
Wind | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MW
Wind
PV

## Slide 18
Stromerträge in 2021 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ 1x Vestas V90/2000
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 | 
Rotordurchmesser (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2
Energie (GWh) *) | 41,14 (50,4) | 37,28 (45,5) | 30,92 (37,3) | 29,43 (35,7) | 11,93 (14,7)
Volllaststunden (h/a) *) *) Vorjahreswerte | 2.078 (2.362) | 1.883 (2.078) | 2.297 (2.460) | 1.962 (2.382) | 1.491 (1.837)
Mit 1.990 ( i. VJ 2.421) Volllaststunden im  bei den neueren Anlagen hat die Windkraft auch in der Südpfalz etwas „Dampf abgelassen“!

## Slide 19
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 253.3699 | 209.8534 | 221.9408 | 178.7267 | 224.6277 | 64.6454 | 114.6518 | 114.4369 | 94.9714 | 158.8013 | 182.7393 | 258.8692
 | 239.2375 | 146.8739 | 187.6186 | 169.2924 | 233.4182 | 79.2299 | 131.839 | 111.5868 | 72.7383 | 132.7659 | 160.3413 | 217.9177
 | 278.1423 | 159.9605 | 186.8972 | 186.0804 | 248.0962 | 85.1779 | 145.3689 | 127.8063 | 65.2437 | 140.0132 | 166.9763 | 247.2069
 | 258.1333 | 179.8 | 191.8 | 166.5333 | 239.4667 | 81.0667 | 125.0667 | 109.2667 | 76.2667 | 147.1333 | 162.8667 | 224.4
 | 166.589 | 147.6111 | 160.6709 | 136.0399 | 203.4586 | 55.1733 | 86.6526 | 66.1235 | 66.7456 | 108.7023 | 119.0449 | 174.4688
Stromerträge in 2021 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Volllaststunden (h/Monat)
Freckenfeld
Gollenberg
Offenbach II
Hatzenbühl
Minfeld
Die ersten und letzten 3 Monate im Jahr gibt’s mehr Wind, Mai war die Ausnahme!

## Slide 20
Stromerträge in 2021 des Windparks Baltic 2 (offshore)
Quelle: EnBW
Volllaststunden (h/Monat)
Windpark | Baltic 2
Hersteller | 80xSIEMENS SWT 3,6-120
Eigner | EnBW
Baujahr | 2015
Nabenhöhe (m) | 78
Rotordurchmesser (m) | 120
Nennleistung (MW) | 288
Energie (GWh) *) | 975,6 (1.163)
Volllaststunden (h/a) *) *) Vorjahreswerte | 3387 (4.040)
Auch dieser Offshore-Windpark hat mit 3.387 Volllaststunden geschwächelt!
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 314.3056 | 363.4722 | 316.8056 | 274.9078 | 224.4792 | 140.1389 | 197.3958 | 250.8681 | 243.2292 | 359.6528 | 328.5069 | 373.6806

## Slide 21
Stromerträge in 2021 für PV-Anlage Süd und Ost/West
Quelle: W.T, M.B.
Volllaststunden
(h/Monat)
PV-Anlage | Süd | Ost/West
Nennleistung (kWp) | 14,1 | 15,8
Baujahr | 2011 | 2012
Energie (MWh) *) | 15,290 (16,044) | 14.110 (15,331)
Volllaststunden (h/a) *) | 1.084 (1.138) | 893 (970,3)
Anteil ggü. Süd (%) *) Vorjahreswerte | - | 82,3
Solarstrom hat in der Südpfalz gute spezifische Erträge!
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 16.3121 | 63.8298 | 107.8014 | 136.1702 | 129.078 | 141.1348 | 136.8794 | 129.078 | 119.8582 | 68.7943 | 25.5319 | 21.2766
 | 15.8861 | 41.2658 | 76.2658 | 110.1266 | 120.8861 | 132.1519 | 126.6456 | 100.3797 | 88.2278 | 49.8101 | 18.1013 | 13.2911
Ost/West
Süd

## Slide 22
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 314.3056 | 363.4722 | 316.8056 | 274.9078 | 224.4792 | 140.1389 | 197.3958 | 250.8681 | 243.2292 | 359.6528 | 328.5069 | 373.6806
 | 253.3699 | 209.8534 | 221.9408 | 178.7267 | 224.6277 | 64.6454 | 114.6518 | 114.4369 | 94.9714 | 158.8013 | 182.7393 | 258.8692
 | 239.2375 | 146.8739 | 187.6186 | 169.2924 | 233.4182 | 79.2299 | 131.839 | 111.5868 | 72.7383 | 132.7659 | 160.3413 | 217.9177
 | 278.1423 | 159.9605 | 186.8972 | 186.0804 | 248.0962 | 85.1779 | 145.3689 | 127.8063 | 65.2437 | 140.0132 | 166.9763 | 247.2069
 | 258.1333 | 179.8 | 191.8 | 166.5333 | 239.4667 | 81.0667 | 125.0667 | 109.2667 | 76.2667 | 147.1333 | 162.8667 | 224.4
 | 166.589 | 147.6111 | 160.6709 | 136.0399 | 203.4586 | 55.1733 | 86.6526 | 66.1235 | 66.7456 | 108.7023 | 119.0449 | 174.4688
 | 16.3121 | 63.8298 | 107.8014 | 136.1702 | 129.078 | 141.1348 | 136.8794 | 129.078 | 119.8582 | 68.7943 | 25.5319 | 21.2766
 | 15.8861 | 41.2658 | 76.2658 | 110.1266 | 120.8861 | 132.1519 | 126.6456 | 100.3797 | 88.2278 | 49.8101 | 18.1013 | 13.2911
Stromerträge in 2021 Volllaststunden für Wind und PV
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co , pfalzwind, W.T, M.B.
Volllaststunden (h/Monat)
Wind und Sonne ergänzen sich gut, aber es fehlt nach wie vor der Zubau!
Wind offshore
Wind onshore
PV

## Slide 23
Fazit
Beim Strom haben sich die EE um 4,5 % ggü. 2020 reduziert!
Wetterbedingt haben sich die EE (Wind und Solar) ggü. 2020 um 0,2 % reduziert.
Corona-bedingt haben sich die Zahlen beim Endenergieverbrauch in 2020 deutlich reduziert! Die Zahlen für 2021 liegen erst Ende 2022 vor.
Die Zubauraten der installierten Leistung bei Solar und Wind ist nach wie vor um Größenordnungen zu klein auch in RLP!
Die spezifischen Energieerträge bei Wind und Sonne haben sich auch in der Südpfalz ggü. dem Vorjahr reduziert. Im nächsten Jahr wird es wieder besser, hoffentlich!
Es ist noch sehr viel zu tun!

## Slide 24
2040
Vielen Dank für Euere Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de