## Slide 1
Wärmewende im Ein- und Mehrfamilienhaus
ISE e.V.-Kampagnen 2022 | Wärmewende in der Südpfalz | Wärmewende im Ein- und Mehrfamilienhaus | FV07 ISE e.V.
. . . mit Wärmepumpe, PV und Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“

## Slide 2
Agenda
Wärmeanteile beim Endenergieverbrauch
Wärmewende im Bestand, Überblick
Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmewende
Fazit
Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ (Produzent + Konsument)
Wärmepumpe (WPPE)
Einführung in die Wärmewende
Energiewende ohne Investitionskosten ?
Einordnung der Wärmewende in die Energiewende in D

## Slide 3
Energiewende in D (1)
Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2017
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Eigene EE müssen im gleichen Zeitraum auf 100 % ausgebaut werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 825 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 700 TWh/a) die großen Bringer!
493
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 900 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 500 TWh/a) eine große Rolle.
2.000
3.485
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 4
Energiewende in D (2)
Entwicklung der Stromerzeugung
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
Mit - 43 % Primärenergiebedarf wird Strom mit mehr als 80% der Hauptenergieträger sein !
(83 %)
ISE e.V-Meta-Studie „Klimaschutz – Energiewende 2.0“.

## Slide 5
Einführung in die Wämewende
Der Wärmeenergieverbrauch beträgt > ⁠50% des gesamten Endenergieverbrauch⁠s von D
Die fossile Energie für die Wärmeerzeugung muss sowohl im Neubau als auch im Bestand schnellstmöglich komplett durch Erneuerbare (Fossilfreie) ersetzt werden!
Die Hauswärme ist mit 13% an den Treibhausgasemissionen von D beteiligt
In privaten Haushalten beträgt der Wärmeanteil > 90 %
Für Hauswärme setzen die privaten und öffentlichen Haushalte in D momentan überwiegend Erdgas als Energieträger ein.
Im Vortrag werden vorwiegend Lösungen beim Ein- und Mehrfamilienhaus behandelt.

## Slide 6
Wärmeanteile in den Endenergieverbrauchssektoren 2017
Gesamt-Endenergieverbrauch 2017 in D: 2.591 TWh
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Quelle: UBA 2021, AGEB 2018
TWh
Chart: 
 | 517.5 | 621 | 320.8 | 0
 | 232.5 | 54 | 80.2 | 765
401
750
675
765
Wärme/ Kälte
Rest
>60%
>90%
>80%
davon Wärme/Kälte: >50%)
Beim Sektor „Haushalte“ ist der Wärmebedarf der größte Anteil!

## Slide 7
städtischer/ ländlicher
Bereich mit
Zentralheizung (Öl/Erdgas)
Wärmewende im Bestand, Überblick Städtischer und ländlicher Bereich
heute
2040
städtischer
Bereich mit
Fernwärme (KWK)
- MHKW
- Bio-Masse (Abfälle)
- Groß-WPPE - Geothermie
- Bio-Masse (Abfälle)
- Kalte Nahwärme (WPPE)
Fernwärmenetz beibehalten und ausbauen
Quelle: ISE e.V.
- Wärmedämmung nachrüsten - Wärmeerzeuger fossilfrei austauschen (Wärmepumpe)
- PV + Akku ergänzen
- Contracting-/Mietmodelle
Im Bestand haben wir den größten Hebel bei der Energieeinsparung in der Hand! Die Maßnahmen müssen beschleunigt angegangen werden!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 8
Wärmeerzeuger im Bestand 2020 in D Stückzahlen
Quelle: DENA-Gebäudereport 2023
23,9 Mio.
1.070.000
4,5 %
19,3 %
28,4 %
3,1 %
28,3 %
0,5 %
3,8 %
1,5 %
0,2 %
10,4 %
Wärmeerzeuger mit dem Brennstoff Erdgas (56,7 %) dominieren den Bestand!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 9
Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmewende (1)
Sanierungsfahrplan beim Ein- und Mehrfamilienhaus
In fünf Schritten mit Plan zur Klimaneutralität:
Ein Sanierungsfahrplan hilft bei der Entwicklung einer Sanierungsstrategie, die Kosten spart und Klima schont.
Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung 2021
„Wir bauen heute an der Klimabilanz der Enkel“!

## Slide 10
Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmewende (2)
Wärmedämmung im Ein- und Mehrfamilienhaus
Gute Wärmedämmung verhindert unnötige Wärmeerzeugung!
Wärmedämmung ist eine notwendige Voraussetzung für die Wärmewende um die notwendigen Einsparungen zu realisieren (EU-Richtlinie 2012 und 2018).
Neubau: Durch das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) sind die gesetzlichen Vorgaben für die Wärmewende im Neubau geschaffen worden.
Bestand: Hier ist das größte Potenzial für die Umsetzung der Wärmewende zu finden. Deshalb müssen Anreize geschaffen werden, um die Sanierungsquote deutlich von 0,5%/a auf mindestens 3%/a bis zum Jahr 2030 zu erhöhen.
Förderung: Die aktuellen Förderungen können bei der Verbraucherzentrale RLP unter „Energie & Bauen“ angefragt werden.

## Slide 11
Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmewende (3)
Wärmeerzeugung im Ein und Mehrfamilienhaus
Die Wärmeerzeugung muss fossilfrei sein. Die Wärmeerzeugung mit einer Wärmepumpe hat in der gesamten Energiekette von der EE-Erzeugung bis hin zur Anwendung im Haus die höchste Effizienz! Vier Varianten stehen zur Verfügung:
Neubau: Hier sollte die Wärmepumpe die Regel sein. Wärmeerzeuger mit Öl oder Gas sollen auf keinen Fall mehr zum Einsatz kommen!
Ausblick: Bei der Wärmepumpe muss eine Kostendegression durch Massenproduktion angestoßen werden, wie dies in der PV-Technik erfolgreich geschehen ist. Wobei die Fertigung, anders als bei PV (China), in D und der EU hochgezogen werden muss!
Luft-Wasser
Wasser-Wasser
Erdsonde-Wasser
PVT-Wasser
Bestand: Langzeitstudien von Fraunhofer ISE zeigen, dass die Wärmepumpe auch im Bestand in der Regel die richtige Lösung ist. „Die Ergebnisse zeigen, dass Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden, vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten, zweckmäßig eingesetzt werden können.“ Quelle: Fraunhofer ISE, Dr.-Ing. Marek Miara
Einsparpotenziale: Die Stromkosten für die Wärmepumpe können gesenkt werden, wenn - die Wärmepumpe möglichst von der hauseigenen PV-Anlage versorgt wird (Power to Heat) - ein stundenvariabler Stromtarif zum Einsatz kommt - die Wärmepumpe an der Versorgungssicherheit beteiligt wird (Ein-/Ausschalten durch EVU)
Die Wärmepumpe ist das Mittel der Wahl bei der Wärmewende im Ein-/Mehrfamilienhaus!

## Slide 12
Wärmepumpe (1) Funktionsprinzip
Quelle: bwp
(Jahres-)Arbeitszahl (JAZ)
= Wärmeenergie / Antriebsenergie
JAZ: > 3,5 Beispiel: 4,2
!
Vorlauftemperatur < 55°C
!
Video: Funktionsprinzip Wärmepumpe
Kältemittel: z.B. R290 (Propan)
Monoblock- oder Split-WPPE
Die Wärmepumpe ist ein Segen der Physik, im Neubau UND im Bestand! Sie nutzt den physikalischen Effekt des Aggregatzustandswechsels aus.
Wüstenrot-Stiftung: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden

## Slide 13
Wärmepumpe (2) Wärmequellenanlagen (1)
Wärmeenergie wird aus verschieden Quellen der Umwelt genutzt!
JAZ, Investition
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 14
Wärmepumpe (2) Wärmequellenanlagen (2), PVT-Kollektor
Die Dachfläche wird doppelt genutzt!
Wärme&Strom
im Modul kombiniert
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 15
Wärmepumpen (3), Bauarten (1) Split- und Monoblock-Wärmepumpen, Luft-Wasser
Viessmann
Monoblock
Split-WPPE
Das Kältemittel verbindet die beiden Split-Teile
iDM
Monoblock-WPPE
Alle Teile befinden sich in einem Gehäuse. Heizwasser kommt direkt ins Haus
Die Monoblock-Bauart ist auf dem Vormarsch!
Innenteil
Außenteil
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 16
Wärmepumpen (3), Bauarten (2) Klima-Split-Heizung, Luft-Luft-Wärmepumpe
Quelle: Daikin
Inneneinheit
Außengerät
Für kleinere Wohneinheiten bestens geeignet!
Video: Günstige Alternative zu Gas / Öl – Cool & smart heizen mit der Klimaanlage (Luft-Luft-Wärmepumpe)
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 17
Tausch des Wärmeerzeugers im alten Bestand (09/2020)
Objekt: Energetisch teilsanierter Altbau mit Anbau, Baujahr 1883. Beheizte Fläche: ca. 210 m²
Quelle: M. Müller
Dachgaube Zuluftseite
Dachgaube Abluftseite
WPPE: „Außeneinheit“
WPPE: „Inneneinheit“
Wärmepumpen (4) Einfamilienhaus, Beispiel
Wärmeverteilung und -abgabe: Zweirohrheizleitungssystem mit Röhrenheizkörper (keine Änderung)
Wärmeerzeugung alt: Gasbrennwertgerät, Baujahr 1996
Wärmeerzeugung neu: Luft-Wasser-Wärmepumpe (iDM AERO SLM 6 - 17 kW) VL/RL: 55°C /48°C
Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen: 4,4 (in der Heizperiode 2020-2021)
BAFA-Förderung: 35%
Beispielgebende Anlage für den Bestand: Gemessene Jahresarbeitszahl 4,4!

## Slide 18
Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ (1) Komponenten und Funktionsprinzip
Hausnetz
Energetische Sanierung/ Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Von den ca. 24 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand, sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: nur noch fossilfreie Wärmeerzeuger im Neubau und bei grundlegenden Renovierungen im Bestand! D.h. keine Öl- oder Gasheizungen mehr!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen ersetzen
Die Investitionen für den ProSumer sollten mit dem Energieberater sorgfältig geplant werden
PV aufs Dach oder/und Balkon mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer maximalen Eigenversorgung revolutionieren !
Datennetz (Internet)
Der Energie-Home-Manager sorgt für optimale Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit

## Slide 19
Sektorkopplung beim Verbraucher „ProSumer“ (2) Das Energie-Management-System beim ProSumer
EVU-Netz
Datennetz (Internet)
Gate-
way
Smart
Meter
Hausnetz
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
- ermittelt Verbrauchs-/ Erzeugungswerte
PV-Anlage mit Speicher
Home-Manager
Soll-Zustände
Ist-Zustände
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucher-/ Erzeugerzustände
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
ProSumer
- berechnet Verbrauchs-/ Erzeugungskosten
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren in Zukunft den ProSumer!

## Slide 20
Sektorkopplung beim Verbraucher „ProSumer“ (3) Vergleich: Energie- und Betriebskosten
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Chart: 
 | 2857.1429 | 1800 | 1080
 | 1482 | 976 | 745.6
 | 1440 | 1440 | 864
 5.779
 4.216
 2.690
Betriebskosten (€/a)
Chart: 
 | 20000 | 5000 | 3000
 | 8190 | 2400 | 1760
 | 4000 | 4000 | 2400
Energie (kWh/a)
 32.190
 11.400
 7.160
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
E-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - E-Auto mit Akku
Spez. Verbrauchswerte
Auto (Verbrenner): 6,5l / 100 km Auto (Akku): 20 kWh / 100 km Wärmepumpe (JAZ): 4
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis: 36 € ct/kWh - Dieselpreis: 1,90 €/l - Heizölpreis: 1,50 €/l
Autarkiequote mit PV und Akku: 40%
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!
Quelle: ISE e.V.
20.790 kWh; 65 %
25.030 kWh; 78 %
1.563 €, 27 %
3.089 €, 54 %

## Slide 21
Sektorkopplung beim Verbraucher „ProSumer“ (4) Vergleich: CO2-Emmisionen
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Spez. CO2-Emissionen
Strommix: 0,438 kg CO2/kWh Diesel: 2,64 kg CO2 /l Heizöl: 2,64 kg CO2 /l
Quelle: ISE e.V.
Chart: 
 | 5028.5714 | 2190 | 1080
 | 2059.2 | 1051.2 | 770.88
 | 1752 | 1752 | 1051.2
CO2-Emissionen (kg/a)
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
 8.840
 4.993
 2.902
Auch bei den CO2-Emissionen sind die neuen Verbraucher-Technologien der Bringer!
3.847 kg; 44 %
5.938 kg; 67 %

## Slide 22
Energiewende ohne Investitionskosten ? Miet-, Contracting- und Leasing-Modelle
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Stadtwerke, Bürgergenossenschaften oder Hersteller bauen Wärmepumpe ein:  Hausbesitzer beziehen Wärme
Hausbesitzer vermieten ihr Dach für eine PV-Anlage:  Niedrige Stromtarife
Datennetz Internet
E-Auto und Wallbox können geleast werden:  Autofahrer bezahlen nur Leasingkosten
V2H/G
Für Hausbesitzer , die sich eine Investition zur Energiewende nicht leisten können!

## Slide 23
Fazit
Mit Contracting-/Miet-Modellen kommt die Wärmewende auch in sozial schwachen Haushalten an!
Bis 2040 werden von den ca. 20 Mio. Heizungsanlagen in D ca. ¾ mit Wärmepumpen ausgestattet sein.
Beim Austausch von Fossilen durch Erneuerbare spart der Verbraucher beim Einsatz von Wärmepumpen mehr als 75%! Denn bei einer Jahresarbeitszahl (JAZ) 4 wird aus einer kWh Strom 4 kWh Wärme erzeugt! Beim E-Auto spart er 66 %!
Die Wärmepumpe im Bestand aber auch beim Neubau in Kombination mit einer PV-Anlage und einem E-Auto sind die Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Sektorkopplung beim Verbraucher, dem sogenannten „ProSumer“.
Als ProSumer sollte der „Häuslebauer“ einen langfristigen Investitionsplan mit dem Energieberater aufstellen.
Der Strom für den ProSumer muss zukünftig ausschließlich aus EE kommen!
Bei der Wärmepumpe muss eine Kostendegression angestoßen werden, wie dies in der PV-Technik erfolgreich geschehen ist. Wobei die Fertigung in D und der EU hochgezogen werden muss!

## Slide 24
ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel (Projektleiter)
Hans Biehler
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder
Michael Müller
Frieder Wambsganß
Volker Wander

## Slide 25
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de

## Slide 26
Wärmepumpe (2) Wärmequellenanlagen (2), PVT-Kollektor (1)
PV und Solarthermie sind in einem Gehäuse untergebracht!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 27
Sektorkopplung beim Verbraucher „ProSumer“ (2)
mit Sommer-Winter-Ausgleich
Hausnetz
Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: HPS-picea, ISE e.V.
Datennetz Internet
Mit dem H2-Energiespeicher-System ist der ProSumer für den saisonalen Energieausgleich im Inselbetrieb komplett.
H2
H2
Brennstoffzelle
Elektrolyseur
H2-Speicher
H2-Energiespeicher-System
Im städtischen und ländlichen Bereich derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar!
V2H/G