## Slide 1
Beispielprojekt: ProSumer “Hergersweiler” Ein Jahr Betriebserfahrung (09/2021-08/2022)
ISE e.V.-Kampagnen 2022 | Wärmewende in der Südpfalz | Beispielprojekt| | FV05 ISE e.V.
Stand FV05 vom 06.10.2022
Jahresbericht 09/2021-08/2022

## Slide 2
Agenda
Komponenten
Autarkie- und Eigenverbrauchsquote
Fazit
Erzeugung und Verbrauch
Saisonale Betriebsphasen
Wärmepumpe, Arbeitszahlen
Tageslastgänge
Energie-, Betriebskosten und CO2-Vergleich
Vorbereitung

## Slide 3
Vorbereitung
Quelle: W. Thiel
Eine gründliche Vorbereitung ist Voraussetzung für diese Investition!
Vorlauftemperatur bei der Ölheizung auf 50°C begrenzen!
Vor dem Umstieg vom fossilen Wärmeerzeuger auf eine Wärmepumpe ist eine gründliche energetische Bestandsanalyse des Hauses durch einen Energieberater notwendig: Wärmedämmung des Hauses?; Wärmebedarf?; bisheriger Brennstoffverbrauch?; ausreichende Dimensionierung der Heizkörper? etc..
>= 3 Angebote einholen von Heizungsbauern mit mehrjähriger Wärmepumpen-Erfahrung im Altbau.

## Slide 4
Komponenten
Quelle: W. Thiel
PV-Anlage
Module: 79 x 200 W, Aleo Solar Nennleistung: 15,8 kWp 5,8 kWp Ost, 10 kWp West WR: SMA TriPower 12000
IBS: 09/2012
Wärmepumpe
Modulierende Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe iDM AERO ALM 6-15
Thermische Leistung: 6-15 kW Elektrische Leistung: 2,5 bis 5,8 kW, Heizpatrone: 6 kW
IBS: 09/2021
Haus Baujahr 1999/2000
Hausnetz
Haushaltsstrom: 3.700 kWh/a
Heizung
Ölheizung mit Heizikörper 3.000 l/a
IBS: 04/2000
Plug-in-Hybrid
Toyota Prius 4 Laufleistung: 13.000 km/a, Ladesteckdose 230 V
IBS: 11//2020
Jetzt fehlt nur noch ein Akku!

## Slide 5
Wärmepumpe, Arbeitszahlen (AZ) (09/2021-08/2022)
AZ
AZ-Heizung AZ-Warmwasser
Jahresarbeitszahlen (JAZ) | Heizung | Warmwasser | Gesamt *)
 | 4,2 | 2,7 | 3,8 *) inkl. abtauen
Quelle: W. Thiel
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 5.2 | 4.4206 | 4.262 | 4.097 | 3.7032 | 4.3843 | 4.1521 | 4.6173 | 5.4697 | 0 | 0 | 0
 | 2.5804 | 2.7252 | 2.2448 | 2.1553 | 2.476 | 2.6964 | 2.7101 | 2.8622 | 3.1693 | 3.4371 | 3.4667 | 3.1867
A-Tem-peratur (°C) | Min | 4,8 | -0,1 | -1,1 | -6,1 | -3,0 | -2,5 | -4,2 | -3,6 | 5,4 | 10,2 | 10,7 | 12,3
 | Mittel | 17,1 | 10,0 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 18,2 | 21,6 | 22,8 | 23,5
 | Max | 26,9 | 21,4 | 13,3 | 14,7 | 12,2 | 20,2 | 21,8 | 23,7 | 32,1 | 35,8 | 35,8 | 37,1
Die Arbeitszahlen können sich sehen lassen, insbesondere im Bestand mit Heizkörper!

## Slide 6
Erzeugung und Verbrauch (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Energie- | Erzeugung (PV) | Verbrauch | Saldo
kWh | 15.540 | 12.535 | 3.005
kWh
Bilanziell ist dieser ProSumer mehr als ausgeglichen!
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 1394 | 787 | 286 | 210 | 302 | 605 | 1365 | 1631 | 2271 | 2272 | 2391 | 2026
 | 652 | 974 | 1371 | 1660 | 1749 | 1402 | 1323 | 1151 | 671 | 551 | 448 | 583
Energieerzeugung (PV) Energieverbrauch

## Slide 7
Saisonale Betriebsphasen (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
Die Sommer-Überschüsse des ProSumers müsste man in den Winter retten können!
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1/3 Sommer:
1/3 Winter:
Δ: Erzeugung - Verbrauch
ProSumer  Energieversorger Δ: - 4.779 kWh
ProSumer Δ: 555 kWh
ProSumer Δ: 522 kWh
Frühjahr:
1/3 Übergangszeit:
Herbst:
ProSumer  Energieversorger
Δ: 6.707 kWh

## Slide 8
Saisonale Betriebsphasen, allgemein
Quelle: Energiesparkommissar
Wärmebedarf
Deckung des Wärmebedarfs
mit PV--Ertrag
In der Übergangszeit (März/Apr. und Sept./Okt.) bringt PV einen guten Beitrag zum Heizen!

## Slide 9
Tageslastgang „Wintersonnenwende“
Quelle: W. Thiel, SMA Sunny-Portal
Winter: Der ProSumer hat gleichzeitig hohen Energiebedarf und geringen PV-Ertrag!
Energie-Saldo: - 68,2 kWh
- 84%

## Slide 10
Tageslastgang „Tag-Nacht-Gleiche“
Gut ausgeglichen!
Energie-Saldo:
+ 5,6 kWh + 14%
Quelle: W. Thiel, SMA Sunny-Portal

## Slide 11
Tageslastgang „Sommertag“
„. . . und es war Sommer . . .“!
Energie-Saldo:
+ 71,6 kWh + 270 %
Quelle: W. Thiel, SMA Sunny-Portal

## Slide 12
Autarkie- und Eigenverbrauchsquote (09/2021-08/2022)
Jahresquoten | Autarkie | Eigenverbrauch
% | 36,2 | 29,2
Mit einem Akku könnte der ProSumer für 2/3 des Jahres zu 100 % autark sein!
Autarkiequote =
Gesamtstromverbrauch
Eigenerzeugungsanteil (PV)
Eigenverbrauchsquote =
Gesamtstromerzeugung (PV)
Eigenverbrauchsanteil
Quelle: W. Thiel
%
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 57.8221 | 34.4969 | 15.8279 | 11.2048 | 14.5226 | 28.602 | 40.2872 | 45.8732 | 67.3621 | 79.6733 | 79.0179 | 79.5883
 | 27.0445 | 42.6938 | 75.8741 | 88.5714 | 84.106 | 66.281 | 39.0476 | 32.3728 | 19.9031 | 19.3222 | 14.8055 | 22.9023

## Slide 13
Energie- und Betriebskostenvergleich (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Daten und Fakten
Strom (Haushalt): 3.662 kWh/a
Auto: 12.579 km/a
Wärmebedarf: 29.603 kWh/a
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis: 31,42 € ct/kWh - Einsp.Vergüt.: 18,5 € ct/kWh - Dieselpreis: 1,90 €/l - Benzinpreis: 1,72 €/l - Heizölpreis: 1,50 €/l
Energie (E)-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - PlugIn Hybrid
Chart: 
 | 29603 | 7837 | 4997.9241
 | 8585.1675 | 3783.3006 | 2995.6814
 | 3662 | 3662 | 2335.3832
ohne E-Wende
mit E-Wende ohne PV
mit E-Wende mit PV
Wärme
Auto
H-Strom
 41.850
Energie (Bezug) (kWh/a)
 15.282
 10.329
Autarkiequote: 36,2%
Chart: 
 | 4229 | 2429.47 | 1570.2748
 | 1553.5065 | 846.1735 | 603.0502
 | 1150.547 | 1150.547 | 733.7433
Betriebskosten (Bezug) (€/a)
 6.933
 4.426
 2.907
Spez. Verbrauchswerte - C-Klasse: 6,5 l/100 km - Prius: 4,5 l/100 km - Prius: 17,9 kWh/100 km - Wärmepumpe (JAZ): 3,8
26.568kWh; 64 %
31.521kWh; 75 %
4.026€, 58 %
2.507€, 36 %
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!

## Slide 14
Vergleich CO2-Emissionen (09/2021-08/2022)
Daten und Fakten
Strom (Haushalt): 3.662 kWh/a
Auto: 12.579 km/a
Wärmebedarf: 29.603 kWh/a
ohne E-Wende
mit E-Wende ohne PV
mit E-Wende mit PV
Chart: 
 | 7443.04 | 3432.606 | 2189.0907
 | 2158.5564 | 1177.1854 | 832.2082
 | 1603.956 | 1603.956 | 1022.8978
Wärme
Auto
H-Strom
CO2-Emissionen (kg/a)
 11.206
 6.214
 4.044
Quelle: W. Thiel
Spez. CO2-Emissionen
Strommix: 0,438 kg CO2/kWh Diesel: 2,64 kg CO2 /l Heizöl: 2,64 kg CO2 /l
Benzin: 2,37 kg CO2 /l
Auch bei den CO2-Emissionen sind die neuen Verbraucher-Technologien der Bringer!
4.992 kg; 45 %
7.161 kg; 64 %

## Slide 15
ProSumer: Einsparungen/Einnahmen (09/2021-08/2022) Zusammenfassung
Quelle: W. Thiel
 | kWh/a | % | €/a | % | kg CO2/a | %
Einsparung bei den Verbrauchern | 31.521 | 75 | 4.026 | 58 | 7.161 | 64
Lieferung an PW | 10.999 |  | 2.039 |  | 4.818 | 
Gesamt |  |  | 6.065 |  | 11.979 | 
Der ProSumer ist eine Erfolgsstory!
Werte „mit E-Wende mit PV“ ggü. Werte „ohne E-Wende“

## Slide 16
Fazit
Die Umstellung auf die Wärmepumpe bringt den größten Einsparhub beim ProSumer. Deshalb kann diese Investition jedem Hausbesitzer nach der energetischen Sanierung als 1. Maßnahme „wärmstens“ empfohlen werden! Ein jährliches Monitoring ist dennoch unerlässlich!
Vor dem Umstieg vom fossilen Wärmeerzeuger auf eine Wärmepumpe ist eine gründliche energetische Bestandsanalyse des Hauses durch einen Energieberater notwendig: Wärmedämmung des Hauses?; Wärmebedarf?; bisheriger Brennstoffverbrauch?; ausreichende Dimensionierung der Heizkörper? etc..
Die Wärmepumpe im Bestand (mit Heizkörper), aber auch beim Neubau, in Kombination mit einer PV-Anlage und einem E-Auto sind die Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Sektorkopplung beim Verbraucher, dem sogenannten „ProSumer“. Hierzu sollte der „Häuslebauer“ einen langfristigen Investitionsplan mit dem Energieberater aufstellen.
Gesamt-Fazit: . . .„ich würde es wieder tun!“ . . .
Die im Projekt Hergersweiler festgelegte EEG-Einspeisevergütung (0,18 €/kWh) steht in einem krassen Verhältnis zu den PW-Bezugskosten (0,314 €/kWh)! Aktuelle PV-Werte (8/2022, €/kWh): EEG-Einsp.Vergütung: 0,0623; solarer Monatsmarktwert (ÜNB): 0,399.
Heute würde ich klar auf ein 100%-E-Auto setzen. Dabei ist wegen der hohen Innovationsrate bei den Akkus ein Leasingvertrag die bessere Lösung.

## Slide 17
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de