## Slide 1
Herzlich Willkommen zum Erfahrungsbericht: Ein Jahr Wärmepumpenbetrieb (09/2021-08/2022)
Energiestammtisch | Erfahrungsbericht | Ein Jahr Wärmepumpenbetrieb | 25.08.2022 in Hergersweiler/Dierbach | V7 ISE e.V.
Referent: Wolfgang Thiel
(aktualisiert 27.02.2023)

## Slide 2
Agenda
Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ - allgemein - Projekt Hergersweiler
  Energiedaten
  Einsparungen/Einnahmen
Funktionsweise der Wärmepumpe
Entscheidungsprozess zur Wärmepumpe
Wärmepumpen-Projekt Hergersweiler - Komponenten der Heizungsanlage - Hydraulik - Elektrik - Temperaturdaten - Energiedaten
Fazit

## Slide 3
Entscheidungsprozess zur Wärmepumpe Chronologie
2021-Februar: Pellet-Heizung ist in aller Munde. Verbrennung? Nein!
2020: Gas könnte eine preiswerte Lösung sein. Aber fossil geht gar nicht!
2019: Alte Öl-Heizung muss raus (20 Jahre alt, ständig Mängel)
2021- April: Wärmepumpe könnte die beste Lösung sein. kaufentscheidende Faktoren:
2021- Mai: Beauftragung
2021- September: Montage und Inbetriebsetzung
Zum Schluss siegt die Vernunft!
2020/2021-Heizperiode: Vorlauftemperatur bei der Ölheizung auf 50°C begrenzt: 50°C reichen aus!
2021-Januar: Energieberater hinzugezogen
- überzeugende Beratung durch die Heizungsfirma
- Einsatz der Wärmepumpe auch im Bestand mit Heizkörper (Referenzanlage in Walsheim)
- sehr kostengünstig im Betrieb (Berechnung: JAZ: 4,4)
- passt sich dem Wärmebedarf kontinuierlich an (modulierend)
- große CO2-Einsparung mit hocheffizienten Verbrauchern, PV und EE-Strom vom Netz
- kann teilweise mit vorhandener PV betrieben werden
- trotz hoher Kosten, mit BAFA-Förderung (45%) erschwinglich
- Navigator 2.0 hat ein innovatives Bedien- und Beobachtungssystem

## Slide 4
Wärmepumpe (WPPE), Funktionsprinzip
Quelle: bwp
Wirkungsgrad: für WPPE-Vergleich (Coefficient of Performance,COP) Beispiel bei A2/W35: 4,7
(Jahres-)Arbeitszahl (JAZ)
= Wärmeenergie / Antriebsenergie
JAZ: > 3,5 Beispiel: 4,2
!
Vorlauftemperatur < 55°C
!
Video: Funktionsprinzip Wärmepumpe
Kältemittel: z.B. R290 (Propan)
Monoblock- oder Split-WPPE
Die Wärmepumpe ist ein Segen der Physik, im Neubau UND im Bestand!

## Slide 5
Komponenten der Heizungsanlage (1) Wärmeverteilung und Wärmeabgabe (Heizkörper)
Quelle: W. Thiel
Etagenverteiler
Heizkörperanschluß
NEU: Etagenverteiler mit Ventilen für hydraul. Abgleich
Alle Räume haben Heizkörper, nur im Bad gibt es eine zusätzliche Bodenheizung!

## Slide 6
Komponenten der Heizungsanlage (2) Wärmeerzeugung
Modulierende Luft-Wasser Monoblock-Wärmepumpe iDM AERO ALM 6-15
Hydraulikmodul
Heizkreis mit Pufferspeicher 500 l
Brauchwasser-Speicher 200 l
Wenige Komponenten bilden die Wärmeerzeugung!
Quelle: W. Thiel

## Slide 7
Hydraulik und Regelungstechnik Rohrschaltplan mit Sensorik, Aktorik und Regelungskonzept
Ein einfaches Konzept!
Quelle: iDM, WT
KW
WW
Pufferspeicher
WW-Speicher
B48C
B41
Zirku- lation
B2
B33
B34
Heizkurve
Leistungs- wert (kW)
PI
PI
Leistungs- wert (kW)
Navigator- Display
Zweipunkt- Regler
Heizkreis- Modus
WW- Modus
Puffer- Modus

## Slide 8
Elektrik (1) Komponenten
Zählerschrank
Z2 (NEU): Bezug/Lieferung (Hausnetz), ohne WPPE
Z3: Erzeugung (PV)
Z1: Bezug/Lieferung (Pfalzwerke), mit WPPE
UV-Wärmepumpe
Verdichter/Ventilator
Heizpatrone
Elektronik
WPPE-Zähler
Auch die Elektrik ist überschaubar!
Verbindung zum Sunny Home Manager
Quelle: W.T., 19.12.2022

## Slide 9
Elektrik (2) Schaltplan, noch ohne Power-to-Heat-Messkonzept
Hausnetz
Stromnetz
3
3
Verbraucher
kWh
3
3
. . .
. . .
HAK
Bezug
Lieferung
Module: 79 x 200 W, Aleo Solar, 15,8 kWp 5,8 kWp Ost, 10 kWp West WR: SMA TriPower 12000
IBS: 09/2012
3
kWh
3
Erzeugung
Quelle: W. Thiel
Datennetz
3
kWh
Thermische Leistung: 6-15 kW Elektrische Leistung: 2,5 bis 5,8 kW Heizpatrone: 6 kW
IBS: 09/2021
Prius (8,8 kWh) 11/2020
Die Wärmepumpe ist ein steuerbarer Verbraucher (zu- und abschaltbar)!
3

## Slide 10
Elektrik (3) Schaltplan, mit Power-to-Heat-Messkonzept
Stromnetz
kWh
3
Verbraucher (UG, EG, OG)
HAK
Z1B.
Z1L.
Module: 79 x 200 W, Aleo Solar, 15,8 kWp 5,8 kWp Ost, 10 kWp West
3
kWh
3
Z3L
Quelle: W.T., 19.12.2022
Prius
kWh
Z2B.
3
Z2L.
3
FI
kWh
3
FI
UV
Einliegerwohnung
kWh
3
FI
UV
KST 1
KST 3
KST 2
190000123548
1 APA01 1503 9411
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
Zählerschrank
KST: Klemmstein
3
SLS
1 APA01 1503 9413
Ein neues Smart-Meter-Konzept könnte vieles einfacher machen!

## Slide 11
Temperaturdaten (1)
Heizkurve
Quelle: iDM
Bei der Auslegungstemperatur von -12 °C liegt die Vorlauftemperatur der Heizung bei 54 °C!
54°C
-12°C

## Slide 12
Temperaturdaten (2)
Daten am kältesten Tag der Heizperiode 2021-2022 (22.12.2021)
Quelle: iDM
Temperatur- und Leistungsdaten zeigen: Größe der Wärmepumpe ist richtig ausgelegt!
Außentemperatur -4,69°C
Wärmespeichertemperatur 42,29°C
Wärmepumpenvorlauftemperatur 49,19°C
Vorlauftemperatur HKA 47,36°C
U/min 94,23
therm. Leistung 10,89 kW
22.12.2021, 22:47:41 Uhr
Raumtemperatur 22°C

## Slide 13
Energiedaten (1)
Wärme- und Strommengen
kWh
Quelle: W. Thiel
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 676 | 2144 | 3384 | 3929 | 4055 | 3183 | 2703 | 2087 | 361 | 0 | 0 | 0
 | 130 | 485 | 794 | 959 | 1095 | 726 | 651 | 452 | 66 | 0 | 0 | 0

 | 369 | 357 | 541 | 666 | 671 | 604 | 645 | 644 | 599 | 519 | 520 | 478
 | 143 | 131 | 241 | 309 | 271 | 224 | 238 | 225 | 189 | 151 | 150 | 150
Wärme: Heizung Warmwasser
Strom: Heizung Warmwasser
A-Tem-peratur (°C) | Min | 4,8 | -0,1 | -1,1 | -6,1 | -3,0 | -2,5 | -4,2 | -3,6 | 5,4 | 10,2 | 10,7 | 12,3
 | Mittel | 17,1 | 10,0 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 18,2 | 21,6 | 22,8 | 23,3
 | Max | 26,9 | 21,4 | 13,3 | 14,7 | 12,2 | 20,2 | 21,8 | 23,7 | 32,1 | 35,8 | 35,8 | 37,1
Jahres- energie | Heizung |  | Warmwasser |  | Abtauen |  | Gesamt | 
 | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Wärme | Strom
kWh | 22.522 | 5.358 | 6.613 | 2.422 | 468 | 57 | 29.603 | 7.837
% v. Gesamt | 76,1 | 68,4 | 22,3 | 30,9 | 1,6 | 0,7 |  | 
Die energetischen Einsparungen sind klar zu erkennen!

## Slide 14
Energiedaten (2)
Arbeitszahlen (AZ)
AZ
AZ-Heizung AZ-Warmwasser
Jahresarbeitszahlen (JAZ) | Heizung | Warmwasser | Gesamt *)
 | 4,2 | 2,7 | 3,8 *) inkl. abtauen
Quelle: W. Thiel
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 5.2 | 4.4206 | 4.262 | 4.097 | 3.7032 | 4.3843 | 4.1521 | 4.6173 | 5.4697 | 0 | 0 | 0
 | 2.5804 | 2.7252 | 2.2448 | 2.1553 | 2.476 | 2.6964 | 2.7101 | 2.8622 | 3.1693 | 3.4371 | 3.4667 | 3.1867
A-Tem-peratur (°C) | Min | 4,8 | -0,1 | -1,1 | -6,1 | -3,0 | -2,5 | -4,2 | -3,6 | 5,4 | 10,2 | 10,7 | 12,3
 | Mittel | 17,1 | 10,0 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 18,2 | 21,6 | 22,8 | 23,3
 | Max | 26,9 | 21,4 | 13,3 | 14,7 | 12,2 | 20,2 | 21,8 | 23,7 | 32,1 | 35,8 | 35,8 | 37,1
Die Arbeitszahlen können sich sehen lassen, insbesondere im Bestand mit Heizkörper!

## Slide 15
Die Investitionen für den ProSumer sollten mit dem Energieberater sorgfältig geplant werden
Der Akku des Autos kann zukünftig auch für den Energiebedarf des Hauses verwendet werden
Der ProSumer kann zukünftig über das Datennetz auch netzdienliche Funktionen übernehmen
Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ Komponenten und Funktionsprinzip
Hausnetz
Energetische Sanierung/ Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Achtung: nur noch fossilfreie Wärmeerzeuger im Neubau und bei grundlegenden Renovierungen im Bestand! D.h. keine Öl- oder Gasheizungen mehr!
Datennetz Internet
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer maximalen Eigenversorgung revolutionieren !
Im Neubau UND Bestand einsetzbar. ProSumer: Produzent und Konsument!
Von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Der ProSumer erreicht je nach Konfiguration hohe Autarkiegrade

## Slide 16
ProSumer: Projekt Hergersweiler (1) Erzeugung und Verbrauch (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Energie- | Erzeugung (PV) | Verbrauch | Saldo
kWh | 15.540 | 12.535 | 3.005
kWh
Bilanziell ist dieser ProSumer mehr als ausgeglichen!
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 1394 | 787 | 286 | 210 | 302 | 605 | 1365 | 1631 | 2271 | 2272 | 2391 | 2026
 | 652 | 974 | 1371 | 1660 | 1749 | 1402 | 1323 | 1151 | 671 | 551 | 448 | 583
Energieerzeugung (PV) Energieverbrauch

## Slide 17
ProSumer: Projekt Hergersweiler (2) Saisonale Betriebsphasen (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
Die Sommer-Überschüsse des ProSumers müsste man in den Winter retten können!
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1/3 Winter: ProSumer  Energieversorger Δ: - 4.779 kWh
Frühjahr: ProSumer Δ: 522 kWh
Herbst: ProSumer Δ: 555 kWh
1/3 Übergangszeit:
1/3 Sommer: ProSumer  Energieversorger
Δ: 6.707 kWh

## Slide 18
ProSumer: Projekt Hergersweiler (3) Tageslastgang „Wintersonnenwende“
Quelle: W. Thiel
Winter: ProSumer hat gleichzeitig hohen Energiebedarf und geringen PV-Ertrag!
Energie-Saldo: - 68,2 kWh
- 84%

## Slide 19
ProSumer: Projekt Hergersweiler (4) Tageslastgang „Tag-Nacht-Gleiche“
Quelle: W. Thiel
Gut ausgeglichen!
Energie-Saldo:
+ 5,6 kWh + 14%

## Slide 20
ProSumer: Projekt Hergersweiler (5) Tageslastgang „Sommertag“
Quelle: W. Thiel
„. . . und es war Sommer . . .“!
Energie-Saldo:
+ 71,6 kWh + 270 %

## Slide 21
ProSumer: Projekt Hergersweiler (6) Autarkie- und Eigenverbrauchsquote (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Jahresquoten | Autarkie | Eigenverbrauch
% | 36,2 | 29,2
%
Mit einem Akku könnte der ProSumer für 2/3 des Jahres zu 100 % autark sein!
Autarkiequote Eigenverbrauchsquote von Erzeugung
Chart: 
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
 | 57.8221 | 34.4969 | 15.8279 | 11.2048 | 14.5226 | 28.602 | 40.2872 | 45.8732 | 67.3621 | 79.6733 | 79.0179 | 79.5883
 | 27.0445 | 42.6938 | 75.8741 | 88.5714 | 84.106 | 66.281 | 39.0476 | 32.3728 | 19.9031 | 19.3222 | 14.8055 | 22.9023

## Slide 22
ProSumer: Projekt Hergersweiler (7) Energie- und Betriebskostenvergleich (09/2021-08/2022)
Quelle: W. Thiel
Daten und Fakten
Strom (Haushalt): 3.662 kWh/a
Auto: 12.579 km/a
Wärmebedarf: 29.603 kWh/a
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis/kWh: 31,42 € ct - Einsp.Vergüt./kWh: 18,5 € ct - Dieselpreis/i: 1,90 € - Benzinpreis: 1,72 € - Heizölpreis/l: 1,50 €
Energie (E)-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - PlugIn Hybrid - noch ohne Akku
Chart: 
 | 29603 | 7837 | 4997.9241
 | 8585.1675 | 3783.3006 | 2995.6814
 | 3662 | 3662 | 2335.3832
ohne E-Wende
mit E-Wende ohne PV
mit E-Wende mit PV
Wärme
Auto
H-Strom
 41.850
Energie (Bezug)/a (kWh)
 15.282
 10.329
26.568kWh, 63,5%
31.521kWh, 75,3%
Einsparung ggü. „ohne E-Wende“
Autarkiegrad: 36,2%
Chart: 
 | 4229 | 2429.47 | 1570.2748
 | 1553.5065 | 846.1735 | 603.0502
 | 1150.547 | 1150.547 | 733.7433
Betriebskosten (Bezug)/a (€)
 6.933
 4.426
 2.907
2.507€, 36,2 %
4.026€, 58,1 %
Einsparung ggü. „ohne E-Wende“
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!
Verbrauchswerte - C-Klasse: 6,5 l/100 km - Prius: 4,5 l/100 km - Prius: 17,9 kWh/100 km

## Slide 23
ProSumer: Projekt Hergersweiler (8) Einspar./Einnahm. ggü. „ohne Energiewende“, (Betriebskosten)
Quelle: W. Thiel
Heizung
Auto
Strom-Bilanz
Einsparungen beim Bezug |  |  |  |  | 
kWh/a | %/a | €/a | %/a | kg CO2/a | %/a
24.605 | 83,1 | 2.669 | 62,9 | 5.254 | 70,6
Wärmeverbrauch | Öl-Werte |  | WPPE-Strom-Werte |  | 
kWh/a | €/a | kg CO2/a | kWh/a | €/a | kg CO2/a
29.603 | 4.229 | 7.443 | 4.998 | 1.570 | 2.189
Laufleistg. | C-Klasse Diesel-Werte |  |  | Prius-Werte |  | 
km/a | kWh/a | €/a | kg CO2/a | kWh/a | €/a | kg CO2/a
12.579 | 8.585 | 1.554 | 2.167 | 2.996 | 603 | 724
Einsparungen beim Bezug |  |  |  |  | 
kWh/a | %/a | €/a | %/a | kg CO2/a | %/a
5.589 | 65,1 | 950 | 61,2 | 1.335 | 61,6
Erzeugung | Lieferung zu PW |  | interne Lieferung | 
kWh/a | kW/ah | €/a | kWh/a | €/a
15.540 | 10.999 | 2.039 | 4.541 | 842
Verbrauch | Bezug von PW |  | interner Bezug | 
kWh/a | kWh/a | €/a | kWh/a | €/a
12.535 | 7.994 | 2.512 | 4.541 | 842
Saldo | 
kWh/a | €/a
3.005 | -472
ohne EW
mit EW+PV
langjähriger Öl-Verbrauch: 3.000 l/a
H-Strom
Stromverbrauch | Bezug 100 % |  | Bezug 64 % |  | 
kWh/a | €/a | kg CO2/a | kWh/a | €/a | kg CO2/a
3.662 | 1.151 | 1.604 | 2.335 | 734 | 1.023
Einsparungen beim Bezug |  |  |  |  | 
kWh/a | %/a | €/a | %/a | kg CO2/a | %/a
1.327 | 36,2 | 417 | 36,2 | 581 | 36,2
Verbraucher
ProSumer-Ergebnis (Einsparungen/Einnahmen) ggü. „ohne E-Wende“ – eine Erfolgsstory!
= Kosteneinspar. (€) (H-Strom + PlugIn Hybrid + Heizung) + Lieferung zu PW
= ( 417 + 950 + 2.659 ) + 2.039 = 4.026+2.039 =
6.065€/a
= CO2-Einspar. (kg) ( 581 + 1.335 + 5.254 ) + 4.818 = 7.206+4.857 =
11.987 kg CO2/a

## Slide 24
Fazit
Die Umstellung auf die Wärmepumpe bringt den größten Einsparhub beim ProSumer. Deshalb kann diese Investition jedem Hausbesitzer nach der energetischen Sanierung als 1. Maßnahme „wärmstens“ empfohlen werden! Ein jährliches Monitoring ist dennoch unerlässlich!
Vor dem Umstieg vom fossilen Wärmeerzeuger auf eine Wärmepumpe ist eine gründliche energetische Bestandsanalyse des Hauses durch einen Energieberater notwendig: Wärmedämmung des Hauses?; Wärmebedarf?; bisheriger Brennstoffverbrauch?; ausreichende Dimensionierung der Heizkörper? etc..
Die Wärmepumpe im Bestand (mit Heizkörper), aber auch beim Neubau, in Kombination mit einer PV-Anlage und einem E-Auto sind die Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Sektorkopplung beim Verbraucher, dem sogenannten „ProSumer“. Hierzu sollte der „Häuslebauer“ einen langfristigen Investitionsplan mit dem Energieberater aufstellen.
Die bei der Vorplanung berechneten Einsparungen beim Energieverbrauch und damit auch bei den Betriebskosten und den CO2-Emissionen haben sich bestätigt!
Gesamt-Fazit: . . .„ich würde es wieder tun!“ . . .
Ein auf Wärmepumpen spezialisierter, erfahrender Heizungsbauer kann aufgrund der Bestandsanalyse die Wärmepumpenanlage optimal für das Haus auslegen.
Die noch relativ hohen Investitionskosten der Wärmepumpenanlage ggü. einem fossilen Wärmeerzeuger werden durch die BAFA-Förderung abgemildert.
Die im Projekt Hergersweiler festgelegte EEG-Einspeisevergütung (0,18 €/kWh) steht in einem krassen Verhältnis zu den PW-Bezugskosten (0,314 €/kWh)! Aktuelle PV-Werte (7/2022, €/kWh): EEG-Einsp.Verg.: 0,086; solarer Monatsmarktwert (ÜNB): 0,261.

## Slide 25
Danke . . .
…dem ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel, Projektleiter
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander
…der Heizungsfirma Oldenburg
Henrik Oldenburg

## Slide 26
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de

## Slide 27
Fraunhofer ISE: Wärmepumpen, Ökonomische Betrachtung der Betriebskosten, neue Sichtweise
Monatliche Betriebskosten für Häuser mit 150 m² Heizfläche und unterschiedlichen energetischen Standards sowie monatliche Ersparnisse mit einer Wärmepumpe . © Fraunhofer ISE, Dr. Marek Miara