## Slide 1
Herzlich Willkommen zum Vortrag Energetische Versorgungssicherheit
Stammtisch | Vortrag „Energetische Versorgungssicherheit“ | am 24.11.2022 in Nußdorf ISE e.V.
Referent: Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Einführung
Netzstabilität - Europäische Verbundnetze - Netzfrequenz - Energie-Management-System
Energieausgleich, Energiespeicher
Vom anonymen Verbraucher zum kooperativen Energiesystem
Energiewabensystem mit Sektorkopplung beim - Erzeuger (virtuelles Kraftwerk) - Verbraucher (ProSumer)
Stromnetze, Netzentwicklung
Ziele und Prinzipien: Gleichgewicht für Stromerzeugung und -Verbrauch
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie
Einordnung in die Energiewende von D
Video „Vehicle to Grid“ (V2G)
Fazit
Strommarktentwicklung

## Slide 3
Energiewende in D (1)
Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2017
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der energetischen Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Eigene EE müssen im gleichen Zeitraum auf 100 % ausgebaut werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 825 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 700 TWh/a) die großen Bringer!
493
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 900 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 500 TWh/a) eine große Rolle.
2.000
3.485
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 4
Energiewende in D (2)
Entwicklung der Stromerzeugung
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
Mit - 43 % Primärenergiebedarf wird Strom mit mehr als 80% der Hauptenergieträger sein !
(83 %)
ISE e.V-Meta-Studie „Klimaschutz – Energiewende 2.0“.

## Slide 5
Einführung
volatile Energieerzeuger stehen zeitlich nicht konstant zur Verfügung: zu viel oder zu wenig
Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl eine Über- als auch Unterversorgung der Energiebereitstellung beherrschen!
Die energetische Versorgungssicherheit hat zwei wesentliche Aspekte: - geopolitischer Aspekt - quantitativer, zeitlicher und technischer Aspekt

## Slide 6
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie Energieimporte, Geopolitik
Es gilt unsere ausreichend-erneuerbaren, nationalen/EU-Ressourcen (Sonne und Wind) zu nutzen und unseren Energiebedarf möglichst selbst mit eigenen EE zu decken! Keine Abhängigkeiten mehr!!!
Deutschland importiert ca. 75 % (2020) seines Primärenergiebedarfs. Zum großen Teil aus Nicht-EU-Staaten. Neben dieser geopolitischen Abhängigkeit besteht zusätzlich das Transportrisiko bei den Energieträgern (Hochseeschifffahrt, Pipelines).
Die Folgen: Totalitäre Staaten wie z.B. Russland und Saudi Arabien nutzen die von uns bezahlten „Öl-Dollars“ und - investieren in die deutsche Infrastruktur bzw. Wirtschaft - kaufen (deutsche) Waffen und betreiben ihre Expansionspolitik
Deutschland und die EU müssen sich geopolitisch weitestgehend unabhängig machen.
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 7
Jährliche Brennstoffkosten für Energieimporte
„Fossile Energieimporte kommen Deutschland teuer zu stehen“
Quelle: Prof. Quaschning, 11.2022 „Zeitenwende & Klimakrise - Warum wir jetzt eine Energierevolution brauchen!

## Slide 8
Volkswirtschaftliche jährliche Kosten für Brennstoff und Subvent. /Schäden vs. Invest für Erneuerbare
Start-Jahr (2017)
Ziel-Jahr (2040)
Fossile
Importe  2006-2021
Einsparungs- potenzial (sehr, sehr langfristig)
U-schädliche
Subventionen 2016
U-Schäden 2016
Gesamt- kosten/a
Invest/a Erneuerbare
Mrd. €/a
Das Geld ist weg!
Die Wertschöpfung bleibt in den Regionen von D!
Quelle: UBA, ISE e.V.
Prävention (Vorsorge) ist besser und wirtschaftlicher als Schadensregulierung!

## Slide 9
Strom, als zukünftiger Haupt-Energieträger, ergänzt durch Bio-Methan und Wasserstoff muss zu jedem Zeitpunkt (kurz: Millisekunden bis Stunde; mittel: Stunde bis Tag; lang: Tage bis saisonal) im Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch stehen!  neues Energie-Management-Systems!
Ziele und Prinzipien Gleichgewicht für Stromerzeugung und -Verbrauch
Energiewirtschaftsgesetz – EnWG, § 1 Zweck und Ziele des Gesetzes
(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.
Energieverbraucher
Energieerzeuger
Energie- speicher
Lastgang (KI)
Quelle:ISE e.V.
Das EMS ist Grundlage für die energetische Versorgungssicherheit!
Energie-Management-System (EMS)
0

## Slide 10
Vom anonymen Verbraucher zum
kooperativen Energiesystem
Auslaufmodell
Anonymer Verbraucher
Erzeuger und Verbraucher
sind nur physikalisch miteinander verbunden!
„Energiesystem-Hirn“
Ein schlaues Zukunftsmodell
E-Autos
Datennetz
Energienetze: Strom/ Gas/ Wärme
Virtuelles Kraftwerk
Pumpspeicher-Kraftwerk
Fabrik
Gasspeicher
Wind-/Solar-
kraftwerke
Grafik: Industrie Magazin, ISE e.V..
Wohnhäuser
Büros
GuD-Kraftwerke
Erzeuger, Speicher und Verbraucher
sind zusätzlich
datentechnisch
miteinander
vernetzt!
Vom verbrauchergeführten zum erzeugergeführten Energiesystem mit dem EMS!
Energie-Management-System (KI)

## Slide 11
Netzstabilität (1) Europäische Verbundnetze ENTSO-E
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ist ein europäischer Verband, in dem 43 Übertragungsnetzbetreiber Pflichtmitglieder sind.
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity)
Interkonnektoren (BNA): (Leitungsgebundene Übergabepunkte zu Nachbarländern von D)
Leistung (2020): - Export: 20.702 MW - Import: 23.311 MW
Energie (2020) - Export: 46,7TWh - Import: 35,8 TWh - Saldo: 11,0 TWh
Europäische Verbundnetze sorgen für eine hohe Netzstabilität!

## Slide 12
Netzstabilität (2) Netzfrequenz: Regelgröße zur Netzstabilität
Anonymer Verbraucher
50,0
50,2
49,8
„Stabilitäts-Berg“
Toleranz-
Band
Sehr kritische Situation fürs Netz:
Erzeuger gehen vom Netz (Inselbetrieb)
 es droht Netz-zusammenbruch, Blackout
47,5
Frequenz (Hz)
Netzstabilität
Die Netzfrequenz ist ein schneller Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch: A: Erzeugung = Verbrauch: f=50 Hz
Ein Balanceakt, der vom Energie-Management-System erbracht werden muss!
A
Quelle: ISE e.V.
Regel-
betrieb
51,0
B: Erzeugung > Verbrauch: f > 50Hz
B
Regel-
betrieb
49,0
C: Erzeugung < Verbrauch: f < 50 Hz
C
Last-
abwurf
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 13
C
Erzeugung < Verbrauch: Mangel an EE
Netzstabilität (3) bei der Energiewende Maßnahmen bei Ungleichgewicht: Erzeugung ≠ Verbrauch
Energieverbraucher hochfahren/einschalten von Verbrauchern (vertraglich festgelegt, Smartmeter-Gateway)  Wärmepumpen
verfahrenst. Prozesse z.B. Alu-Herstellung  etc.
Prio
Erzeugung > Verbrauch: Überschuss an EE
Energieerzeuger
 Energieerzeuger hochfahren/einschalten
Energieverbraucher zurückfahren/abschalten von Verbrauchern (vertraglich festgelegt, Smartmeter-Gateway) Wärmepumpen  verfahrenst. Prozesse z.B. Alu-Herstellung
etc.
Energiespeicher Ausspeicherung von gespeicherter Energie: P2X  Groß-Akkus, PV-Akkus, E-Mobilität
Pumpspeicher-Kraftwerke
GuD-Kraftwerke mit Bio-Methan/H2 aus dem Saisonalspeicher-System
Europäisches Overlay-Netzwerk: Unterstützung bei größeren Wetter- und saisonalen Schwankungen
Quelle: ISE e.V..
Das Energie-Management-System sorgt für Versorgungssicherheit!
Energiespeicher Einspeicherung von überschüssiger Energie: P2X  Groß-Akkus, PV-Akkus, E-Mobilität  Pumpspeicher-Kraftwerke  Wärmespeicher
Produktion von grünem Wasserstoff (Saisonalspeicher füllen)
Energieerzeuger
 Energieerzeuger zurückfahren/abschalten
Energiemarkt: Neben physikalischen Kriterien sind auch Erzeuger- und Verbraucherpreise relevant!
B

## Slide 14
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
„ProSumer“
Netzstabilität (4) bei der Energiewende
Das Energie-Management-System (EMS)
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber
Gasnetz
Datennetz
Energie-
Management- System
Stromnetz
Funktionen und Nahtstellen des EMS müssen dringend EU-weit normiert werden!
Überschußstrom
Groß-Akku

## Slide 15
Das Energiewabensystem (1) Prinzipien
Das Energiewabensystem erfüllt 3 Aufgaben:
1. Möglichst bilanzielle Autarkie der einzelnen Wabenzellen mit Speichern und Energie-Management-System. Möglichst inselfähig ausbauen!
Autarkie und Solidarität ergänzen sich zu einem idealen Energiesystem!
2. Wabenzellen mit mehr EE-Potenzial als ihr Bedarf kompensieren Wabenzellen mit niedrigem EE-Potenzial.
3. Versorgungssicherheit durch dynamischen Ausgleich zwischen den Wabenzellen.  Kompensation der „Dunkelflauten“
Hierdurch wird ein optimales wirtschaftliches Energie-System mit möglichst kurzem Energietransport geschaffen, dass auch eine ausgeglichene Energie-Handelsbilanz in der EU ermöglicht!

## Slide 16
Das Energiewabensystem (2) Deutschland als Wabenzelle in Europa
Nord
Süd
West
Ost
Süd-Ost
Süd-West
Europäisches Verbundnetz (UCTE) (schematisch)
380kV AC
Ein ideales Energie-Europa
Overlay-Netzwerk
Hochspannungs-Gleichstrom- Übertragung (HGÜ) 800 kV DC
Quelle: ISE e.V.

## Slide 17
Strom- netz
Kläranlage
O2
Gas- netz
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle!)
Methan- Speicher
CH4
Windpark
Das Energiewabensystem (3) Sektorkopplung beim Erzeuger: Virtuelles Kraftwerk
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Wärme- netz
BHKW
GuD
AGRI-PV
PV-FF
Flächensynergie!
Wind
- PV - Biogas - Elektrolyseur
Groß-Akku
Sektorkopplung beim Erzeuger: Eine autarke Zelle mit Grundlastfähigkeit!
CH4
Methanisierung
Elektro- lyseur
H2
Überschuß

## Slide 18
Das Energiewabensystem (4) Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ (1)
Hausnetz
Energetische Sanierung/ Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Der Energie-Home-Manager sorgt für optimale Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Datennetz (Internet)
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: nur noch fossilfreie Wärmeerzeuger im Neubau und bei grundlegenden Renovierungen im Bestand! D.h. keine Öl- oder Gasheizungen mehr!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen ersetzen
Die Investitionen für den ProSumer sollten mit dem Energieberater sorgfältig geplant werden
PV aufs Dach oder/und Balkon mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer maximalen Eigenversorgung revolutionieren !

## Slide 19
Das Energiewabensystem (4)
„ProSumer“ (2) mit Sommer-Winter-Ausgleich
Hausnetz
Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: HPS-picea, ISE e.V.
Datennetz Internet
Mit dem H2-Energiespeicher-System ist der ProSumer für den saisonalen Energieausgleich im Inselbetrieb komplett.
H2
H2
Brennstoffzelle
Elektrolyseur
H2-Speicher
H2-Energiespeicher-System
Im städtischen und ländlichen Bereich derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar!
V2H/G

## Slide 20
Energieausgleich, Energiespeicher (1)
Grundsätzliches
Wegen der Volatilität der EE ist ein dynamischer Energieausgleich mit entsprechenden Energiespeichern erforderlich.
Im Folgenden werden Konzepte vorgestellt, die sowohl in der kleinsten Zelle (Einfamilienhaus) aber insbesondere für Deutschland und Europa zur Anwendung kommen können.
Das Energiewabensystem ist die Basis für Autarkie und Energieausgleich. Die kleinste Wabenzelle - das Einfamilienhaus - kann über ein Dorf, einen Landkreis, ein Bundesland bis zum Bund bzw. der EU hochskaliert werden.
Quelle: ISE e.V.
Kleinste Wabenzelle „ProSumer“ mit möglichst hoher Autarkie
Home- Manager
Studien müssen die wirtschaftlichen Optima für Skalierungseben herausfinden!
Für die notwendige Bereitstellung von Regelenergie sind lukrative Geschäftsmodelle auf allen Ebenen eine wichtige Voraussetzung.

## Slide 21
Overlay-Netzwerk, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
lang
(Tage – saisonal)
Energieausgleich, Energiespeicher (2) Maßnahmen zum allzeitigen Energieausgleich, Übersicht
Akku/Schwungrad
PSP-KW
Schaltbare Verbraucher
kurz (Millisek. – Stunden)
PkW-Akku-Schwarmspeicher (V2H/G)
Arbeitsplatz, Einkaufs-/ Freizeitzentrum etc
Zu Hause
mittel
(Stunden –Tag)
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW mit KWK
Bio-Methan/H2-Netz
Für alle Zeitbereiche ist der Energieausgleich sichergestellt!
 D: ca. 40 GWh
10 Mio. E-PkWs ca. 500 GWh
 D: ca. 245.000 GWh(Methan-Gas)
Quelle: ISE e.V.
Zeitbereiche
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 22
Energieausgleich, Energiespeicher (3) kurzer Energieausgleich (1): Momentan-Reserve
Die Momentan-Reserve ist für sehr schnell wirksame Störungen (<= 100 ms) im Netz, bei den Energieerzeugern oder bei den Energieverbrauchern notwendig.
Die rotierenden Schwungmassen der Turbosätze (ca. 450 t bei einem 1000 MW-Kohlekraftwerk) bilden eine inhärente Systemträgheit, die als Momentan-Reserve dient und zukünftig, durch den Wegfall der konventionellen Kraftwerke, nicht mehr zur Verfügung steht.
Turbosatz eines Kohlekraftwerkes
Systeme für die Momentan-Reserve der neuen EE-Welt müssen bis 2030 realisiert sein!
Die Momentan-Reserve in der EE-Welt kann mit größeren dezentral aufgestellten Akku-Containern (im MW-Bereich) und/oder mit einem „Asynchroner Rotierender Energie-System-Stabilisator (ARESS)“ bereitgestellt werden. Diese Systeme werden in Wabenzellen mit Momentan-Reserven-Bedarf aufgestellt und liefern auch Blindleistung.
Rotierende Masse eines ARESS
Akku-Speicher im MW-Bereich
Quelle: ISE e.V.

## Slide 23
Energieausgleich, Energiespeicher (3) kurzer Energieausgleich (2): Pumpspeicher-Kraftwerke
Quelle: ISE e.V.
Mit getrennten Wellen für Turbinenbetrieb und Pumpbetrieb kann stossfrei zwischen den beiden Betriebsarten des Pumpspeicherkraftwerkes umgeschaltet werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um stufenlose Regelenergie online für die volatilen Erneuerbaren (Wind und PV) zur Lastglättung bereitzustellen.
Pumpspeicherkraftwerke sind wichtig für die Bereitstellung von Regelenergie!
Pumpspeicherkraftwerke werden im Minuten bis Stundenbereich eingesetzt.
Pumpspeicherkraftwerk Vianden (Luxemburg)
Pumpspeicherkraftwerk: Funktionsweise

## Slide 24
Energieausgleich, Energiespeicher (3) kurzer Energieausgleich (3): Schaltbare Verbraucher/Erzeuger
Quelle: ISE e.V.
Stromnetz
Datennetz
Industrie-Fabriken ProSumer
Firmen- Stromnetz
Firmen-/ Daten- Netz
Chemie
Stahl/Alu
Zement
SM-GW Firmen-Manager
schaltbare Verbraucher/Erzeuger in der Industrie
Haus- Stromnetz
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
SM-GW Home-Manager
Haus-/ Daten- Netz
Haushalte ProSumer
Schaltbare Verbraucher/Erzeuger erbringen einen wichtigen Beitrag zum Energieausgleich!

## Slide 25
Energieausgleich, Energiespeicher (4) mittlerer Energieausgleich: PkW-Akku-Schwarmspeicher (V2H/G)
10 Mio. Autos haben 12,5x mehr Speicherkapazität (500 GWh) als alle Pumpspeicher-KW in D (40 GWh)!
95% der privaten PKW werden zu 97% des Tages nicht genutzt! Sie stehen zu Hause in der Garage oder auf Parkplätzen am Arbeitsplatz, beim Einkaufszentrum, beim Freizeitzentrum etc.
Annahmen: 10 Mio. Autos in D sind beteiligt, 50 kWh-Akku pro Auto; Ergebnis: 500 GWh Schwarmspeicher
Wenn man davon ausgeht, das bidirektionale Ladestationen an allen Orten (siehe oben) vorhanden sind, sind keine weiteren Investitionen, neben einem hierarchischen Energie-Management-System, notwendig!
Die Akkus der E-Autos sind ideale Speicher für den Energieausgleich im Stunden- bis Tagesbereich!
Quelle: ISE e.V.
Strom-Netz
Daten-Netz
Dort, wo das E-Auto gerade steht, wird es ans Strom- und Daten-Netz gekoppelt.
zu Hause
Arbeitsplatz, Einkaufs-/Freizeitzentrum, etc.
 „Stehzeug“

## Slide 26
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saisonaler Energieausgleich (1): Overlay-Netzwerk (1): HGÜ in D
Quelle: ISE e.V.
Der Ausbau der Stromautobahnen in D ist für die süddeutsche Industrie dringend erforderlich!
Stromautobahnen in D und NordLink bilden eine Basis für das europäische Overlay-Netzwerk!

## Slide 27
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saison. Energieausgl. (1): Overlay-Netzwerk (2): HGÜ in Europa
Quelle: Fraunhofer, ISE
Größere Wetter- und saisonale Schwankungen werden ausgeglichen!

## Slide 28
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saisonaler Energieausgleich (2): Bio-Methan aus Bio-Abfällen
Biogas-Anlage Westheim
Gespeichertes Bio-Methan dient dem saisonalen Energieausgleich!
Aus landwirtschaftlichen und urbanen Bio-Reststoffen wird mittels Biogas-Anlagen Bio-Methan hergestellt: D.h. kein Pflanzenanbau zur Energieerzeugung (Mais, Raps, Zuckerrüben)!
Das erzeugte Bio-Methan wird direkt über das Gasnetz in die Gasspeicher gepumpt!

## Slide 29
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saisonaler Energieausgleich (3): H2 aus Überschussstrom
Quelle: iGas-Energy, Siemens Energy, ISE e.V.
Die Elektrolyseure werden mit destilliertem Wasser und elektrischem Überschussstrom betrieben.
Elektrolyseur „Proton Exchange Membrane“ (PEM)
Prinzip
Kleinste Einheit: Stack
Skalierbarer Elektrolyseur
Mit dem Elektrolyseur wird der Überschussstrom der EE in grünen Wasserstoff umgewandelt!
Wirkungsgrad: ca. 70%
Sie sind einfach zu handhaben, und arbeiten weitestgehend wartungsfrei.

## Slide 30
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saisonaler Energieausgleich (4): Gas-Speicher
Bio-Methan aus Biogasanlagen von landwirtschaftlichen sowie urbanen Bio-Reststoffen und grüner Wasserstoff von Überschussstrom der EE wird zwischengespeichert.
Für den saisonalen Ausgleich hat D genügend Speicherkapazität!
Ende 2015 befanden sich in Deutschland 51 Erdgasspeicher im Betrieb (20 Porenspeicher und 31 Kavernenspeicher).
Das derzeit nutzbare maximale Arbeitsgasvolumen beträgt 24,6 Milliarden m³.
Das entspricht einer Speicher-kapazität von ca. 245 TWh(Methan-Gas), 150TWh(el.) bzw. 220 TWh(KWK:el-.+th.)
Quelle: ISE e.V.

## Slide 31
Das GuD-Kraftwerk mit KWK kommt vorzugsweise bei Großstädten im Winter zum Einsatz!
Energieausgleich, Energiespeicher (5) saisonaler Energieausgleich (5): Rückverstromung
Generator
Gasturbine
Brenn- kammer
Bio-Methan/H2
Luft
Rauch-
gas
Strom-Netz
Blockleistung: 530 MW
Wirkungsgrad: 61 %
(ohne Kraft-Wärme-Kopplung) Nutzungsgrad: ca. 90% (mit Kraft-Wärme-Kopplung)
340 MW
Quelle: Siemens-Energy
1.500°C
Verdichter
650°C
Bio-Methan/
H2
Gasspeicher (Kavernen- und Porenspeicher)
Gas- und Dampfkraftwerk (GuD)
Strom-Netz
Kühlwasser
Generator
Abhitzekessel
Speisewasser
Wärme-
tauscher
Dampf-
turbine
Kondensator
Fernwärme- Netz
190 MW
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

## Slide 32
Stromnetze Netzentwicklung
Stromnetze auf allen Spannungsebenen dringend überprüfen und ggf. ausbauen!
In 2040 wird Strom mit mehr als 80% der Primärenergie der Hauptenergieträger in D sein. Die zu übertragende Energie wird sich von ca. 500 TWh (2017) auf ca. 1.600 TWh (2040) mehr als verdreifachen! Dies bedeutet auch Auswirkungen auf die Stromnetze!
Auf allen Spannungsebenen ist zu überprüfen, ob die vorhandene Überragungsleistung (Leiterquerschnitte und Trafogröße) ausreicht. Bei Bedarf müssen die Netze ertüchtigt/ausgebaut werden!  Netzentwicklungsplan  Klimaneutralitätsnetz (VDE, FNN-Roadmap)
Energie muss alternativ/zusätzlich zum Bestand transportiert werden: - Erzeugerseite:  zentrale Kohle- und Kernkraftwerke dezentrale Windkraftanlagen, PV (Dächer, Parkplätze, Freiflächenanlagen etc.). - Verbraucherseite:  Wärmepumpen und E-Autos
110 kV AC
Verteiler-Netz
20 kV AC
Verteiler-Netz
400 V AC
Orts-Netz
ProSumer
800 kV DC
380 kV AC
HGÜ-Overlay-Netzwerk
Übertragungs-Netz
GuD-/W-/PSP-KW
Spannungsebenen
E: ca. 70%
E: ca. 10%
möglichst inselfähig ausbauen
E: ca. 20%
Quelle: VDE FNN, ISE e.V.
> 100.000 km
> 1,7 Mio km

## Slide 33
Strommarktentwicklung in D
vor Privatisierung (bis 1998)
Marktteilnehmer
Erzeuger
seit Privatisierung (ab 1998)
Energiewende (bis 2040+)
Übertrager/Verteiler
Verbraucher
- Haushalte/GHD Haushalts-/Betriebsstrom
- Industrie Betriebsstrom, Industrie-KW (IKW)
- Haushalte/GHD Haushalts-/Betriebsstrom
- Industrie Betriebsstrom, IKW
- viele EVUs Übertragungs- /Verteilernetze - regionale Verteiler/SW Verteilernetze
regionale Monopole (AöR)
- viele EVUs Atom-/Kohle-/GuD-/W-/PSP-KW - Stadtwerke (SW) Kohle-/GuD-/W-/MH-KW
- 4 große priv. Erzeuger
EnBW, e-on, RWE, Vattenfall Atom-/Kohle-/GuD-/W-/PSP-KW - Stadtwerke Kohle-/GuD-/W-/MH-KW
- 4 große priv. Übertrager ? Übertragungsnetze
- regionale Verteiler/SW Verteilernetze
- 4 große priv. Erzeuger ? GuD-/W-/PSP-KW, Speicher - viele mittl. Erzeuger/SW WKA, PVA, MHKW, Speicher
- 4 große priv. Übertrager
Amprion, 50Hz, Transn. BW, TenneT Übertragungsnetze - regionale Verteiler/SW Verteilernetze
Vom überschaubaren zum komplexen Strommarkt! Ist Privatisierung der richtige Weg?
E: 100% (ohne IKW)
E: 100% (ohne IKW)
E: saisonal ca. 30%
Quelle: ISE e.V.
- Haushalte+/GHD+/Mobilität ProSumer
- Industrie Prosumer
+: mit WPPE
E: ca. 70%
PPA
PPA
PPA
PPA: Power Purchase Agreement

## Slide 34
Fazit
Das zukünftige Energiesystem ist klimaneutral, dezentral und viel komplexer als in der Vergangenheit, aber dennoch gut beherrschbar.
Mit dem Energie-Management-System wird die Netzstabilität sichergestellt.
Das Energiewabensystem garantiert Autarkie, Inselfähigkeit und Solidarität im Netzverbund.
Das europäische Overlay-Netzwerk gleicht größere Wetter- und saisonale Schwankungen aus.
Viele Studien zeigen: D und die EU können sich mit ihren EE-Potenzialen bilanziell selbst versorgen!
Speichersysteme sorgen für kurzen, mittleren und saisonalen Energieausgleich
Der Strommarkt wird sich zu einem komplexen Gebilde entwickeln (Fraunhofer ISE, IEE: Neues Strommarktdesign 11.2021)
Leistungsfähigkeit der Stromnetze auf allen Spannungsebenen dringend überprüfen und ggf. ausbauen

## Slide 35
ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel (Projektleiter)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander Frieder Wambsganß

## Slide 36
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de