## Slide 1
Klimaschutz - Energiewende 2.0 Monitoring der Energiezahlen 2024
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | Monitoring 2024 | FV04 ISE e.V.
Stand FV04 vom 16.02.2025

## Slide 2
Agenda
Einführung
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D und RLP, zeitlicher Verlauf
Primärenergie in D
Zubau an installierter Leistung in D, RLP und Südpfalz
Entwicklung der Wärme- und Mobilitätswende in D
Entwicklung der Treibhausgasemissionen
Stromerträge: Wind offshore sowie Wind onshore und PV in der Südpfalz
Stromerzeugung Welt, D und Südpfalz
Ergebnisse „ProSumer“ (Energieproduzent und –Konsument) Hergersweiler
Fazit

## Slide 3
Einführung
Die Zahlen entnehmen wir folgenden Quellen:
  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) - Jahresbericht 2024
  Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur - Internetseite des MaStR - MaStR, Definitionen und Merkmale der Daten
  Branchenportale - Solarbranche - Windbranche
  Bundesumweltamt (UBA) - Daten zur Umwelt
  Agora Energiewende, Verkehrswende - Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2024
Mit dem Monitoring beobachten wir jährlich, wie sich die Zahlen der Energiewende entwickeln und wie die geplanten Ziele erreicht werden.
Hinweis: Leider hinkt die Daten-Beschaffung im Energiebereich zum Teil ein bis zwei Jahre hinterher. Deshalb haben wir z.B. Energiezahlen mit den Zubauzahlen hochgerechnet!

## Slide 4
CO2 (ppm)
Emissionen | Jahr | 
 | 1890 | 2024
ø CO2(ppm) | 280 | 422,5
ΔTmax. (°C) ggü. 1890 | 0 | 1,55
Quelle: UBA
Die CO2-Konzentration steigt weiter: von 419,7 auf 422,5 ppm!
mdr Wissen, WMO
Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Welt
CO2-Konzentration in der Atmosphäre (Monatsmittelwerte)
Notes: Rechner Erderwärmung durch CO₂
Die Formel zur Berechnung lautet: ΔT= 1,66 * ln(C/C0) ΔT ist der Temperaturunterschied in Grad Celsius, ln ist der natürliche Logarithmus, C ist der Kohlendioxidanteil zum Zeitpunkt der Messung, C0 ist der ursprüngliche Kohlendioxidanteil. Diese Formel wurde von Robert Ellis auf globalwarmingequation.info veröffentlicht.
Temperatur-Kalibrierung (IPCC 2013) https://cdatac.de/index.php/global-warming/ipcc-2013/

## Slide 5
Quelle: Agora Energiewende, UBA
Mio. t CO2-Aq.
Gebäude und Verkehr verfehlen ihre Ziele! Wir müssen wieder zurück zur Ressort-Verantwortung!
E-Auto
Verbrenner
Neuzulassungen 2024 (%)
Chart: 
 | 80


 | 7
 | 13
Plug-in-Hybrid
Chart: 
 | 70
 | 3
 | 27
Gas- Ölkessel
Biomassekessel
Wärmepumpe
Absatz Wärmeerzeuger 2024 (%)
Entwicklung der Treibhausgasemissionen in D,Klimaschutzgesetz (KSG) in D Entwicklung der THG-Emissionen in den 6 KSG-Sektoren, Stand 2024
Chart: 
 | 27.8963 | 24.0854 | 16.0061 | 21.9512 | 9.247 | 1.0274
Energie- wirtschaft
Industrie
Gebäude
Verkehr
Landwirtschaft
656 Mio. t (%-Werte)
Energiewende 90%

## Slide 6
Primärenergie in D (1)
Primärenergie-Mix 2024
Quelle: AGEB-Bericht für 2024
10.478 (10.621) PJ = 2.911( 2.950) TWh
Die Erneuerbaren steigen moderat weiter auf 20 %!
Werte in % (Vorjahreswerte)

## Slide 7
Primärenergie in D (2): Energieträger, Änderungen in 2024 ggü. 2023
Quelle: AGEB-Bericht für 2024
Der Primärenergieverbrauch sinkt auch in 2024!

## Slide 8
Primärenergie in D (3): Entwicklung des Primärenergieverbrauch 2000 bis 2024
Quelle: AGEB-Bericht für 2024
- 4.022 PJ (- 27,74 %)
-1,46 %/a seit 2005; EU-Richtline: - 1,5 %/a!

## Slide 9
Primärenergie in D (4): Energieflussbild 2023
Quelle: AGEB 2023, ISE e.V.
Anteile in %
0,43 %
73,1 %
26,5 %
Verbrauchssektoren
27,5 %
30,8 %
27,9 %
13,9 %
Energieeinheit: PJ (TWh)
Fast ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir immer noch!
(15)
(2.609)
(946)
(3.570)
(2.268)
(624)
(698)
(632)
(314)
(391)
(198)
Primärenergie-verbrauch 1) Summe 2.785
1) ohne nichtenergetischer Verbrauch+stat. Diff.
(2.953)
(-31)
(617)
(127)

## Slide 10
Primärenergie in D (5): Energieimporte 2023 und ihre Bewertung
Springer-Presse und konservative/ liberale Politiker verschleiern die Fakten!
Quelle: HIU

## Slide 11
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Soll-Verlauf: Gesamtprozess
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung: -1,5%/a des Endenergieverbrauchs
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Einsparung und Ausbau sind die Aufgaben der Zukunft für die Energiewende!
IPCC Budget aufgebraucht!
Quelle: AGEB, ISE e.V.

## Slide 12
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (2) zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieträger: Fossil, Kernkraft, Stand 2024
Mineralöl kompensiert Erdgas!!
TWh
Quelle: AGEB-Bericht für 2024, ISE e.V.
soll
ist
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
 | 1014 | 1234.1667 | 1255.2778 | 1135.2267 | 1077.0483 | 1156.6133 | 1076.1025 | 1065.2633
 | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
 | 831.9445 | 806.3889 | 640 | 515.3206 | 606.2631 | 650.595 | 515.57 | 430.7622
 | 231.3889 | 192.8241 | 154.2593 | 115.6944 | 77.1296 | 38.5648 | 0 | 0
 | 231.3889 | 230.2778 | 227.7778 | 195.0981 | 209.9906 | 105.1467 | 20.9825 | 0
 | 900.5556 | 967.2732 | 1022.8302 | 1078.337 | 1068.7551 | 1059.1731 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
 | 900.5556 | 858.3333 | 888.8889 | 874.2964 | 904.3142 | 782.0283 | 734.3875 | 753.8339
Erdgas
Mineralöl
Braun-/Stein-Kohle
Kernkraft

## Slide 13
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3341 | 3006 | 3151 | 3052 | 2785
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 544.7608 | 545.2981 | 565.1633 | 587.51 | 582.1111
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (3) zeitlicher Verlauf: P-Energieverbrauch und EE soll –ist, Stand 2024
TWh
Planwerte
Istwerte
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2148!
2148
. . .
Quelle:AGEB, ISE e.V-Meta-Studie
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Ausbaupfad Erneuerbare

## Slide 14
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2117!
2117
. .
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieverbrauch und EE, Stand 2024
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Quelle: ISE e.V., LAK EB
Planwerte
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8 | 179.612 | 165.3046
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155 | 27.6699 | 28.9742

## Slide 15
Stromerzeugung weltweite Entwicklung 2000 bis 2030
aus Erneuerbaren
Quelle: International Energy Agency
PV
Wind
Wasser
Sonstige
alle Erneuerbare
PV und Wind werden die dominierende Rolle bei den Erneuerbaren spielen!

## Slide 16
Entwicklung der Bruttostromerzeugung in D nach Energieträgern 1990 bis 2024
Quelle: Agora Energiewende, AGEB
Die Erneuerbaren sind im „Aufwind“!

## Slide 17
Stromerzeugung in D 1990 bis 2024
aus Erneuerbaren
Quelle: Prof. Volker Quachnimg
Noch liegt Wind-onshore vorne!

## Slide 18
Öffentliche Nettostromerzeugung in D 2024 (1) anteilige Energieträger, Gesamt
Wind Onshore ist mit 25,3% der größte Energieträger!
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE

## Slide 19
Öffentliche Nettostromerzeugung in D 2024 (2) anteilige Energieträger, Erneuerbare, Andere
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE AGEB
Strom aus Erneuerbaren ist ggü. 2023 von 58,5% moderat auf 59,1% gestiegen!
IS = 0,9 % vom Energieaufkommen
in D
-Saldo (IS)
Land %
F 34
DK 32
CH 19
N 15
wg. niedriger Strompreise

## Slide 20
Öffentliche Nettostromerzeugung in D 2024 (3) Verlauf der Erneuerbaren
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
Es gibt nur wenige Wochen mit „Dunkelflaute“! Hierfür brauchen wir Langzeitspeicher!
Plusminus | MDR: Gas- und Kohlekraftwerke lieferten in der Dunkelflaute keinen Strom

## Slide 21
Stromerträge Offshore-Windparks 2024 Baltic 2 (Ostsee) und Hohe See (Nordsee), Erträge und Volllaststunden
Quelle: EnBW
Volllaststunden (h/Monat)
Windpark | Baltic 2 (Ostsee) | Hohe See (Nordsee)
Hersteller | 80 x SIEMENS SWT 3,6-120 | 71 x SIEMENS SWT 7,0-154
Eigner; Baujahr | EnBW; 2015 | EnBW; 2018
*) Vorjahreswerte |  | 
Nabenhöhe (m) | 78 | 105
Rotordurchm. (m) | 120 | 154
Nennleistung (MW) | 288 | 500
Energie (GWh) (*)) | 1.125,5 (1.102) | 1.755,4 (1.605)
Volllaststunden (h/a) (*)) | 3.908 (3.827) | 3.511(3.210)
Auf See wehte der Wind in 2024 etwas stärker als 2023!
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 463.3241 | 429.2469 | 346.5554 | 304.5933 | 300.3974 | 204.0699 | 205.5342 | 224.6447 | 313.5846 | 345.6986 | 337.43 | 432.8733
 | 449.658 | 416.3341 | 422.9342 | 336.299 | 232.811 | 194.6082 | 214.3197 | 181.62 | 173.7524 | 282.7514 | 297.7505 | 307.8805

## Slide 22
Stromerträge in der Südpfalz 2024 (1): Windparks Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld, Schwegenheim
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld | Schwegenheim
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ | 3xFL 1500/77
 |  |  |  |  | 1x Vestas V90/2000 | 4xVestas V136/3450
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind | ??/??
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009 | 2006/2019
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 |  | 100/149
Rotordurchm. (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90 | 77/136
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2 | 4,5/13,8
Energie (GWh) (*)) | 45,65 (58,74) | 37,44 (53,22) | 32,16 (42,03) | 28,90 (41,60) | 10,1 (15,41) | 
Volllaststunden (h/a) (*)) | 2.305 (2.967) | 1.891 (2.688) | 2119 (2.769) | 1.927 (2.773) | 1.256 (1.927) | 
*) Vorjahreswerte |  |  |  |  |  | 
Der Pfälzer Wind hat in der Südpfalz in 2024 weniger stark geweht als in 2023! 2.060 Volllaststunden (i. VJ 2.799) im  bei den neueren Anlagen sind noch OK!

## Slide 23
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 320.7664 | 328.0888 | 186.8892 | 217.4901 | 132.0519 | 113.4398 | 70.3934 | 80.7964 | 215.3682 | 157.2959 | 223.1071 | 259.73
 | 301.7701 | 310.3273 | 157.0371 | 151.1144 | 123.9924 | 120.0765 | 73.9421 | 66.8269 | 191.3614 | 102.8875 | 94.9295 | 196.7845
 | 235.5138 | 221.0804 | 147.6219 | 208.7813 | 138.9789 | 144.3939 | 85.527 | 85.0066 | 216.054 | 141.581 | 207.5165 | 286.4559
 | 309.0347 | 311.6807 | 166.9307 | 200.518 | 129.074 | 121.0287 | 72.2873 | 71.782 | 207.6273 | 139.77 | 197.0313 | 0
 | 129.619 | 114.3612 | 103.265 | 149.3194 | 94.9961 | 74.3816 | 53.3508 | 61.4511 | 113.1718 | 70.7124 | 121.2049 | 169.8941
Stromerträge in der Südpfalz 2024 (2): Windparks, Volllaststunden Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, PIONERXT
Volllaststunden (h/Monat)
Freckenfeld
Gollenberg
Offenbach II
Hatzenbühl
Minfeld
In den Wintermonaten weht der Wind am stärksten!

## Slide 24
Stromerträge in der Südpfalz 2024 (3): für PV-Anlage Süd und Ost/West
Quelle: W.T, M.B.
PV-Anlage | Süd | Ost/West
Nennleistung (kWp); BJ | 14,1; 2011 | 15,8; 2012
*) Vorjahreswerte |  | 
Energie (kWh) *) | 14.339 (14.930) | 13.107 (14.429)
Volllaststunden (h/a) *) | 1.017 (1.059) | 830 ( 913)
Anteil ggü. Süd (%) | - | 81,6
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 34.2539 | 51.4716 | 87.234 | 112.766 | 124.8227 | 130.4965 | 139.7163 | 151.0638 | 88.6525 | 53.317 | 23.5851 | 19.5539
 | 16.6456 | 36.0127 | 64.3038 | 91.3291 | 112.0886 | 122.2152 | 127.8481 | 122.0253 | 67.4684 | 40.8228 | 16.4557 | 12.3418
Ost/West
Süd
Die Erträge waren bei den beiden Anlagen in 2024 kleiner als im Vorjahr!

## Slide 25
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 463.3241 | 429.2469 | 346.5554 | 304.5933 | 300.3974 | 204.0699 | 205.5342 | 224.6447 | 313.5846 | 345.6986 | 337.43 | 432.8733
 | 449.658 | 416.3341 | 422.9342 | 336.299 | 232.811 | 194.6082 | 214.3197 | 181.62 | 173.7524 | 282.7514 | 297.7505 | 307.8805
 | 320.7664 | 328.0888 | 186.8892 | 217.4901 | 132.0519 | 113.4398 | 70.3934 | 80.7964 | 215.3682 | 157.2959 | 223.1071 | 259.73
 | 301.7701 | 310.3273 | 157.0371 | 151.1144 | 123.9924 | 120.0765 | 73.9421 | 66.8269 | 191.3614 | 102.8875 | 94.9295 | 196.7845
 | 235.5138 | 221.0804 | 147.6219 | 208.7813 | 138.9789 | 144.3939 | 85.527 | 85.0066 | 216.054 | 141.581 | 207.5165 | 286.4559
 | 309.0347 | 311.6807 | 166.9307 | 200.518 | 129.074 | 121.0287 | 72.2873 | 71.782 | 207.6273 | 139.77 | 197.0313 | 0
 | 129.619 | 114.3612 | 103.265 | 149.3194 | 94.9961 | 74.3816 | 53.3508 | 61.4511 | 113.1718 | 70.7124 | 121.2049 | 169.8941
 | 34.2539 | 51.4716 | 87.234 | 112.766 | 124.8227 | 130.4965 | 139.7163 | 151.0638 | 88.6525 | 53.317 | 23.5851 | 19.5539
 | 16.6456 | 36.0127 | 64.3038 | 91.3291 | 112.0886 | 122.2152 | 127.8481 | 122.0253 | 67.4684 | 40.8228 | 16.4557 | 12.3418
Stromerträge in 2024 Volllaststunden für Wind und PV
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co , PIONEXT, W.T, M.B.
Volllaststunden (h/Monat)
Windkraft und PV ergänzen sich saisonal sehr gut!
Wind offshore
Wind onshore
PV

## Slide 26
ProSumer Hergersweiler 2024 (1) Wärmepumpe: Arbeitszahlen (AZ), Außentemperaturen
AZ
Quelle: W. Thiel
AZ-Warmwasser
AZ-Heizung
Jahreszahlen mit iDM-Werten (Bilanzgrenze nach VDI 4650) |  | Heizung | Warmwasser | Gesamt inkl. Abtauen
 | Wärme (kWh) | 20.465 | 4211 | 24.991
 | Strom (kWh) | 4.714 | 1.314 | 6.061
 | Jahresarbeitszahl (JAZ) | 4,34 | 3,20 | 4,12
°C
h
Min
Mit
Max
0 bis -5 °C
-5 bis -10 °C
< -10 °C
Außentemp.
399,1
48,2
7,7
HP: 3.757
87,9% > 0°C
-11,6 | -2,4 | 0,3 | -0,4 | 6,1 | 6,2 | 9,5 | 8,8 | 3,8 | 3,5 | -2,2 | -3,4
2,3 | 8,0 | 9,0 | 11,4 | 16,1 | 19,1 | 20,7 | 21,4 | 16,2 | 12,1 | 6,7 | 3,5
14,0 | 16,2 | 19,1 | 26,2 | 32,8 | 36,7 | 39,8 | 35,7 | 30,4 | 19,8 | 16,0 | 11,8
2024
-11,6
12,2
39,8
258,4 | 9,8 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 24,1 | 105,3
48,2 | 0,0 | - | - | - | -- | - | - | - | - | 0,0 | 0,0
7,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 3.7006 | 5.3742 | 5.4477 | 5.4847 | 6.7889 | 7.7616 | 0 | 0 | 6.3138 | 6.2742 | 4.9976 | 2.94
 | 2.745 | 3.2747 | 3.4396 | 3.3119 | 3.5505 | 3.7063 | 4.6081 | 3.9301 | 3.553 | 3.3585 | 2.9178 | 2.14
Die Arbeitszahlen können sich sehen lassen, insbesondere im Bestand mit Heizkörper!
Dez. Störung:
7 Tage Heizstab

## Slide 27
ProSumer Hergersweiler (2) Verbrauch vs. Erzeugung 2024
Quelle: W. Thiel
kWh
Eigen
Lieferung
Erzeugung (PV)
WPPE (B)
Verbraucher
(E)
(E)
Haushalt (B)
Auto (B)
(E)
Mai
Jun
Jul
Aug
Mrz
Apr
Sep
Okt
Nov
Dez
Jan
Feb
Bezug (B)
Eigen (E)
Verbraucher-Anteile
Chart: 
 | 1413 | 522 | 441 | 305 | 128 | 38 | 25 | 23 | 150 | 316 | 675 | 1598
 | 114 | 157 | 190 | 206 | 119 | 90 | 94 | 80 | 72 | 72 | 92 | 84
 | 96.8397 | 70.5096 | 60.7737 | 56.9814 | 22.4676 | 6.238 | 6.303 | 2.787 | 12.8445 | 51.6724 | 87.0421 | 75.1114
 | 14.4703 | 41.4104 | 95.0563 | 78.6886 | 102.3524 | 118.522 | 98.747 | 43.663 | 72.7855 | 47.6976 | 17.8279 | 7.4286
 | 226.1603 | 162.4904 | 132.2263 | 118.0186 | 98.5324 | 80.762 | 85.697 | 92.213 | 133.1555 | 176.3276 | 212.9579 | 267.8886
 | 79.5297 | 114.5896 | 145.9437 | 169.3114 | 185.6476 | 180.478 | 187.253 | 164.337 | 142.2145 | 120.3024 | 84.1721 | 81.5714
 | 1736 | 755 | 634 | 480 | 249 | 125 | 117 | 118 | 296 | 544 | 975 | 1941
 | 208 | 313 | 431 | 454 | 407 | 389 | 380 | 288 | 287 | 240 | 194 | 173
 | 55 | 256 | 585 | 989 | 1364 | 1542 | 1640 | 1640 | 779 | 405 | 66 | 22
 | 208 | 313 | 431 | 454 | 407 | 389 | 380 | 288 | 287 | 240 | 194 | 173
Erzeugung (PV)
Verbrauch
11.734
+1.373
Saldo
Jahresbilanz (kWh)
13.107
Chart: 
 | 9343 | 7970 | 5634
 | 3764 | 3764 | 1370
 | 549.5704
 | 738.6496
 | 1786.4296
 | 1655.3504
7.004 (60%)
1.288 (11%)
3.442 (29%)
7.970
3.764
9.343
3.754
Autarkiequote: 32,1%
Eigenverbrauchsquote: 28,7%
Ein Heimspeicher würde die Autarkiequote verbessern!

## Slide 28
Zubau an installierter Leistung in der Welt: 2000 - 2023
für PV
Quelle: Prof. Volker Quaschning
China dominiert den Zubau in der Welt!

## Slide 29
Zubau an installierter Leistung in D: 1992 - 2024
für Wind on- und offshore
Quelle: ISE e.V., Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Win off
2.440 742,0 (30,45 %)
257 (10,5%)
Wind on
15.000 3.178,1 (21,2 %) 3.525 (23,5%)
Soll (MW/a) *): Ist 2024 (MW): Ist 2023 (MW):
*) Koalitionsvertrag 2021
Bei Wind on- und offshore wurden die Ziele klar verfehlt!

## Slide 30
Zubau an installierter Leistung in D: 2001 - 2024
für PV
Tsd. MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Die Zubauzahlen wurden bei PV ggü. Soll leicht übererfüllt!
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.66 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 5.7 | 7.5 | 15.2 | 16.5
Soll (MW/a) *): Ist 2024 (MW): Ist 2023 (MW):
15.000 16.138,5 (107,6 %) 14.159 (94,4%)
*) Koalitionsvertrag 2021
Soll (ab 2021): 15.000 MW/a

## Slide 31
Zubau an installierter Leistung in RLP 1990 - 2024
für Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind: weniger als die Hälfte ggü. Soll  Flop!
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 5.1 | 4.1 | 7.6 | 10.7 | 14.4 | 25.5 | 75.2 | 91.6 | 121.7 | 94 | 103.2 | 105 | 186 | 116.1 | 56 | 131 | 120.7 | 241.6 | 294.3 | 429.4 | 456.9 | 213.4 | 209.3 | 273.5 | 177.1 | 124.2 | 88.3 | 68.6 | 71.5 | 138.9 | 205.8
500,0 183.6 (36,7 %) 139,0 (27,8 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2024 (MW/a): Ist 2023 (MW/a):
*) Koalitionsvertrag 2021
Soll (ab 2021): 500 MW/a

## Slide 32
Zubau an installierter Leistung in RLP 1990 - 2024
für PV
MW
Quelle: ISE e.V., Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
PV: fast eine Verdopplung ggü. Soll  Top!
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 23 | 46.2 | 57 | 76 | 126.6 | 192.9 | 363 | 361.5 | 311.5 | 179.2 | 99.7 | 76.9 | 98.7 | 75 | 108.1 | 140.7 | 185.7 | 270.5 | 357.3 | 1020.6 | 909
500,0 900,2 (180,0 %) 940,8 (188,2 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2024 (MW/a): Ist 2023 (MW/a):
*) Koalitionsvertrag 2021
Soll (ab 2021): 500 MW/a

## Slide 33
Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz 2019 - 2024
PV und Wind
Auch in der Südpfalz ist der Zubau bei PV Top und bei Wind Flop!
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de
MW
GER
SÜW
LD
Wind
PV
16,1; 17,6 (109%)
16,1; 0,0 (0%)
2,1; 5,4 (257%)
2,1; 0,0 (0%)
Soll *); Ist (MW/a):
11,7; 19,8 (170 %)
Soll *); Ist (MW/a):
11.7; 0,0 (0%)
*) anteilig von RLP (500 MW/a) über Flächenverhältnis
Fläche (ha):
46.332 (2,33%) *)
63.995 (3,22%) *)
8.294 (0,42%) *)
*) anteilig von RLP (1.985.421 ha)
Chart: 
 | 3.077 | 3.192 | 1.782
 | 13.8 | 0 | 0
 | 4.217 | 5.452 | 1.659
 | 0 | 0 | 0
 | 7.453 | 7.113 | 1.333
 | 0 | 0 | 0
 | 8.714 | 6.517 | 2.013
 | 0 | 0 | 0
 | 22.43 | 26 | 4.21
 | 0 | 0 | 0
 | 19.79 | 17.61 | 5.36
 | 0 | 0 | 0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

## Slide 34
Entwicklung der Wärmewende in D (2) Absatzstruktur Wärmeerzeuger 2012 bis 2024
Quelle: Agora Energiewende, BDH
56 %
27 %
Panikkäufe von Gas-/Ölheizungen sind abgeklungen, Wärmepumpenzahl ist viel zu niedrig!

## Slide 35
Entwicklung der Wärmewende in D (3) Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes2000 bis 2024
Quelle: Agora Energiewende, BDH
GEG 2020 (Kabinett Merkel IV) § 72 Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen
2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff
beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.
73 % Gas- und Ölheizung
Die Politiker, die für das GEG 2020 gestimmt haben, wollen nun das sogenannte „Heizungsgesetz“ (GEG 2023) der Ampel „abschaffen“ und werben für „Technologieoffenheit“!

## Slide 36
Entwicklung der Mobilitätswende in D (1) PkW-Neuzulassungen nach Antriebsart, 2024
Quelle: ADAC
Benziner
Hybrid
Diesel
Elektro
Plug-in-Hybrid
Absturz bei den E-Autos: Ende der Förderung in 12/2023 UND politische Verunsicherung!
Förderungsabbruch für E-Autos am 18.12.2023

## Slide 37
Entwicklung der Mobilitätswende in D (2) Fahrzeugbestand nach Antriebsart, 2017 bis 2024
Quelle: Agroa Verkehrswende, KBA
E-Auto 2024: 1.409 Mio.
Die Anzahl der zugelassenen E-Autos wächst viel zu langsam!

## Slide 38
Fazit
Der Primärenergieverbrauch ist weiter moderat um 1,3 % zurückgegangen!
Nach wie vor importieren wir ca. ¾ der Primärenergie für Deutschland!
Die Atomenergie wird nicht vrermisst!
Bei der Transformation zur Klimaneutralität kompensiert Mineralöl weiterhin den Gasverbrauch!
Beim EE-Zubau in D, RLP und der Südpfalz war 2024 wie 2023: Wind „Flop“ und PV „Top“!
Bei der Nettostromerzeugung liegen die Erneuerbaren bei fast 60 %!
Mit -lich etwas mehr als 2.000 Vollaststunden war 2024 kein Super-Windjahr in der Südpfalz!
Der „ProSumer“ (Energieproduzent und -Konsument) gewinnt immer mehr an Bedeutung!
Politische/mediale Verunsicherungen verursachen Kaufzurückhaltung bei Wärmepumpen und E-Autos!
Der CO2-Jahresmittelwert ist weiter gestiegen: von 419,7 auf 422,5 ppm!

## Slide 39
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Recherche und PPT-Ersteller Wolfgang Thiel