## Slide 1
Storrytelling: Solarbooster-Kampagne, Erfahrungen und Erkenntnisse mit der neuen Energiewelt
VWU | Storytelling | Solarbooster-Kampagne | Erfahrungen und Erkenntnisse mit der neuen Energiewelt ISE e.V.
Referent: Wolfgang Thiel
ProSumer
Basis: ISE e.V.-Meta-Studie „Klimaschutz – Energiewende 2.0“

## Slide 2
Agenda
Vorbemerkungen
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus
„ProSumer“ in der Gemeinde
energetische Versorgungssicherheit

## Slide 3
Vorbemerkungen
In den letzten Jahren und aktuell wurden und werden viele Kampagnen im Land RLP und den Regionen veranstaltet, wie z.B. „Die Sonne bezahlt die Stromrechnung“ oder „Kommunale Wärmeplanung“. Diese sind meist nur monothematisch angelegt und für sich genommen durchaus sehr sinnvoll und erfolgreich!
Zukünftig müssen wir jedoch die Erzeugung von EE mit den Energiespeichern und die Endenergie-Verbrauchssektoren miteinander in Verbindung bringen, um die Energiewende zu meistern! Der„ProSumer“ ist dabei das Zauberwort, bei dem die Sektorkopplung das herausragende Prinzip ist!

## Slide 4
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP (1) Anteile beim Ausbau-Mix, Fakten und Annahmen
Anteile der zu installierenden Leistungen des Zubau-Mix orientieren sich an den jeweiligen EE-Potenzialen:
PV-gesamt: 57 TWh (57%)
Solarthermie: 3 TWh
Wind-onshore: 24 TWh
Biomasse: 15 TWh
Wasserkraft: 1 TWh
100 TWh
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
Alle Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!
zu installierende Leistung: 16.560 MW, entspricht ca. 16.500 ha, 0,8 % von RLP
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie

## Slide 5
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP (2), zeitlicher Verlauf und aktuelle Zubauzahlen
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
40,5
Quelle: stat. LA RLP, ISE e.V.,
2052
. . .
Planwerte
Istwerte
2148
. .
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert die Klimaneutralität bis 2148!
196 204 (104%)
196 75,3 (38 %)
Zubau 2023 anteilig bis 23.05
Soll (MW) *): Ist(MW):
PV
Wind
500,0 71,5 (14,3 %)
Zubau 2022
Soll (MW/a) *): Ist (MW/a):
500,0 335,3 (67,1%)
PV
Wind
*) Koalitionsvertrag 2021
Zubauzahlen von 01.01. bis 23.05.2023 laut Marktstammdatenregister (Inbetriebnahme-Datum) |  |  | 
Art | Stück | Leistung (MW) | 
Wind | 19 | 75,3 | 
PV-Anlage | 18.647 | 204,0 | Anteil (%)
Freiflächen | 13 | 58,5 | 28,7
Dächer | 14.031 | 142,8 | 70,0
Balkone | 4.603 | 2,7 | 1,3

## Slide 6
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus (1) Komponenten und Funktionsprinzip
Hausnetz
Energetische Sanierung/ Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Smart-Home-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
Die Investitionen für den ProSumer sollten mit dem Energieberater sorgfältig geplant werden
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer maximalen Eigenversorgung revolutionieren !
PV zur Eigenversorgung aufs Dach oder/und Balkon mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen ersetzen
Von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: nur noch fossilfreie Wärmeerzeuger im Neubau und bei grundlegenden Renovierungen im Bestand! D.h. keine Öl- oder Gasheizungen mehr! Wo möglich: Wärmenetze!

## Slide 7
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus (2) Das Energie-Management-System beim Verbraucher (Smart-Home)
EVU-Netz
Datennetz
Gate-
way
Smart
Meter
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
Home-Manager
Soll-Zustände
Ist-Zustände
- ermittelt Verbrauchswerte
PV-Anlage mit Speicher
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucherzustände
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
ProSumer
- berechnet Verbrauchskosten
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren zukünftig den ProSumer!
für IT-Fans: Timberwolf für IT-Profis: Raspberry Pi und io-Broker
flexible Strompreise: tibber

## Slide 8
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Vergleich bei Energieverbrauch und Betriebskosten: Standard-Beispiel
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Chart: 
 | 2857.1429 | 1800 | 1080
 | 1482 | 976 | 745.6
 | 1440 | 1440 | 864
 5.779
 4.216
 2.690
Betriebskosten (€/a)
Chart: 
 | 20000 | 5000 | 3000
 | 8190 | 2400 | 1760
 | 4000 | 4000 | 2400
Energieverbrauch (kWh/a)
 32.190
 11.400
 7.160
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
E-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - E-Auto mit Akku
Spez. Verbrauchswerte
Auto (Verbrenner): 6,5l / 100 km Auto (Akku): 20 kWh / 100 km Wärmepumpe (JAZ): 4
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis: 36 € ct/kWh - Dieselpreis: 1,90 €/l - Heizölpreis: 1,50 €/l
Autarkiequote mit PV und Akku: 40%
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!
Quelle: ISE e.V.
20.790 kWh; 65 %
25.030 kWh; 78 %
1.563 €, 27 %
3.089 €, 54 %
„Brennstoff“-Preise (24.05.2023) - Strompreise (WT): Haushalt: 43 (40) €ct/kWh WPPE: 28 € ct/kWh el., bei JAZ=4: 7 €ct/kWh th. - Dieselpreis: 1,47 €/l - Heizölpreis: 0,925 €/l

## Slide 9
Chart: 
 | 1386 | 956 | 889 | 680 | 255 | 151 | 150 | 150 | 281 | 348 | 650 | 1181
 | 329.1 | 417.7 | 429.6 | 446.5 | 398.5 | 390.2 | 293.3 | 432.3 | 377.1 | 415.8 | 432.5 | 456.6
 | 33.8977 | 28.2816 | 4.3771 | 24.5196 | 17.5434 | 9.8416 | 4.7124 | 0.7017 | 9.9144 | 21.2322 | 23.5048 | 126.3595

 | 1495 | 1001 | 790 | 623 | 219 | 112 | 94 | 119 | 316 | 490 | 873 | 1617
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
 | 48 | 204 | 832 | 1103 | 1819 | 1833 | 2037 | 1562 | 873 | 517 | 133 | 30
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus (4) ProSumer Hergersweiler: Verbrauch vs. Erzeugung 2022
Quelle: W. Thiel
kWh
Eigen
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1.749
1.402
1.323
1.151
671
551
448
583
668
785
1.764
1.106
WPPE
Haushalt
Auto
Bezug
Eigen
Lieferung
302
605
1.365
1.631
2.271
2.272
2.391
2.026
1.225
812
366
177
Chart: 
 | 10991 | 7749 | 7077
 | 4452 | 4452 | 4819.2
 | 304.886
kWh
Erzeugung (PV)
Verbrauch
12.201
+3.242
Saldo
Jahresbilanz
15.443
Bilanziell ist dieser ProSumer mehr als ausgeglichen!
Verbrauch
Erzeugung (PV)
Autarkiequote: 37%
Eigenverbrauchsquote: 29%
Einsparung WPPE 2022 - Heizkosten mit Öl: 3.000 l x 1,50 €/l = 4.500 € - Heizkosten mit Strom: 7.077 kWh x 29 €ct/kWh = 2.054 € Einsparung = 2.446 €
Ertrag PV 2022 - Lieferung: 10.991 kWh x 18,2 €ct/kWh = 2.000 € - Eigenverbrauch: 4.452 kWh x (29-18,2) €ct/kWh = 481 € Summe Ertrag = 2.481 €
Energiewende lohnt sich!
Maximale Dachbelegung: volkswirtschaftlich notwendig aber privatwirtschaftlich unrentabel!
Einspeisevergütung Juli 2022: 6,23 €ct/kWh Jahresmarktwert Solar 2022: 22,3 €ct/kWh

## Slide 10
Strom- netz
„ProSumer“ in der Gemeinde (1): PV-Freiflächenanlage (PV-FFA) als integraler Bestandteil einer energetischen Dorfgemeinschaft
Quelle: ISE e.V.
ALLE profitieren davon!
Wohn-/öffentliche Gebäude „ProSumer“
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Vernetzung von Biotop - Inseln
PV-FFA
(kalte) Nahwärme
Heizzentrale
Wärmenetz
Beteiligung der Bürger:innen mit der Gemeinde:  Miteigentümer z.B. in einer Bürgergenossenschaft  günstiger Strom für Bürger:innen und Betriebe, auch für einkommensschwächere Haushalte  Haushaltsbeitrag für die Gemeinde (freiw. Aufgaben)
Landwirtschaftliche Mitnutzung:  Einkommensbeitrag für die Landwirtschaft
Biodiversitätskonzept:  Beitrag für den Naturschutz
Ortsnetz
Alle möglichen Dächer/Park- plätze müssen mit PV belegt werden!

## Slide 11
Strom- netz
Gas- netz
mit
Speicher
Dorf/Stadt/VG/LK
„ProSumer“ in der Gemeinde (2) Baukasten für Gebietskörperschaften zur maximalen Autarkie
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger und Verbraucher (ProSumer) garantieren maximale Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Geo-
thermiewerk
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
GuD/
Kläranlage
O2
Wärmenetz
Heizwerk
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
20 kV/Ortsnetz
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen

## Slide 12
Quelle: .LAK EB, stat. LA RLP, ISE e.V.
Primär-
energie- verbrauch
Stromerzeugung
2018
TWh
178
20
(11 %)
fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Solarthermie
2040
100
87
(87 %)
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
13
(13 %)
- 78 TWh
(- 44 %)
+ 67 TWh (+ 335 %)
30
Strom wird in 2040 mit fast 90% der Hauptenergieträger in RLP sein !
Stromnetze müssen dann das fast 3-fache an Energie übertragen!  Netzausbau!
in RLP
inkl. Importe
energetische Versorgungssicherheit (1):
Entwicklung der Stromerzeugung in RLP von 2018 bis 2040 (bilanziell)

## Slide 13
Mittellast-KW: Steinkohle
Spitzenlast-KW: GuD mit Erdgas, Pumpspeicher
Grundlast-KW: Atom, Braunkohle, Laufwasser
bisher:
Lastverschiebung (schaltbare Verbraucher): Industrie, Haushalt, GHD, Verkehr (E-Autos)
Paradigmenwechsel bei der Lastregelung: der Verbrauch folgt der Erzeugung!
Bild: billig-strom.de
EE-KW (volatil): Wind, PV, Laufwasser
zukünftig:
Bild: ee mag
Biogas muss zukünftig zur Verstromung gespeichert werden und damit der Residuallast dienen!
Quelle: ISE e.V.
energetische Versorgungssicherheit (2): Von Lastbereichskraftwerken zu volatilen EE- und Residuallastkraftwerken
Residuallast-KW: Groß-Akku, Pumpspeicher, E-Auto-Schwarmspeicher (V2G), GuD mit Gasspeicher (Bio-CH4 und H2 von Elektrolyseuren), EU-Overlay-Netzwerk
Lastregelung: die Erzeugung folgt dem Verbrauch!
Bis 2035 wird die Residuallast abnehmend durch Kohle- und GuD-KW (Erdgas) bereitgestellt!

## Slide 14
Overlay-Netzwerk, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
Tage – saisonal („kalte Dunkelflaute“)
energetische Versorgungssicherheit (3) Energieausgleich, Energiespeicher  Residuallast-KW
Groß-Akku/Schwungrad
PSP-KW
Schaltbare Verbraucher
Millisekunden - Stunden
PkW-Akku-Schwarmspeicher (V2H/G)
Arbeitsplatz, Einkaufs-/ Freizeitzentrum etc
Zu Hause
Stunden –Tag (Tag-Nacht-Ausgleich)
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW mit KWK
Bio-Methan/H2-Netz
Für alle Zeitbereiche ist der Energieausgleich sichergestellt!
 D: ca. 40 GWh
10 Mio. E-PkWs mit je 50 kWh: ca. 500 GWh Faktor 12,5 ggü. PSP-KW
 D: ca. 220.000 GWh(KWK: el.+th.) Faktor 5.500 ggü. PSP-KW
Quelle: ISE e.V.
Zeitbereiche
arte 2022: Power auf Dauer?
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 15
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
„ProSumer“
energetische Versorgungssicherheit (4) Das Energie-Management-System (EMS)
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber
Gasnetz
Datennetz
Energie-
Management- System
Stromnetz
Funktionen und Nahtstellen des EMS müssen dringend EU-weit normiert werden!
Überschußstrom
Groß-Akku

## Slide 16
Fazit
Die installierte Leistung der Photovoltaik bildet den größten Anteil bei den EE
Mit der momentanen Geschwindigkeit des EE-Zubaus werden die geplanten Ziele nicht erreicht!
Der ProSumer ist auf allen Ebenen des Staates einsetzbar
Energetische Versorgungssicherheit sorgt für umfassende, allzeitige Energie-Bereitstellung im Land
Die Energiewende ist eine „Disruption“: schöpferische Zerstörung
 Damit produzieren wir den günstigsten Strom!
 Hier muss der „Turbo“ eingeschaltet werden!
 Damit behalten wir auch die Wertschöpfung in den Regionen!
 Damit sind wir energetisch unabhängig!
 Damit sparen wir Kosten und Treibhausgase ein!
 Der Netzausbau und das EMS müssen voreilend ausgebaut werden!
 optimale Autarkie erreichbar!.
 geordneter, komplexer Prozess mit riesigen Chancen für Alle!
 Ressourcen, Technik und Märkte werden vollständig neu aufgestellt!

## Slide 17
ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel (Projektleiter)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander

## Slide 18
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de

## Slide 19
Energieeinsparung (4), Sektorkopplung beim Verbraucher: Vergleich: CO2-Emmisionen
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Spez. CO2-Emissionen
Strommix: 0,438 kg CO2/kWh Diesel: 2,64 kg CO2 /l Heizöl: 2,64 kg CO2 /l
Quelle: ISE e.V.
Chart: 
 | 5028.5714 | 2190 | 1080
 | 2059.2 | 1051.2 | 770.88
 | 1752 | 1752 | 1051.2
CO2-Emissionen (kg/a)
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
 8.840
 4.993
 2.902
Auch bei den CO2-Emissionen sind die neuen Verbraucher-Technologien der Bringer!
3.847 kg; 44 %
5.938 kg; 67 %

## Slide 20
Energieeinsparung (3), Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ (4), Energiewende ohne Investitionskosten ?
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Stadtwerke, Bürgergenossenschaften oder Hersteller bauen Wärmepumpe ein:  Hausbesitzer beziehen Wärme
Hausbesitzer vermieten ihr Dach für eine PV-Anlage:  Niedrige Stromtarife
Datennetz Internet
E-Auto und Wallbox können geleast werden:  Autofahrer bezahlen nur Leasingkosten
V2H/G
Für Hausbesitzer , die sich eine Investition zur Energiewende nicht leisten können!

## Slide 21
Sektorkopplung („ProSumer“) im Ein- und Mehrfamilienhaus (3) ProSumer Hergersweiler: Messkonzept „Power to Heat“, WPPE-Tarif
Stromnetz
kWh
3
Verbraucher (UG, EG, OG)
HAK
Z1B.
Z1L.
Module: 79 x 200 W, Aleo Solar, 15,8 kWp 5,8 kWp Ost, 10 kWp West
3
kWh
3
Z3L
W. Thiel, 19.12.2022
Prius
kWh
Z2B.
3
Z2L.
3
FI
kWh
3
FI
UV
Einliegerwohnung
kWh
3
FI
UV
KST 1
KST 3
KST 2
190000123548
1 APA01 1503 9411
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
Zählerschrank
KST: Klemmstein
3
SLS
1 APA01 1503 9413
180
280
180
280
WPPE-Tarif: AP: 27,91 €ct/kWh GP: 54,41 €/a
Hausnetz

## Slide 22
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (2) Flächennutzung in D
14% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in D sind Energiepflanzen!
46 %
32 %
22 %