## Slide 1
Herzlich Willkommen zum Vortrag Das GEG und meine Heizung
IG BCE-Stammtisch | Vortrag „Das GEG und meine Heizung“ | am 14.11.2023 in Walsheim ISE e.V.
Referent:
Wolfgang Thiel
GEG

## Slide 2
Agenda
Mediale und politische Empörung zum GEG
Auszüge aus dem GEG 2024 mit Kommentaren
Was soll ich als Bürger:in bei der Heizungsumstellung tun?
Fazit
Klimakrise
Sektorkopplung zwischen Energieerzeugung und –verbrauch („ProSumer“)
- im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentlichen Gebäuden mit Beispielen
- in der Gebietskörperschaft
„Technologieoffenheit“
Die Novellierung des GEG 2024 ist beschlossen (08.09.2023)

## Slide 3
Klimakrise aktuelle Lage
SPIOEGEL, Wissenschaft
29.06.2023
Ein Beitrag von Prof. Dr. Stefan Rahmstorf Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Klimakrise: Weniger Tempo bedeutet mehr Katastrophen (Auszug)
Viele deutsche Politiker bremsen immer noch beim Klimaschutz: bloß nicht zu schnell, nicht mit der »Brechstange«. Dass das Tempo noch verhandelbar ist, dürfte auf einem weit verbreiteten Missverständnis beruhen. …
Das Budget reicht keine zehn Jahre mehr
. . . Daher bedeutet die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad eine Restmenge an CO₂, die noch in die Luft gepustet werden kann. Der IPCC-Bericht nennt dieses Restbudget: für 1,5 Grad sind es weltweit ab jetzt nur noch rund 350 Milliarden Tonnen. Bei inzwischen über 40 Milliarden Tonnen Ausstoß pro Jahr reicht das Budget also keine zehn Jahre mehr.
Die Krise ist lange bekannt! Wir haben keine Zeit mehr für Meinungsstreit!

## Slide 4
Mediale und politische Empörung zum GEG (1) Fake-News (1) „Der Heiz-Hammer“
20.03.2023
02.03.2023
15.04.2023
Bürger:innen werden von „Qualitätsmedien“ bewusst falsch informiert und damit verunsichert!
Öl-/Gas Heizungsverbot | Energiesparkommissar Kostengünstige Lösung das GEG einzuhalten (65% EE) - Heiz-Hammer Lösung  65% EE bei der Heizung schon für 5.000 €
Was man wissen sollte: der größte Anteilseigner von Axel Springer SE ist KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) mit 35,6 %! KKR gehört mit 78% seines Investments zu den größten Investoren im fossilen Bereich! The Guardian, 2022

## Slide 5
Mediale und politische Empörung zum GEG (1) Fake-News (2) „Das politische Geschäft“
Leider geht es in der Politik viel zu wenig um die Sache, sondern mehr um Partei-Interessen!
Dürr nach Gerichtsbeschluss: GEG 'vom Kopf auf die Füße gestellt'
BERLIN (dpa-AFX) -FDP-Fraktionschef Christian Dürr wertet den vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht als Beleg für umfangreiche Änderungen an der Novelle. "Die Entscheidung unterstreicht daher, dass das Gebäudeenergiegesetz vom Kopf auf die Füße gestellt wurde."
06.07.2023
FDP 15.06.2023 Gebäudeenergiegesetz
Technologieoffenheit und Praxistauglichkeit sichergestellt
Die Koalitionsspitzen haben fundamentale Änderungen beim Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Die FDP hat sich erfolgreich für Technologieoffenheit und gegen Eingriffe ins Eigentumsrecht eingesetzt. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag erstmals im Bundestag beraten.

## Slide 6
Quelle: bwp, ISE e.V.
Erdgasnetrz-/branche in D (2022), Quelle: BMWK, Prof. Quaschning, IBISWorld - Netz-Gesamtlänge: 511.000 km - Summe Invest: 300 Mrd. € - Umsatz: 87,8 Mrd. €
LobbyControl 2023:
„Gaslobby hat in 2022
40 Mio. € für Kontaktpflege mit der Politik ausgegeben!“
POWER-TO-GAS
CO2
Methanisierung
Gas-BW
(Erd-)Gasnetz + Gas-Speicher
2,5-3,5 kWh Umweltwärme
1 kWh Strom (Antriebsenergie)
3,5 - 4,5 kWh Wärmeenergie
WPPE
JAZ: 3,5 - 4,5
350 – 450 %
50 %
Output
0,5 kWh Wärmeenergie
H2O
Elektrolyse
O2
Ausgangsbasis: erneuerbarer Strom
Input
1kWh Strom
Bei P2G muss das ca. 7 bis 9-fache an EE-Strom ggü. der WPPE aufgewendet werden!
Terra X | Harald Lesch Heizungsverbot, und jetzt? Wärmepumpen und Wasserstoff im Check!
„Technologieoffenheit“ (1)
Wärmewende: Effizienzvergleich Power to Gas (P2G) vs. Wärmepumpe (WPPE)

## Slide 7
„Technologieoffenheit“ (2)
Mobilitätswende: Wirkungsgrad-Vergleich
Quelle: Agora u.a. 2018, Grafik: VCÖ 2019
(E-Fuels)
Bei E-Fuels muss mehr als das 5-fache an EE-Strom ggü. E-Autos aufgewendet werden!
Terra X Harald Lesch ZERLEGT E-FUELS! Synthetische Kraftstoffe wissenschaftlich analysiert
Tankstellennetz-/ Mineralölbranche in D (2022), - Tankstellen: 14.453 - Umsatz: 121 Mrd. €
Quelle: Statista, IBISWorld
abgeordnetenwatch.de
2022: „Mineralölwirtschaft gibt 8 Mio. € für Lobby-Arbeit aus!“
Kampagne: „E-Fuels for Future“
ZDF | Die Anstalt E-Fuels oder doch eher „Ö-Fuels?“

## Slide 8
„Technologieoffenheit“ (3)
Mobilitätswende: Wirkungsgrad-Vergleich
Quelle: ADAC, 15.05.2023, Synthetische Kraftstoffe: Sind E-Fuels die Zukunft der Mobilität?
Die Zahlen sprechen für sich!

## Slide 9
„Technologieoffenheit“ (4) Resümee
Prof. Harald Lesch bringt es auf den Punkt:
Bei vielen medialen und gesellschaftlichen Diskussionen werden physikalische Fakten auf den Markt der Meinungsfreiheit getragen:  „alternative Fakten“
 Die Meinungsfreiheit ersetzt nicht die Wahrhaftigkeit der Fakten!
„Technologieoffenheit“ wird Wirtschaftlichkeit nicht aushebeln!
„Wir haben zu viele Leute mit Meinung und zu wenig Leute mit Ahnung!“
Grüner Wasserstoff wird immer teurer sein als Strom, weil er mit grünem Strom hergestellt wird! Deshalb wird er vorwiegend bei der Grundstoffindustrie eingesetzt und bei der Energiewende nur dort, wo Strom praktisch nicht anwendbar ist! Beispiele: Hochseeschifffahrt, Fernflüge und Energiespeicherung für die Dunkelflaute
Fazit: Der eigentlich positiv und wertfrei besetze Begriff „Technologieoffenheit“ ist zum Fetisch von Lobbyisten der fossilen Energiewirtschaft verkommen!
Cornelia und Volker Quaschning | Das ist eine gute Frage PODCAST #34 Technologieoffen abgehängt
Prof. Martin Doppelbauer sagt:
„Technologieoffenheit ist in der Forschung und Vorentwicklung sehr wichtig, danach bedeutet sie unterbnehmerische Entscheidungsschwäche!“

## Slide 10
Auszüge aus dem GEG 2024 (Quelle: Öko-Zentrum NRW) mit Kommentierungen von ISE e.V. (1)
1. Die Regelungen zur 65%-EE-Pflicht sollen bei Bestandsgebäuden erst dann gelten, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Dies soll nach derzeitigen Planungen in Großstädten bis 2026 und in Kleinstädten bis 2028 der Fall sein.
2. Wo noch keine Wärmeplanung vorliegt, sollen damit auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zum 1.1.2024 zunächst weiterhin Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind (H2-ready). Dies soll auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gelten..
Mit 14,1 % des Wohnungsbestandes (AGEB 2021) hat die Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen heute noch einen geringen Anteil bei der Beheizungsstruktur in D. Die Bunderegierung rechnet bis 2045 mit einer Verdopplung auf ca. 30 %. D.h. 70 % sind von dieser Regelung nicht betroffen. Für die darf es keine Zeitbremse geben!
Auf dem flachen Land (in den meisten Dörfern) wird es keine Wärmenetze geben! Die kommunale Wärmeplanung wird daran nichts ändern!
Der Einsatz einer neuen Gasheizung mit Umrüstbarkeit auf Wasserstoff ist absolut unwirtschaftlich! Denn aus EE-Strom muss über einen Elektrolyseur mit hohem energetischen Aufwand Wasserstoff erzeugt werden. Besser ist es, den EE-Strom direkt mit einer Wärmepumpe (JAZ: 3,5 – 4,5) in Wärme umzuwandeln!
Heizungsanlagen haben eine Lebensdauer von ca. 20 bis 30 Jahren. Wer jetzt fossile Anlagen einbaut, kann die Klimaneutralität in RLP (2035-2040) nicht einhalten!

## Slide 11
3. Ab 1.1.2024 sollen Gasheizungen mit H2-ready nur verkauft werden dürfen, wenn eine Beratung erfolgt, die auf "mögliche Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und mögliche Unwirtschaftlichkeiten" hinweist.
D.h. es wird gesetzlich vorgeschrieben dass mit einer Beratung vor einem gesetzlichen Vorschlag gewarnt wird! ???
Auszüge aus dem GEG 2024 (Quelle: Öko-Zentrum NRW) mit Kommentierungen von ISE e.V. (2)
4. Holz- und Pelletheizungen sollen die "65%-Vorgabe ausnahmslos" erfüllen. "Diskriminierende technische Anforderungen" sollen gestrichen werden. Das Heizen mit Holz wäre damit umfassend weiterhin möglich.
Es macht nur Sinn Abfallholz zu verbrennen! Denn die benötigten Mengen übersteigen heute schon die Waldkapazität von D. Deshalb wird schon jetzt Holz für die Pellet-Herstellung importiert. Darüber hinaus entstehen Feinstäube bei der Verbrennung von Holz.
Der Geseteskompromiss ist vor allem eine „Verschlimmbesserung“, er hat den ursprünglichen Gesetzesentwurf von den Füssen auf den Kopf gestellt!

## Slide 12: Wer heute noch Heizungen mit fossilen Brennstoffen einbaut, der wird das teuer bezahlen!
Preisentwicklung von fossilen Brennstoffen
Quelle: Prof. Keilen u.a.
CO2-Bepreisung bei Fossilen für - Wärme - Mobilität

## Slide 13
Die Novellierung des GEG 2024 wurde im Deutschen Bundestag am 08.09.2023 beschlossen, Ergebnis: Ja: 399 (59%) ; Nein: 275; Enthaltung: 5
Der Startschuss ist gefallen, jetzt gehts los!
Quelle: BMWK

## Slide 14
Förderkulisse zum GEG Aktueller Stand
Quelle: bwp, ISE e.V.
Für die Bürger:innen gut, für den Staatshaushalt teuer!
Bei den gestiegenen Preisen der Wärmepumpen ist die %-tuale Förderung nur ein Trostpflaster!

## Slide 15
Empfehlungen der ISE e.V. für einen notwendigen Heizungstausch
Wenn Ihre Gas- oder Ölheizung ohne Störungen läuft, lassen Sie diese weiterlaufen. Keine Panikkäufe! Warten Sie ab, bis die Preise von Wärmepumpen fallen. Experten: der Preis wird sich in den nächsten 5 Jahren halbieren. Grund: Hoher Wettbewerb und automatisierte Fertigung.
Bereiten Sie sich in dieser Zeit für einen Austausch vor:
Von allen individuellen Wärmeerzeugern für das Ein- und Mehrfamilienhaus (auch im Bestand!) hat die Wärmepumpe den niedrigsten Energieverbrauch (JAZ 3,5 – 4,5)! Deshalb sollte sie die bevorzugte Lösung sein (siehe Fraunhofer-Video „Wärmepumpen im Bestand-es geht doch!“).
Wenn in Ihrem Quartier/Dorf ein Wärmenetz gebaut wird, schließen Sie sich an!
- Lassen Sie sich von einem Energieberater eine Wärmebedarfsberechnung für Ihr Haus anfertigen.
- Senken Sie bei Ihrer bestehenden Heizung (Öl/Gas) an sehr kalten Tagen (-10°C Außentemperatur) die Vorlauftemperatur auf 55°C ab und überprüfen Sie, ob alle Räume mit den vorhandenen Heizkörpern warm werden (Raumtemperatur z.B. 21°C):
Falls ja: die Heizungsanlage ist gut für eine Wärmepumpe geeignet.
Falls nein: die Heizkörper der betroffenen Räume sollten gegen Größere ausgetauscht werden. Diese Maßnahme bringt auch schon eine Verbesserung für die bestehende Heizung.
Bewahren Sie Ruhe und bereiten sich auf den Heizungstausch gut vor!
Planen Sie Ihre EE-Maßnahmen im Rahmen Ihrer Instandhaltungsmaßnahmen des Hauses!
- Informieren Sie sich über ausgeführte Wärmepumpenanlagen und Wärmepumpentypen.

## Slide 16
Hausnetz
notwendige energetische Sanierung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer optimalen Eigenversorgung revolutionieren !
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus un d öffentl. Gebäuden (1) Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 17
Chart: 
 | 1386 | 956 | 889 | 680 | 255 | 151 | 150 | 150 | 281 | 348 | 650 | 1181
 | 329.1 | 417.7 | 429.6 | 446.5 | 398.5 | 390.2 | 293.3 | 432.3 | 377.1 | 415.8 | 432.5 | 456.6
 | 33.8977 | 28.2816 | 4.3771 | 24.5196 | 17.5434 | 9.8416 | 4.7124 | 0.7017 | 9.9144 | 21.2322 | 23.5048 | 126.3595

 | 1495 | 1001 | 790 | 623 | 219 | 112 | 94 | 119 | 316 | 490 | 873 | 1617
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
 | 48 | 204 | 832 | 1103 | 1819 | 1833 | 2037 | 1562 | 873 | 517 | 133 | 30
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
ProSumer im Ein- und Mehrfamilienhaus (2) Beispiel: ProSumer Hergersweiler: Verbrauch vs. Erzeugung 2022
Quelle: W. Thiel
kWh
Eigen
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1.749
1.402
1.323
1.151
671
551
448
583
668
785
1.764
1.106
WPPE
Haushalt
Auto
Bezug
Eigen
Lieferung
302
605
1.365
1.631
2.271
2.272
2.391
2.026
1.225
812
366
177
Chart: 
 | 10991 | 7749 | 7077
 | 4452 | 4452 | 4819.2
 | 304.886
kWh
Erzeugung (PV)
Verbrauch
12.201
+3.242
Saldo
Jahresbilanz
15.443
Bilanziell ist dieser ProSumer mehr als ausgeglichen!
Verbrauch
Erzeugung (PV)
Autarkiequote: 37%
Eigenverbrauchsquote: 29%
Einsparung WPPE 2022 - Heizkosten mit Öl: 3.000 l x 1,50 €/l = 4.500 € - Heizkosten mit Strom: 7.077 kWh x 29 €ct/kWh = 2.054 € Einsparung = 2.446 €
Ertrag PV 2022 - Lieferung: 10.991 kWh x 18,2 €ct/kWh = 2.000 € - Eigenverbrauch: 4.452 kWh x (29-18,2) €ct/kWh = 481 € Summe Ertrag = 2.481 €
Energiewende lohnt sich!
Maximale Dachbelegung: volkswirtschaftlich notwendig aber privatwirtschaftlich unrentabel!
Einspeisevergütung Juli 2022: 6,23 €ct/kWh Jahresmarktwert Solar 2022: 22,3 €ct/kWh
JAZ: 4,16

## Slide 18
Tausch des Wärmeerzeugers im alten Bestand (09/2020)
Objekt: Energetisch teilsanierter Altbau mit Anbau, Baujahr 1883. Beheizte Fläche: ca. 210 m²
Quelle: M. Müller
Dachgaube Zuluftseite
Dachgaube Abluftseite
WPPE: „Außeneinheit“
WPPE: „Inneneinheit“
ProSumer im Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Beispiel: ProSumer Walsheim
Mit einer Jahresarbeitszahl von 4,4 ist diese Anlage beispielgebend für den Bestand!
Wärmeverteilung: Zweirohrheizleitungssystem mit Röhrenheizkörper
Wärmeerzeugung alt: Gasbrennwertgerät, Bauj. 1996
Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen: 4,4 (in der Heizperiode 2020-2021)
Wärmeerzeugung neu: Luft-Wasser-Wärmepumpe (iDM AERO SLM 6 - 17 kW) VL/RL: 55°C /48°C
BaFa-Förderung: 35%

## Slide 19
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger und Verbraucher (ProSumer) garantieren optimale Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
110 kV/20 kV/Ortsnetz
Solar- Thermie
MHKW
ProSumer in der Gebietskörperschaft, energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 20
Fazit
Durch die aufgeregte und z.T. lobbygetriebene GEG-Gesetz-Diskussion ist die Klimakrise vollständig in den Hintergrund gerückt!
„Qualitätsmedien“ und konservative Politiker haben Fake-News zur Energiewende verbreitet und damit die Bevölkerung verunsichert!
Mit dem Ampel-Kompromiss und seinen viel zu langen Übergangsfristen, durch die kommunale Wärmeplanung, ist die Klimaneutralität für RLP (2035-2040) bzw. D (2045) nicht gesichert!
Die Bürger:innen bewahren Ruhe und bereiten sich gut auf den Heizungstausch vor.
Die EE-Maßnahmen sollten mit einem Energiemanager im Rahmen von notwendigen Instandhaltungsmaßnehmen (Reinvestitionen) geplant werden (Synergieeffekte). Dabei sollte die Sektorkopplung (ProSumer) im Fokus stehen!
Auch in den Gemeinden gilt es über die Sektorkopplung (ProSumer) die Energieerzeugung und den Energieverbrauch mit optimaler Autarkie in Einklang zu bringen!
„Technologieoffenheit“ ist zum Fetisch von Lobbyisten der fossilen Energiewirtschaft geworden!
 Statt kommunale Wärmeplanung sollte eine kommunale Energieplanung vorangetrieben werden!

## Slide 21
Buchempfehlung
Mit QR-Code zum YouTube-Video

## Slide 22
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Michael Müller Volker Wander
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 23
Durch Lobbyierung v.a. der Gaswirtschaft ist das GEG zum Versuch eines „Gaserhaltungssicherungsgesetzes im Gebäudesektor“ geworden.
Fazit zum Gebäudeenergiegesetz GEG 2024
Mit dem Entwurf des GEG wurde das deutsche Klimaschutzgesetz, inkl. der Korrektur durch das BVG, konsequent umgesetzt!
Im Rahmen der Instandhaltung (Reinvestitionszyklen) nutzt er alle wirtschaftlichen Einspar-, Effizienz- und EE-Potenziale für sich.
Entwurf des GEG
Leitplanken-Kompromiss
Der Leitplanken-Kompromiss ist vor allem eine „Verschlimmbesserung“, er hat den ursprünglichen Gesetzesentwurf von den Füssen auf den Kopf gestellt!
Bezüglich der Anforderungen und der Umstellfristen war er überambitioniert und deshalb punktuell überfordernd. Soziale Belange waren nicht ausreichend berücksichtigt. Außerdem war die Kommunikation des GEG-Entwurfs mangelhaft.
Der Bürger soll mit dem Zauberwort „Technologieoffenheit“ auf Erdgas mit H2-ready gelenkt werden, um Umsatzvolumina in der bisherigen fossilen Energiekette zu sichern.
Was macht der kluge Bürger?
Er macht sich zum ProSumer. D.h. er erzeugt und verbraucht möglichst viel seiner Energie selber und verkauft Energieüberschüsse an seine Nachbarn.
Damit schafft er sich eine gesunde Umwelt und leistet seinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.
Quelle: ISE e.V., Prof. Keilen

## Slide 24
Wärmewende im Bestand (6)
Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes
Die Zahlen zeigen, wie groß das mögliche CO2-Einsparpotenzial und der Sanierungsbedarf ist.
Quelle: 6) AGEB
Die fossilen Brennstoffe haben nur leicht abgenommen!