## Slide 1
Energiewende in Rheinzabern Windkraft - ein wichtiger Bestandteil der Energiewende
Energiewende in Rheinzabern | Windkraft ist ein wichtiger Bestandteil in der Energiewende | 07.03.2024 ISE e.V.
Referent:
Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Fazit
EE-Ausbaupfad bis 2040 - RLP - VG-Jockgrim
Sektorkopplung zwischen Erzeugung und Verbrauch (ProSumer) in der Gebietskörperschaft
Grundlagen Windkraftanlagen (WKA)
Nebenwirkungen und Beteiligungen bei EE-Anlagen in der energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft
Flächennutzung für WKA
Windpark-Projekt Rheinzabern

## Slide 3
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
EE-Ausbaupfad bis 2040: in RLP Zubau-Mix, Fakten und Annahmen
Quelle: ISE e.V.
PV-gesamt: 57 TWh/a (57%)
Solarthermie: 3 TWh/a
Wind: 24 TWh/a
Biomasse: 15 TWh/a
Wasserkraft: 1 TWh/a
100 TWh/a
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
ALLE Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!
1 TWh= 1 Mrd. kWh

## Slide 4
Sollwertberechnung der Leistung für VG-Jockgrim auf Basis der Fläche und Ausbaupfad von RLP
Zubau EE 2018 – 2040 in der VG-Jockgrim
PV und Wind: Soll – Ist mit Stand 1/2024
Fläche VG Jockgrim: 4.094 ha  0,206 % von RLP
Fläche RLP: 1.985.421 ha
Soll-Leistung VG-Jockgrim (2018-2040): PV = 133 MW; Wind = 14,8 MW
Soll-Leistung RLP (2018-2040): PV = 64.640 MW; Wind = 7.220 MW
Soll Ist Wind
Soll Ist PV
MW
Quelle: ISE e.V., Marktstammdatenregister
0,0%
10,4%,
Die VG-Jockgrim hat noch einiges zu tun!
Da der Windpark Hatzenbühl in 2017 fertiggestellt wurde, zählt er zum Bestand!

## Slide 5
Grundlagen WKA (1) Einführung
Quelle: ISE e.V.
WKA wandeln die Bewegungsenergie (kinetische Energie) des Windes zunächst in mechanische und dann in elektrische Energie um.
WKA haben die zweitniedrigsten Erzeugungskosten!
WKA erbringen einen wesentlichen Energiebeitrag, insbesondere im Herbst, Winter sowie Frühjahr und ergänzen damit die Solarenergie, die im Frühjahr, Sommer sowie Herbst ihre Stärke hat.
Windpark Hatzenbühl (Baujahr 2017)
Windkraftanlagen sind eine wichtige Säule bei der Energiewende!

## Slide 6
Grundlagen WKA (2) Erträge in 2023: Beispiele Wind: Hatzenbühl; PV: Hergersweiler
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Monitoring“
Chart: 
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 12.4986 | 9.0631 | 11.0621 | 6.1342 | 5.9756 | 4.3213 | 6.2105 | 5.5707 | 4.1648 | 8.6717 | 14.1338 | 12.1935
 | 2.1366 | 5.2646 | 8.4394 | 7.6356 | 14.1996 | 15.8071 | 13.3289 | 10.644 | 12.3366 | 6.2425 | 2.2103 | 1.7549
PV
Wind
%
Hergersweiler (Süd): Nennleistung= 14,1kWp; Ertrag= 14.9MWh, Volllaststunden= 1.059
Hatzenbühl: Nennleistung= 5*3MW, Ertrag= 41,6GWh; Vollaststunden= 2.773
Windkraft- und PV-Anlagen ergänzen sich saisonal sehr gut!

## Slide 7
Grundlagen WKA (3) Windatlas von D in 200 m über Grund
Quelle
Quelle: GLOBAL WINDATLAS.info
Es gibt ausreichend Wind in D, von Nord nach Süd fallende Windhöffigkeit!
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 8
Quelle: Gipscomm-Energie, ISE e.V.
Die Standardklasse bei den WKA-onshore liegt heute bei  6 MW!
Trafo
6,0 MW, JUWI Minfeld, >2024
162 m
169 m
Entwicklung der Windrad-Leistung
77 m
1,5 MW, Pfalzwind, Minfeld, 2004
100 m
3,3 MW, EnBW, Freckenfeld, 2018
131 m
10 m
3,3 m
134 m
Netzeinspeisung
P=12ρAv3A...durchströmte Flächeρ...Dichte der Luftv...Windgeschwindigkeit
P = 1/2 *ρ*A*v3
P: Leistung ρ : Dichte der Luft A: durchströmte Fläche
v: Windgeschwindigkeit
„Haifischzähne“ Hinterkantenkamm
Positionslampen
Grundlagen WKA (4) Prinzipieller Aufbau, Entwicklung der Windrad-Leistung
bringt ca. 3 dB Schall- druckreduzierung ≙ 50% Geräuschminderung
Positionslampen werden zukünftig automatisch eingeschaltet, wenn es Flugbewegungen in der Nähe gibt
Notes: Hersteller:
Minfeld: GE
Schneeberger Hof: Enercon,
Siemens

## Slide 9
10 m
3,8 m
82 m
50 m
Spannbeton-Turm
Stahlrohr
Turm-Fuß
Adapterstück: Spannbeton - Stahl
Spannseil
Quelle: ISE e.V., WEA-Freckenfeld Fa. Max Bögl, Hybridturm
Die Spannseile halten den Turm mit enormer Zugkraft zusammen!
Fundamentkeller
Grundlagen WKA (5) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
Der Hybrid-Turm ist die „tragende Säule“
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 10
Quelle: Fa. Max Bögl
Die Spanngliedbündel halten den Turm zusammen
Grundlagen WKA (6) Hybrid-Turm, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 11
Quelle: Nordex
Wärmetauscher (Kühler)
Schaltschränke
Getriebe
Rotorwelle
Kupplung
Generator
Rotorlager
Arbeitsbereich der Anlage mit Windgeschwindigkeit:
3 bis 20 m/s (11 bis 72 km/h)
Betriebsdrehzahlbereich:
6,8 bis 12,4 U/min
Nenndrehzahl:
10,9 U/min
= ca. 270 km/h (Rotorblattspitzen)
Energieumwandlung: kinetisch  mechanisch  elektrisch
Nabe mit Rotorblätter
Grundlagen WKA (7) Maschinenhaus, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 12
Quelle: Nordex
Frequenzumrichter
Turmtür
MS-Schaltanlage
Transformator
Hier wird die Anpassung an das Mittelspannungsnetz gemacht
Spannseile für den Spannbeton- Turm
Grundlagen WKA (8) Turm-Fuß, Beispiel Windpark Freckenfeld
Notes: Das Azimutsystem dient zur horizontalen Nachführung der Gondel.

## Slide 13
Flächennutzung für WKA (1) Flächenanteile in D
Rotorfläche (Projektion)
Fundamentfläche
Quelle: Prof. Quaschning, FNR, ISE e.V.
Landwirtschaftlich genutzte Fläche: 46%
*) Freckenfeld 2023: 58.740 MWh, 100ha
davon 60% Futtermittel
22% Nahrungsmittel
14% Energiepflanzen
Die vollversiegelte Fläche (Fundamente) bei WKA ist sehr gering!

## Slide 14
Flächennutzung für WKA (2) Beispiel: Windpark Freckenfeld
überplante Fläche ca. 100 ha
Anteil versiegelter Fläche 6 x 0,5 ha = 3 ha = 3%
Nutzbare landwirtsch. Fläche: 97 ha = 97%
versiegelte Flächen/Windrad
- vollversiegelt: Fundament ca. 500 m2 = 0,05 ha
- teilversiegelt mit Schotter: Zufahrt und Kranabstellplatz: ca. 0,5 ha
97 % der überplanten Fläche können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden!
Um Flächensynergien zu nutzen, sollten PV-Freiflächenanlagen mitgeplant werden!
Notes: Variable Spannung und Frequenz sind ein Geheimnis der Hersteller

## Slide 15
EE-Anlagen haben, wie alle technische Anlagen, auch „Nebenwirkungen“, die über den unmittelbaren Standort, bis in Nachbargemeinden, hinausgehen können. Durch geeignete Maßnahmen kann die Akzeptanz bei der Bürgerschaft verbessert werden:
- Landschaftsbild  Maßnahme: Beim Repowering werden die vorhanden Windräder durch Leistungsstärkere ersetzt (z.B. 1,5 MW  6 MW). Dadurch stehen im Endausbau weniger „Spargel“ in der Landschaft.
- Geräuschentwicklung  Maßnahme: Durch „Haifischzähne“ (Hinterkantenkamm) an der Rückseite der Rotorblätter kann die Schallemission um 3 dB reduziert werden.
- Blinkende Positionslampen  Maßnahme: Die Positionslampen werden über Passiv-Radar-Sensoren nur dann eingeschaltet, wenn sich Flugobjekte in bestimmter Entfernung dem Windpark nähern.
- Tierschäden  Maßnahme (BUND): Durch ein Antikollisionssystem werden Windräder abgeschaltet, wenn Vögel bestimmter Art in der Nähe sind. Verkehr etc. machen größere Schäden als Windräder (ZDF, frontal vom 05.03.2024 Windräder)!
Durch geeignete Maßnahmen werden die Nebenwirkungen minimiert!
Windräder
- Flächenverbrauch  Maßnahme: Mit einem Biodiversitätskonzept werden bessere Ökowerte erreicht als z.B. bei einem Maisacker für Biogas-Anlagen!
PV-Freiflächenanlagen
Nebenwirkungen/Beteiligungen bei der energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft Nebenwirkungen

## Slide 16
Anders als bei Großkraftwerken aus der fossilen Welt, sind die Anlagen der EE (Windkraft- und PV-Anlagen) dezentral in den Gemarkungen von Gemeinden aufgestellt. Dieser Sachverhalt ermöglicht, dass alle in einer Gebietskörperschaft an den Investitionen und Erträgen teilhaben und profitieren können:
- Landwirte, auf deren Fläche die EE-Anlagen gebaut werden:  angemessene Pachterlöse, Einkommensbeitrag für die Landwirtschaft
- Gemeinden und Nachbargemeinden, die die Zuwegung und Infrastruktur zur Verfügung stellen:  Beteiligung an den Pachterträgen und z.B. mit einer AöR mit Solidarpakt außerhalb des Haushalts. Mit den Erträgen können freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinden finanziert werden. Beispiel: Rhein-Hunsrück-Kreis!
- Bürger:innen, die mit den „Nebenwirkungen“ leben:  Beteiligung z.B. über eine Bürger-Energie-Genossenschaft ( BenSüdpfalz)
- Alle Beteiligten können davon profitieren  durch einen günstigen Strompreis
Beteiligungen von Gemeinden und Bürger:innen erhöhen die Akzeptanz für EE-Anlagen!
ALLE profitieren davon! Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist Vorreiter!
- Naturschutz profitiert  durch Ausgleichsmaßnahmen mit Biodiversitätskonzept
Nebenwirkungen/Beteiligungen bei der energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft Beteiligungen

## Slide 17
Rhein-Hunsrück-Kreis: faire Beteiligungen an den Erträgen bei Windparks
Quelle: 04.09.2019 Sonnenseite, Franz Alt Hans-Josef Fell
In solidarischer Gemeinschaft haben Kommunen mit Windparks einen Solidarpakt mit den Nachbarkommunen geschlossen, die zwar in der Nähe des Windparks liegen, aber keine Pachteinnahmen bekommen. Im fair ausgehandelten Solidarpakt fließen Windpachteinnahmen auch an die Nachbargemeinden. Neid und Missgunst, oft die Quelle von Ablehnung und Widerstand, konnten so überwunden werden.
Die Energie-Helden der Energiewende im Hunsrück
Es ist phänomenal, was sich im Landkreis Rhein-Hunsrück in den letzten 10 Jahren an Wohlstand, bürgerlichem Engagement und wirtschaftlicher Stärkung mit Hilfe von Klimaschutzmaßnahmen entwickelt hat. In den neunziger Jahren hatte der Kreis mit hoher Arbeitslosigkeit, geringer kommunaler Finanzkraft und Abwanderung zu kämpfen
Heute ist der Schuldenstand der Kommunen bei nur 20% des Landesdurchschnitts von Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben Kapitalrücklagen von 85 Millionen Euro, um in notwendige dörfliche Infrastruktur zu investieren.
Rhein-Hunsrück-Kreis: Vorbild für Solidargemeinschaft und Akzeptanz für EE! Chapeau!
SWR-Video "So geht Klimaschutz! Die Energiewender vom Hunsrück".
Nebenwirkungen/Beteiligungen bei der energetischen Dorf-/Stadtgemeinschaft
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 18
Windpark Rheinzabern grober Lageplan und Ausbauleistung
Der Windpark ist deshalb ein wichtiger Beitrag für die Energiewende in der VG-Jockgrim!
Mit dem Ertrag des Windparks können bilanziell ca. 16.000 Haushalte versorgt werden!
4 Windräder
à 5,6 bis 7,2 MW

## Slide 19
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Der ProSumer garantiert wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
110 kV/20 kV/Ortsnetz
Solar- Thermie
MHKW
Sektorkopplung (ProSumer))in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 20
Fazit
Beim EE-Zubau-Mix spielen PV und Wind die dominierende Rolle!
Trotz notwendigem Windpark-Zubau werden durch das Windpark-Repowering mit > 6 MW-Windräder die Anzahl der „Spargel“ im Endausbau ggü. heute reduziert!
Sektorkopplung zwischen Erzeugung und Verbrauch (ProSumer) in den Gebietskörperschaften stärkt die wirtschaftliche Eigenversorgung!“
Windparks und PV-Freiflächenanlagen bringen gute Erträge für Landwirte, Gemeinden und Bürgerenergiegenossenschaften!
Beteiligungen von Gemeinden und Bürger:innen erhöhen die Akzeptanz für EE-Anlagen!
ProSumer in privaten Haushalten
27.03.2024 19:00 Uhr Jockgrim, Bürgerhaus 17.04.2024 19:00 Uhr Germersheim, Bürgerhaus
ProSumer in KMU 07.05.2ß24 19:00 Uhr Rülzheim, Eventhaus am See

## Slide 21
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit