## Slide 1
Herzlich willkommen zum Vortrag „ProSumer“ - großer Hebel der Energiewende
ISE e.V. und KV GER | ProSumer – großer Hebel der Energiewende | am 27.03.2024 in Jockgrim ISE e.V.
Referent:
Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Mobilitätswende
Fazit
„ProSumer“: Kopplung zwischen Energieproduktion -konsum
Energiewende - Die 3 Hauptaufgaben - Energie-Transformation: von den Fossilen zu den Erneuerbaren
Stromwende
Wärmewende

## Slide 3
Energiewende in RLP
Die 3 Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2018
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der energetischen Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Eigene EE müssen im gleichen Zeitraum auf 100 % ausgebaut werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 57 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 24 TWh/a) die großen Bringer!
22,6
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 45 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 25 TWh/a) eine große Rolle.
100
178
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 4
Wärme/Mobilität: Fossile
Stromsystem: Erneuerbare
Stromsystem: Fossile
ProSumer
Energiewende Energie-Transformation: von den Fossilen zu den Erneuerbaren
Vergangenheit
wenige zentrale Groß-Wärmekraftwerke
Das Energiesystem wird sich zukünftig hauptsächlich zum Stromsystem entwickeln!
Energiesystem  Strom (Kohle), Erdgas & Heizöl/ Benzin/ Diesel: Fossile
Energiesystem  hauptsächlich Strom: Erneuerbare
viele dezentrale Windräder, PV-Freiflächen, Speicher
Übertragungs- und Verteilernetz
E-Auto
Der ProSumer wird dabei zur Schlüsselkomponente!
Verbraucher
Übertragungs- und Verteilernetz
Zukunft
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 5
Stromwende PV-Anlage mit Haus-Akku
Ost, Süd, West (Nord) (fast) alle Richtungen sind geeignet!
Balkonkraftwerk zur Grundversorgung!
Der Haus-Akku speichert Strom vom Tag für die Nacht!
PV-Anlage mit Haus-Akku sind das Kraftwerk des ProSumers!
HTW Berlin Empfehlungen zur Auslegung von Solarspeichern

## Slide 6
städtischer/ ländlicher
Bereich mit
Zentralheizung (Öl/Erdgas)
Wärmewende (1) Städtischer und ländlicher Bereich
heute
2040
städtischer
Bereich mit
Wärmenetz (KWK)
- Bio-Masse (Abfälle) - Solarthermie
- Groß-WPPE - Tiefe-Geothermie - GuD, MHKW
- Bio-Masse (Abfälle)
- (kalte) Nahwärme, WPPE
Wärmenetz beibehalten und ausbauen
Quelle: ISE e.V.
- Wärmedämmung nachrüsten - Wärmeerzeuger fossilfrei austauschen (Wärmepumpe)
Im Bestand haben wir den größten Hebel bei der Energieeinsparung in der Hand!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 7
Wärmewende (2)
Wärmeerzeugung im Ein und Mehrfamilienhaus
Fünf Varianten stehen zur Wahl:
Neubau: Hier sollte die Wärmepumpe die Regel sein. Wärmeerzeuger mit Öl oder Gas sollen auf keinen Fall zum Einsatz kommen!
Ausblick: Bei der Wärmepumpe muss eine Kostendegression durch Massenproduktion angestoßen werden, wie dies in der PV-Technik erfolgreich geschehen ist. Wobei die Fertigung, anders als bei PV (China), in D und der EU hochgezogen werden muss!
Luft- Wasser
Wasser- Wasser
Erdsonde- Wasser
PVT- Wasser
Bestand: Langzeitstudien von Fraunhofer ISE zeigen, dass die Wärmepumpe auch im Bestand in der Regel die richtige Lösung ist. Quelle: Fraunhofer ISE, Dr.-Ing. Marek Miara
Einsparpotenziale: Die Stromkosten für die Wärmepumpe können gesenkt werden, wenn
Die Wärmepumpe ist das Mittel der Wahl für den ProSumer!
Luft- Luft
SWR 19.03.2024: Der Wärmepumpen-Check - Wie gut sind sie in der Praxis?
- die Wärmepumpe möglichst von der hauseigenen PV-Anlage versorgt wird
- ein stundenvariabler Stromtarif zum Einsatz kommt (tibber)
Die Wärmeerzeugung muss fossilfrei sein. Die Wärmeerzeugung mit einer Wärmepumpe hat in der gesamten Wirkungskette von der EE-Erzeugung bis hin zur Anwendung im Haus die höchste Effizienz!
- die Wärmepumpe netzdienlich beteiligt wird: Wärmepumpentarif (Power to Heat)

## Slide 8
Wärmewende (3) mit eigenem Wärmeerzeuger, Energiebilanz-Vergleich: Gas-, Öl- und Pelletkessel mit Wärmepumpe
Wärmeerzeuger
**) Quelle: IKZ-Praxus
Nur die Wärmepumpe nutzt kostenlose Umweltwärme und ist damit energetisch unschlagbar!

## Slide 9
Mobilitätswende (1) Umstieg beim Individualverkehr
Verbrenner
heute
2040
Home-Office als „normale Arbeitsmöglichkeit“ in Arbeitsgesetz einführen
Wirkungsgradverbesserung von 20% auf 70% beim Umstieg vom Verbrenner auf E-Auto mit Akku
Radwege-Netz
Fahrrad
Lasten-Fahrrad
Umstieg auf
kostenloser ÖPNV
Car-Sharing (E-Auto mit Akku)
E-Auto mit Akku
Weniger Lärm, Staus, Unfälle (Tempolimit 130), verbesserte Gesundheit
Dort wo es geht, Besprechungen per Video-Konferenzen organisieren (spart Zeit, Geld und CO2)
Verhaltensänderung ist ein großer Hebel!
Quelle: ISE e.V.

## Slide 10
Mobilitätwende (2)
Wirkungsgrad-Vergleich
Quelle: ADAC, 15.05.2023, Synthetische Kraftstoffe: Sind E-Fuels die Zukunft der Mobilität?
Die Zahlen sprechen für sich!

## Slide 11
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und bei Bedarf Kellerdecke Wirtschaftlichkeit beachten!
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Wärmewende“
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Energiekopplung (Produzent und Konsument):  wirtschaftlich, optimale Eigenversorgung!
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden (1) Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 12
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden (2) Das Energie-Management-System (EMS)
Stromnetz
Datennetz
Gate-
way
Smart
Meter
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
- ermittelt Verbrauchswerte
PV-Anlage mit Speicher
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucherzustände
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
- agiert autark netzdienlich
ProSumer
- berechnet Verbrauchskosten
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
flexible Strompreise: tibber
Home-Manager
Soll-Zustände
Ist-Zustände
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren zukünftig den ProSumer!
für Normalanwender: z.B. AMPERIX für IT-Fans: Mini-PC und z.B. Homeassitant
(Zähler)
(Rundst.gerät)

## Slide 13
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden (3) Energiewende kommt bei Allen an, ohne große Investitionskosten
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Datennetz Internet
Hausbesitzer vermieten ihr Dach für eine PV-Anlage  Niedrige Stromkosten
Hausbesitzer mieten von Stadtwerken, Bürgergenossenschaften oder Hersteller eine Wärmepumpe:  Hausbesitzer beziehen Wärme
E-Auto und Wallbox können geleast werden:  Autofahrer bezahlen nur Leasingkosten
V2H/G
Hausbesitzer und Mieter kaufen sich ein Balkonkraftwerk:  Grundlast selbst erzeugen
Für Leute, die sich eine große Investition zur Energiewende nicht leisten können!

## Slide 14
Fazit
Mit Contracting-/Miet-Modellen kommt die Energiewende in allen Haushalten an (sozialverträglich)!
Beim Austausch von Fossilen durch Erneuerbare spart der Verbraucher beim Einsatz von Wärmepumpen mehr als 75% an Energie und damit Kosten und CO2!
Die Wärmepumpe im Bestand aber auch beim Neubau in Kombination mit einer PV-Anlage und einem E-Auto sind die Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Energiekopplung (Produzent und Konsument), dem sogenannten „ProSumer“.
Die Hausbesitzer sollten einen langfristigen Investitionsplan mit dem Energieberater aufstellen, um den ProSumer zu entwickeln!
Der Strom für den ProSumer muss zukünftig ausschließlich aus EE kommen!
Beim Umstieg vom Verbrenner auf ein E-Auto spart der Verbraucher 66 % an Energie und damit Kosten und CO2

## Slide 15
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Michael Müller Volker Wander
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 16
Backup-Folien

## Slide 17
Sektorkopplung beim Verbraucher „ProSumer“ (2)
mit Sommer-Winter-Ausgleich
Hausnetz
Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: HPS-picea, ISE e.V.
Datennetz Internet
Mit dem H2-Energiespeicher-System ist der ProSumer für den saisonalen Energieausgleich im Inselbetrieb komplett.
H2
H2
Brennstoffzelle
Elektrolyseur
H2-Speicher
H2-Energiespeicher-System
Im städtischen und ländlichen Bereich derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar!
V2H/G

## Slide 18
Wärmepumpe (1) Funktionsprinzip
Quelle: bwp
(Jahres-)Arbeitszahl (JAZ)
= Wärmeenergie / Antriebsenergie
JAZ: > 3,5 Beispiel: 4,2
!
Vorlauftemperatur < 55°C
!
Video: Funktionsprinzip Wärmepumpe
Kältemittel: z.B. R290 (Propan)
Monoblock- oder Split-WPPE
Die Wärmepumpe ist ein Segen der Physik, im Neubau UND im Bestand! Sie nutzt den physikalischen Effekt des Aggregatzustandswechsels aus.
Wüstenrot-Stiftung: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden