## Slide 1
Herzlich willkommen zum Juni-Energie-Stammtisch Energie-Management-Systeme (EMS)
ISE e.V.-Stammtisch | Energie-Management-Systeme | am 27.06.2024 in Bornheim ISE e.V.
Quelle. Wendeware AG (Ausgründung vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik Kaiserslautern)

## Slide 2
Agenda
Einführung: EMS, Notwendigkeit und Anforderungen (Auszug aus ISE e.V.-Meta-Studie: energetische Versorgungssicherheit) Referent: Wolfgang Thiel, Vorsitzender ISE e.V.
Vortrag: „Energiemanagementsysteme für private Haushalte sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ Referent: Christoph Fickinger, Wendeware AG, Produktmanager

## Slide 3
Mittellast-KW: Steinkohle
Spitzenlast-KW:Pumpspeicher, GuD mit Erdgas
Grundlast-KW: Atom, Braunkohle, Laufwasser
bisher:
Lastverschiebung (schaltbare Verbraucher): Industrie, Haushalt, GHD, Verkehr (E-Autos)
Tageslastgang in D, Quelle: billig-strom.de
EE-KW (volatil): Wind, PV, Laufwasser
zukünftig:
Verbrauch/ KW-Leistung
Wochenlastgang in D, Quelle: ee mag
Biogas muss zukünftig zur Verstromung gespeichert werden und damit der Residuallast dienen!
Quelle: ISE e.V.
Von Lastbereichskraftwerken zu volatilen EE- und Residuallastkraftwerken
Residuallast-KW: (Groß)-Akku, Pumpspeicher, E-Auto-Schwarmspeicher (V2G), GuD mit Gasspeicher (Bio-CH4 und H2 von Elektrolyseuren), EU-Overlay-Netzwerk
Lastregelung: die Erzeugung folgt dem Verbrauch!
Bis 2035 wird die Residuallast abnehmend durch Kohle- und GuD-KW (Erdgas) bereitgestellt!
Zukünftig ist ein umfassendes Energie-Management-System notwendig!
Lastregelung: Paradigmenwechsel: der Verbrauch folgt der Erzeugung!
meist wenige, zentrale Groß-Wärme-KW (meist fossil)
viele, dezentrale EE-KW (inkl. ProSumer)
Verbrauch/ KW-Leistung

## Slide 4
Gesamte Nettostromerzeugung in D KW 25, 2024
Quelle:
Residuallast
Am 22.06.2024 lagen die Erneuerbaren über 100 %!

## Slide 5
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G) *)
„ProSumer“
*) V2H/G: Vehicle to Home/Grid
Die Energie-Management-Systeme (EMS), notwendige Energie-Organisation in der EE-Welt
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
(Last- verteiler)
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage (Bioabfälle)
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Gasnetz
Datennetz
Stromnetz
Überschußstrom
Groß-Akku
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber
Energie-
Management- System
Die EMS sind notwendige Voraussetzung für die Energiewende!

## Slide 6
Das Energie-Management-System beim ProSumer (1) Komponenten und Funktionen
EVU-Stromnetz
Datennetz
Gate-
Way
Smart
Meter
Haus-Stromnetz
ProSumer
- ermittelt Verbrauchswerte
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
flexible Strompreise: z.B. tibber
Home-Manager
- Verbr.werte - Soll-Zustände
- Ist-Zustände
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren zukünftig den ProSumer!
für Normalanwender: z.B. AMPERIX für IT-Fans: Mini-PC und z.B. Homeassitant
Komponten des Netzbetreibers
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucherzustände
Dimmen  4,2 kW (EnWG §14a)
PV-Anlage mit Speicher
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
WPPE mit W-Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
(Zähler)
(Rundsteuer- gerät)
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
- agiert autark netzdienlich
- berechnet Verbrauchskosten

## Slide 7
Die zukünftige Kraftwerkslandschaft mit EE-Kraftwerken und Residuallastkraftwerken hat viel komplexere Funktionen für die Netzstabilität als das Energiesystem der Vergangenheit. Deshalb müssen auch bei den ProSumern Maßnahmen getroffen werden, die der Netzstabilität dienen und vom Netzbetreiber vergütet werden (mit eigener Frequenzüberwachung):
50,0
Hz
51,5
49,0
48,0
47,0
Das Energie-Management-System beim ProSumer (2) netzdienliche Integration
50,2
49,8
< 49,0 Hz: Inselbetrieb: falls Inselbetrieb möglich  Netztrennung
X
Zukünftig müssen auch die ProSumer über ihr EMS netzdienlich agieren (mit Vergütung)!
Quelle: ISE e.V., FairGrid
ProSumer
Leistungsreduzierung: EMS reduziert die Leistung ausgewählter Verbraucher
- Ausspeicherung - Leistungs- reduzierung
< 49,8 Hz: Ausspeicherung: EMS stellt Akkuladung für das Netz zur Verfügung
Vorschlag von ISE e.V. und FairGrid zur Netzstabilität
progressiv
Normal- betrieb
E-Brigde Engpassmanagement mit „Niederspannungsflexibilitäten“
> 50,2 Hz: Einspeicherung: EMS entlastet das Netz durch Akku- und Wärmespeicherung
- Einspeicherung - Leistungs- steigerung
Leistungssteigerung: EMS steigert die Leistung ausgewählter Verbraucher

## Slide 8
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie bitte mit, die Energiewende voranzutreiben!