## Slide 1
Herzlich willkommen zum Vortrag „Energiewende: die wichtigste Antwort auf die Klimakrise“
Klimaaktion NW | Vortrag | Energiewende: die wichtigste Antwort auf die Klimakrise | 05.11.2024 in Neustadt/W. ISE e.V.
Klimakrise
Referent:
Wolfgang Thiel
Energiewende

## Slide 2
Agenda
Klimakrise - Das Klimaschutzgesetz (KSG), Treibhausgas (THG) –Emissionen - CO2-Konzentrtation und Temperaturanstieg - Klima-Reparatur
Energiewende in D - Die 3 Hauptaufgaben - Der Energiemix - „Technologieoffenheit“ - Transformation des Energiesystems: von den Fossilen zu den Erneuerbaren - „ProSumer“: Kopplung zwischen Energieproduktion und Energiekonsum
Fazit

## Slide 3
Das Klimaschutzgesetz (KSG) von D (1) Chronologie
2. Novelle: sozialisierte, statt personifizierte Verantwortung ist ein großer Rückschritt!
4 Jahre nach dem Klimaschutzabkommen von Paris wurde das KSG für D unter der schwarz-roten Bundesregierung vom BMU eingebracht und trat am 18.12.2019 in Kraft mit dem Ziel der Klimaneutralität bis spätesten 2050.
Bemerkenswert sind die festgelegten, konkreten maximal jährlichen Treibhausgas (THG)-Mengen für die 6 Sektoren, die von den zugeordneten Ministerien überwacht und eingehalten werden müssen!
(BMU)
KSG 2019 (schwarz-rote Koalition)
Die 1. Novellierung des KSG trat bereits am 31.08.2021 in Kraft mit den angepassten Gesamt- und Sektorzielen: THG-Minderung ggü. 1990 : 2030:  65%; 2040:  88%; 2045: klimaneutral
KSG 2021 (schwarz-rote Koalition)
KSG 2024 (Ampel-Koalition)
Die 2. Novellierung des KSG wurde von der Ampel-Regierung eingebracht: Die Sektorziele, die von den zugeordneten Ministerien zu verantworten waren, sollen nun als Gesamtziele von der gesamten Bundesregierung eingehalten werden! Die 2. KSG-Novellierung trat am 17.07.2024 in Kraft. Umweltverbände haben bereits eine Klage vor dem BVG eingereicht!
Die Klage von Umweltverbänden vor dem BVG hatte mit dem Beschluss vom 24.03.2021 Erfolg: Die Klimaneutralität muss auf das Jahr 2045 vorgezogen werden!
Bundes- verfassungs- gericht (BVG)
Quelle: Wikipedia, Klimaschutzgesetz, ISE e.V.
t

## Slide 4
Das Klimaschutzgesetz (KSG) von D (2) Sektoren des Klimaschutzgesetzes
Quelle: UBA 2024, ISE e.V.
: 674 Mio. t
Energiewende 90%
THG (Mio. t) 2020 -2023 (KSG) |  | 
Max. | Ist | 
1044 | 927 | -117
717 | 679 | -38
441 | 455 | 14
568 | 583 | 15
271 | 247 | -24
34 | 25 | -9
3.075 | 2.916 | -159
THG-Minderung ggü. 1990 (KSG 2021/24) : 2030:  65%; 2040:  88%; 2045: klimaneutral
Die Sektoren „Gebäude“ und „Verkehr“ halten ihre Ziele dauerhaft nicht ein!

## Slide 5
Das Klimaschutzgesetz (KSG) von D (3), Treibhausgas (THG) –Emissionen Entwicklung und Zielerreichung (2010 bis 2030)
CO2 Äq Mio. t
Es sind große Anstrengungen nötig, um den Zielpfad einzuhalten!
Quelle: UBA 2024
Gebäude: GEG 2024 BILD-Kampagne: „Heizhammer“ „H2-ready“ „komm. Wärmeplanung“
Verkehr:
„VB-Aus-Veto“ „e-Fuels“ „HVO100“

## Slide 6
CO2-Konzentration und Temperatoranstieg (1) CO2-Konzentration in der Atmosphäre (Monatsmittelwerte)
CO2 (ppm)
Emissionen | Jahr | 
 | 1890 | 2023
ø CO2(ppm) | 280 | 420
ΔTmax. (°C) ggü. 1890 | 0 | 1,45
Quelle: UBA
Die CO2-Konzentration steigt und steigt!
mdr Wissen, WMO
Notes: Rechner Erderwärmung durch CO₂
Die Formel zur Berechnung lautet: ΔT= 1,66 * ln(C/C0) ΔT ist der Temperaturunterschied in Grad Celsius, ln ist der natürliche Logarithmus, C ist der Kohlendioxidanteil zum Zeitpunkt der Messung, C0 ist der ursprüngliche Kohlendioxidanteil. Diese Formel wurde von Robert Ellis auf globalwarmingequation.info veröffentlicht.
Temperatur-Kalibrierung (IPCC 2013) https://cdatac.de/index.php/global-warming/ipcc-2013/

## Slide 7
CO2-Konzentration und Temperatoranstieg (2) Temperaturentwicklung 1940 - 2024
Quelle: ARD-Tagesthemen 07.11.2024, Wetteraussichten mit Karsten Schwanke, ab 32:47 min
Die 1,5°C sind in 2024 schon überschritten!
Notes: Rechner Erderwärmung durch CO₂
Die Formel zur Berechnung lautet: ΔT= 1,66 * ln(C/C0) ΔT ist der Temperaturunterschied in Grad Celsius, ln ist der natürliche Logarithmus, C ist der Kohlendioxidanteil zum Zeitpunkt der Messung, C0 ist der ursprüngliche Kohlendioxidanteil. Diese Formel wurde von Robert Ellis auf globalwarmingequation.info veröffentlicht.
Temperatur-Kalibrierung (IPCC 2013) https://cdatac.de/index.php/global-warming/ipcc-2013/

## Slide 8
CO2-Konzentration und Temperatoranstieg (3) Zusammenhang zwischen CO2- und Temperaturanstieg (Welt)
Quellen: - Professor Mark Maslin, University College London - WMO
Die Rettung: Klimaschutz/ Energiewende
Quelle: UBA, nature, ISE e.V.
kalt
warm
noch ist
nichts
passiert!
Die Energiewende ist die wichtigste Antwort auf die Klimakrise!
CO2
Notes: Rechner Erderwärmung durch CO₂
Die Formel zur Berechnung lautet: ΔT= 1,66 * ln(C/C0) ΔT ist der Temperaturunterschied in Grad Celsius, ln ist der natürliche Logarithmus, C ist der Kohlendioxidanteil zum Zeitpunkt der Messung, C0 ist der ursprüngliche Kohlendioxidanteil. Diese Formel wurde von Robert Ellis auf globalwarmingequation.info veröffentlicht.
Temperatur-Kalibrierung (IPCC 2013) https://cdatac.de/index.php/global-warming/ipcc-2013/

## Slide 9
Klima-Reparatur
Quellen: Schellnhuber & Köllner 2022, ISE e.V.
Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Bauhaus Erde gGmbH Der Klimawandel und die Große Transformation
negative Emissionen
Business as usual
mit geplanten Maßnahmen
Wir müssen langfristig CO2 aus der Atmosphäre entnehmen!

## Slide 10
Energiewende in D
Die 3 Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2017
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Der Ausbau der EE muss im gleichen Zeitraum stark gesteigert werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 825 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 700 TWh/a) die großen Bringer!
496
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 900 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 500 TWh/a) eine große Rolle.
2.000
3.485
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 11
Chart: 
Chart: 
| PV-Dächer: privat/Industrie/Gewerbe | PV-Fassaden: privat/Industrie/Gewerbe | PV-Parkplatzüberdachungen | PV-Freiflächen | AGRI-PV | PV-Autobahnüberdachung | Solarthermie | Wind-onshore | Wind-offshore | Biomass | Geothermie | Wasserkraft
 | 16.5 | 4.125 | 2.0625 | 12.375 | 4.125 | 2.0625 | 2.5 | 25 | 10 | 15 | 5 | 1.25
Energiewende in D EE-Anteile beim Zubau-Mix bis 2040, Fakten und Annahmen
Anteile der zu installierenden Leistungen des Zubau-Mix orientieren sich an den jeweiligen EE-Potenzialen:
Quelle: ISE e.V.
PV-gesamt: 825 TWh/a (41,3%)
Solarthermie: 50 TWh/a
Wind-onshore: 500 TWh/a
Wind-ges.: 700 TWh/a (35%)
Biomasse: 300 TWh/a
Tiefe-Geothermie: 100 TWh/a
Wasserkraft: 25 TWh/a
2000 TWh/a
Werte in %
Wind-offshore: 200 TWh/a
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
ALLE Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen

## Slide 12
Erdgasnetrz-/branche in D (2022), Quelle: BMWK, Prof. Quaschning, IBISWorld - Netz-Gesamtlänge: 511.000 km - Summe Invest: 300 Mrd. € - Umsatz: 87,8 Mrd. €
LobbyControl 2023:
„Gaslobby hat in 2022
40 Mio. € für Kontaktpflege mit der Politik ausgegeben!“
Quelle: DVGW, bwp, ISE e.V.
POWER-TO-GAS
CO2
Methanisierung
Gas-BW
(Erd-)Gasnetz + Gas-Speicher
2,5-3,5 kWh Umweltwärme geschenkt
1 kWh Strom (Antriebsenergie)
3,5 - 4,5 kWh Wärmeenergie
350 – 450 %
50 %
Output
0,5 kWh Wärmeenergie
H2O
Elektrolyse
O2
Ausgangsbasis: erneuerbarer Strom
Input
1kWh Strom
Bei P2G muss das ca. 7 bis 9-fache an EE-Strom ggü. der WPPE aufgewendet werden!
Terra X | Harald Lesch Heizungsverbot, und jetzt? Wärmepumpen und Wasserstoff im Check!
WPPE
JAZ: 3,5 - 4,5
BMWK: Langzeitszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland: „Keine Verteilungsnetze betrachtet, weil Wasserstoff in diesen Szenarien nicht in der Wärmeversorgung eingesetzt wird.“
H2-ready-Kosten: 45 Mrd. €
CH4:10 kWh/m³ H2: 3 kWh/m³
„Technologieoffenheit“ (1), Wärmewende Effizienzvergleich Power to Gas (P2G) vs. Wärmepumpe (WPPE)
Notes: Volumetrische Energiedichte:
- Methan: 10 kWh/m³
- Wasserstoff: 3 kWh/m³
Investitionskosten für H2-Ready  45 Mrd. € ((DVGW)

## Slide 13
„Technologieoffenheit“ (2), Mobilitätswende Wirkungsgrad-Vergleich
Quelle: Agora u.a. 2018, Grafik: VCÖ 2019
(E-Fuels)
Bei E-Fuels muss mehr als das 5-fache an EE-Strom ggü. E-Autos aufgewendet werden!
Terra X Harald Lesch ZERLEGT E-FUELS! Synthetische Kraftstoffe wissenschaftlich analysiert
Tankstellennetz-/ Mineralölbranche in D (2022), - Tankstellen: 14.453 - Umsatz: 121 Mrd. €
Quelle: Statista, IBISWorld
abgeordnetenwatch.de
2022: „Mineralölwirtschaft gibt 8 Mio. € für Lobby-Arbeit aus!“
Kampagne: „E-Fuels for Future“
ZDF | Die Anstalt E-Fuels oder doch eher „Ö-Fuels?“
MAITHINK X: E-Fuels vs. E-Auto E-Fuel vs. E-Auto: Mythos Technologieoffenheit

## Slide 14
„Technologieoffenheit“ (3) Resümee
Prof. Harald Lesch bringt es auf den Punkt:
Bei vielen medialen und gesellschaftlichen Diskussionen werden physikalische Fakten auf den Markt der Meinungsfreiheit getragen:  „alternative Fakten“
 Die Meinungsfreiheit ersetzt nicht die Wahrhaftigkeit der Fakten!
„Technologieoffenheit“ wird Wirtschaftlichkeit nicht aushebeln!
„Wir haben zu viele Leute mit Meinung und zu wenig Leute mit Ahnung!“
Grüner Wasserstoff wird immer teurer sein als Strom, weil er mit grünem Strom hergestellt wird! Deshalb muss er vorwiegend bei der Grundstoffindustrie eingesetzt und bei der Energiewende nur dort, wo Strom praktisch nicht anwendbar ist! Beispiele: Hochseeschifffahrt, Fernflüge und Energiespeicherung für die Dunkelflaute
Cornelia und Volker Quaschning | Das ist eine gute Frage PODCAST #34 Technologieoffen abgehängt
Prof. Martin Doppelbauer (KIT) sagt:
„Technologieoffenheit ist in der Forschung und Vorentwicklung sehr wichtig, danach bedeutet sie unternehmerische Entscheidungsschwäche!“
„Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber keiner auf seine eigenen Fakten!“
Wir brauchen keine rückwärtsgewandte „Technologie-Offenheit“ sondern zukunftsorientierte Technologie-Entschlossenheit!

## Slide 15
„Technologieoffenheit“ (4) Absatzstruktur (1): PkW-Neuzulassungen 2018 bis 2023
2024, Q1-3
Batterieelektrisch: 13,1%
Umweltbonus
Stopp! 17.12.2023
Quelle: dena-Monitoringbericht 2023, KBA
2023, Alternative Antriebe
Hybrid: 23,4% Batterieelektrisch: 18,4%
Im PKW-Bereich sind die Bremser noch erfolgreich!

## Slide 16
„Technologieoffenheit“ (4) Absatzstruktur (2): Wärmeerzeuger 2012 bis 2023
Quelle: Agora Energiewende, BDH
1.Halbjahr 2024 (Stck) - Gas-/Ölheizungen: 278.000 - Wärmepumpen: 90.000
Die Bremser haben noch Erfolg: Gas- und Ölheizung haben sogar zugenommen!
62%

## Slide 17
Gelungene Beispiele
„Technologieoffenheit“ (5) Technologischer Umbruch: Disruption
Definition:
Produkt Leistungsfähigkeit
t
weniger Energie, weniger CO2 preiswerter
besseres Produkt
Quelle: ISE e.V.
eingeführtes Produkt
Lobbyisten-Bremse: tL „Technologieoffenheit“ (z.B. eFuels)
tL
“kreative Zerstörung”
Joseph Schumpeter, österreichischer Ökonom
Zukunft
Verbrennung
Energiewende
„Der Zug nimmt richtig Fahrt auf, wenn der Heizer unterstützt wird, nicht aber der Bremser!“

## Slide 18
„Technologieoffenheit“ (6) Disruption: von der Verbrennung zur Energiewende
Quelle: ISE e.V.
Verbrennung (Wärme)
Energieeinsparung (%)
Energiewende
65
66
75
85
Erzeugung
Verbrauch
Kraftwerk
CO2
Abwärme
LED
Antriebs-motor
Abwärme
Heizung
Abwärme
Licht
Abwärme
Energiewende: spart nicht nur Energie und Geld sondern reduziert darüber hinaus noch CO2!
Harald Lesch: Zukunft ohne Verbrennung? Elektrische Revolution? | Axel Kleidon
ca. 2.000°C
ca. 1.300°C
ca. 1.300°C
ca. 1.400°C
ca. 2.600°C

## Slide 19
Wärme/Mobilität: Fossile
Stromsystem: Erneuerbare
Stromsystem: Fossile
ProSumer
Transformation des Energiesystems (1): Struktur von den Fossilen zu den Erneuerbaren
bisher (z.T. noch Gegenwart)
wenige, zentrale Groß-Wärmekraftwerke
Das Energiesystem wird sich zukünftig hauptsächlich zum Stromsystem entwickeln!
Energiesystem: Strom (Kohle); Erdgas/Heizöl, Benzin/Diesel:  Fossile
Energiesystem: hauptsächlich Strom:  Erneuerbare
viele, dezentrale Windräder, PV-Freiflächen, etc. Speicher
Übertragungs- und Verteilernetz
E-Auto
Der ProSumer wird dabei zur Schlüsselkomponente!
Verbraucher
Übertragungs- und Verteilernetz
zukünftig (z.T. schon Gegenwart)
Quelle: ISE e.V.
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 20
Transformation des Energiesystems (2): Energiewirtschaft von vielen kleinen Energieversorgern zur „demokratischen“ Energiewirtschaft
Quelle: Energie-Wissen, ISE e.V.
bis 1998
ca. 700 regionale Energieversorger (AöR-Monopole) mit - Erzeugung (teilweise) - Übertragungsnetze (teilweise) - Verteilernetze
viele regionale V-Netzbetreiber (Monopole, priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
ab 1998 (Privatisierung) „EU-Richtlinie: E-Binnenmarkt“
4 überreg. Energieversorger (Oligopole)
4 überreg. Ü-Netzbetreiber (Monopole)
Vision 2045 (Demokratisierung)
„Demokratisierung“: Hermann Scheer
ProSumer: Haushalte, Unternehmen
viele regionale V-Netzbetreiber (kommunal)
1 überreg. Ü-Netzbetreiber (staatlich)
Die Energiewirtschaft wird zukünftig stark mit ProSumer durch Bürger:innen geprägt !
kommunale E-Gesellschaften und Bürger-EnergieGenossenschaften
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 21
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und bei Bedarf Kellerdecke Wirtschaftlichkeit beachten!
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Wärmewende“
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Energiekopplung (ProSumer):  wirtschaftliche Autarkie bis zu 80% erreichbar!
ProSumer (1) im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 22
„ProSumer“ (2) im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden Energiewende kommt bei allen an, auch ohne große Investitionskosten
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Datennetz Internet
Hausbesitzer vermieten ihr Dach für eine PV-Anlage  Niedrige Stromkosten
Hausbesitzer mieten von Stadtwerken, Bürgergenossenschaften oder Hersteller eine Wärmepumpe:  Hausbesitzer beziehen Wärme
E-Auto und Wallbox können geleast werden:  Autofahrer bezahlen nur Leasingkosten
V2H/G
Hausbesitzer und Mieter kaufen sich ein Balkonkraftwerk:  Grundlast selbst erzeugen
ProSumer: auch für Leute, die sich große Investitionen zur Energiewende nicht leisten können!

## Slide 23
Dorf/Quartier/Stadt/VG/LK
Biotop- Inseln
ProSumer in der Gebietskörperschaft garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Strom- netz
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Gas- netz (Spei- cher)
Klär- anlage
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
G(uD)- KW
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
(Abfälle)
Wärmenetz
„ProSumer“ Wohn-/öffentl. Gebäude, Betriebe/ Firmen
Verteilernetze (110 kV/20 kV/Ortsnetz)
Solar- Thermie
MH KW
Wärme- netz
WPPE
BH- KW
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
H2O
O2
Quelle: ISE e.V, Meta-Studie.
ProSumer (3) in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 24
Fazit
Mit Effizienz und Suffizienz wird der Energieverbrauch und damit die CO2-Emissionen deutlich gesenkt:
Die Sektorziele müssen weiterhin von den Ministerien verantwortet werden!
Bei der „Technologieoffenheit“ müssen die Fakten sprechen!
Der „ProSumer“ (Produzent und Konsument) ist die Basis der Energiewende! Damit sind bis zu 80% wirtschaftliche Autarkie erreichbar!
Umstieg | Energie-Einsparung
- von fossilen Kraftwerken auf erneuerbare Kraftwerke
- von Gas-/Ölheizungen auf Wärmepumpen
- vom Verbrenner auf E-Auto
- durch Verhaltensänderungen
ca. 65 %
siehe ISE e.V.-Broschüre
ca. 75 %
ca. 66 %
Die Transformation des Energiesystems ist Voraussetzung für die Energiewende!
Die Energiewende kommt auch bei Leuten mit niedrigem Einkommen an!

## Slide 25
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie mit, die Energiewende voranzutreiben! Jede/r kann dazu beitragen!

## Slide 26
Backup-Folien

## Slide 27
Drohende Risiken Kippelemente im Erdsystem
Wir müssen verhindern, dass die Kipppunkte ausgelöst werden!

## Slide 28
O
H
H
Wasserdampf (H2O)
∆ TM
Strahlungs- antrieb: 2,3 W/m²
Treibhausgase
66 %
Der Treibhauseffekt
Was machen die Luft-Moleküle?
O
N
N
Lachgas (N2O)
6 %
H
H
C
H
H
Methan (CH4)
17 %
trockene Luft
N
N
Stickstoff (N2)
78 Vol.- %
O
O
Sauerstoff (O2)
21 Vol.- %
C
O
O
Kohlendioxid (CO2)
0,04 Vol.-%
Erde
3- und mehratomige Moleküle absorbieren/ reflektieren teilweise die Infrarotstrahlung und heizen die Erde auf
kurzwellige Lichtstrahlung
2-atomige Moleküle lassen die
Infrarotstrahlung durch
langwellige Infrarotstrahlung
Sonne
Der Treibhauseffekt wurde 1824 von Joseph Fourier entdeckt und 1896 von Svante Arrhenius erstmals quantitativ genauer beschrieben.
Durch den Menschen verursachte Treibhausgase heizen die Erde auf!

## Slide 29
50 %
25 %
25 %
Die CO2-Bilanz Was hat CO2 mit der Klimakrise zu tun?
41 Gt/a
CO2-Mensch kumuliert
Strahlungsantrieb: 2,3 W/m²  ∆ TM
natürlicher Treibhaus- effekt
15 °C
-18°C
∆ TN: 33 K
CO2-Natur saisonaler Austausch
330 Gt
440 Gt
Terra X: CO2-Pysik, Harald Lesch
Mensch: zusätzlich CO2  ∆ TM > 1,5 K  Klima kippt  Erde wird unbewohnbar!
WDR Doku: Klimawandel; Was die Wissenschaft wirklich weiß (und was nicht)
14C/12C
12C
Radio-Carbon-Analyse
Notes: Isotope: https://youtu.be/0tKdDWpuZjY?si=Frd5irVTbrIZ2hMf
Radiocarbon-Methdik
https://youtu.be/cUMJ77qtrLU?si=peycHK2gd5a4YTAK
14C-Halbwertszeit: 5.730 Jahre

## Slide 30
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (2) Jährliche Brennstoffkosten für Energieimporte
„Fossile Energieimporte kommen Deutschland teuer zu stehen“
Quelle: Prof. Dr. Quasching 2022: „Zeitenwende & Klimakrise - Warum wir jetzt eine Energierevolution brauchen!“

## Slide 31
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (3) Brennstoffkosten und Subventionen/Schäden vs. Invest für Erneuerbare
Start-Jahr (2017)
Ziel-Jahr (2040)
Fossile
Importe  2006-2022
Einsparungs- potenzial (sehr, sehr langfristig)
Gesamt- kosten/a
Mrd. €/a
Die Wertschöpfung bleibt in den Regionen von D!
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
2)
U-schädliche
Subventionen 2016
3)
U-Schäden 2016
4)
Invest/a Erneuerbare
(siehe Kapitel Ausbaupfad)
Das Geld ist weg!
Prävention (Vorsorge) ist besser und wirtschaftlicher als Schadensregulierung!

## Slide 32
Transformation des Energiesystems (2) von den Fossilen zu den Erneuerbaren, Energiebilanz
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
(83 %)
Strom wird in 2040 mit mehr als 80% der Hauptenergieträger in D sein !
Hohe Autarkie beim ProSumer reduziert den notwendigen Netzausbau!