## Slide 1
Herzlich willkommen zum Juli-Energie-Stammtisch in Schweigen-Rechtenbach
Juli-Energie-Stammtisch | am 24.07.2025 in Schweigen-Rechtenbach ISE e.V.
Wie wird sich das Stromnetz bei den Pfalzwerken weiterentwickeln?

## Slide 2
Agenda
Einführung: Stromnetze sind eine wichtige Voraussetzung für die Energietransformation Wolfgang Thiel, Vorsitzender ISE e.V.
Vortrag: Wie wird sich das Stromnetz bei den Pfalzwerken weiterentwickeln? Dr. Klaus Zimmer, Pfalzwerke Netz AG, Bereichsleiter Netzmanagement

## Slide 3
Bilanzielle Entwicklung der Primärenergie und Stromerzeugung in D von 2017 bis 2040
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.-Meta-Studie
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
350
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
(83 %)
Strom wird in 2040 mit mehr als 80% der Hauptenergieträger in D sein !
In 2040 müssen Stromnetze in D mehr als das 3-fache an Energie übertragen als in 2017!

## Slide 4
Wochen-Lastgang in D
Für die Netze ist die Übertragungsleistung relevant!
Last 2024 (GW) - min: 32,3 - max: 75,8

## Slide 5
Stromnetze in D Netze und Spannungsebenen
Übertragungsnetze (4 ÜNB)
Niederspannungsnetz (Ortsnetz)
ca. 1.200.000 km
 1 kV (bei uns 400/230 V)
Mittelspannungsnetz
ca. 520.000 km
3-30 kV (bei uns 20 kV)
Hochspannungsnetz
ca. 95.000 km
110 kV
Höchstspannungsnetz
ca. 37.000 km
220-380 kV
Quelle: BDEW, ISE e.V.
HGÜ-Overlay-Netz (Zukunft) Hochspannungs-Gleichstrom- übertragung (HGÜ)
800 kV
Übertragungs- und Verteilernetze sind eine der wichtigsten Säulen der Energiewende!
Verteilernetze (866 VNB)
Regulierung im EnWG Aufgaben der Übertragungsnetz- betreiber (ÜNB): u.a.
Stromübertragung zu den Verteiler- netzen, Netzausbau, Notfall-management.
Spannungs- und Frequenzhaltung.
Regulierung im EnWG Aufgaben der Verteilernetz- betreiber (VNB): u.a.
Stromverteilung bis zum Verbrau-cher, Netzausbau, Notfall-management.
Messung des Stromverbrauchs.
Zukünftig auch Spannungs- und Frequenzhaltung.
Notes: Der durchschnittliche Pellets Heizwert beträgt 4,8 kWh/kg
Tagespreis 17.04.2024: 262,68€/100kg = 2,63€/kg
= 2,63*4,8= 12,6
Quelle: HeizPellet24

## Slide 6
Backup-Folien

## Slide 7
Wochenlastgang mit grenzüberschreitenden Stromhandel
Deltas zwischen Last und Binnenerzeugern werden durch Stromhandel ausgeglichen !

## Slide 8
Dorf/Quartier/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop- Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Strom- netz
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Gas- netz (Spei- cher)
Klär- anlage
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
G(uD)- KW
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
(Abfälle)
Wärmenetz
„ProSumer“ Wohn-/öffentl. Gebäude, Betriebe/ Firmen
Verteilernetze (110 kV; 20 kV; 400/230 V)
Der ProSumer in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Solar- Thermie
MH KW
Wärme- netz
WPPE
BH- KW
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
H2O
O2